# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批稿

项目名称：衡阳市云硕电子科技有限公司电子变压器骨架加工项目

建设单位（盖章）：衡阳市云硕电子科技有限公司

编制日期：        2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设背景，针对《十四五湖南省生态环境保护规划》和《十四五衡阳市空气环境质量改善规划》完善项目建设符合性分析；明确项目场地是否存在遗留环境问题； | 已完善项目背景，详见P12;已针对《十四五衡阳市生态环境保护规划》和《十四五衡阳市空气环境质量改善规划》完善项目建设符合性分析；详见P2-6；已明确项目场地是否存在遗留环境问题，详见P17. |
| 2 | 完善项目生产工艺流程及产排污节点分析；依据原料VOCs含量，核实VOCs产排量，依据有机废气处理要求分析处理工艺的可行性； | 已完善项目生产工艺流程及产排污节点分析，详见P16；已依据原料VOCs含量，核实VOCs产排量，详见P26-27;已依据有机废气处理要求分析处理工艺的可行性，详见P29. |
| 3 | 补充特征因子非甲烷总烃、苯酚和甲醛的现状监测； | 已补充，详见P18-19 |
| 4 | 补充完善运营期噪声影响分析； | 已补充，详见 P34-35 |
| 5 | 完善固废类型、产生量及处置去向； | 已修改，详见P36-37 |
| 6 | 完善项目平面布置图和环境保护目标分布图；补充生活污水的排放路径图。 | 已完善项目平面布置图，详见附图2；已完善环境保护目标分布图，详见附图3；已补充生活污水的排放路径图，详见附图6。 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

附表	45

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

附图3  项目主要环境保护目标图

附图4  项目监测布点示意图

附图5  衡南县生态环境管控单元图

附图6：生活污水排放路径图

附图7  项目区域环境现状图

附件

附件1  委托书

附件2  企业营业执照

附件3  土地使用地

附件4  厂房租赁合同；

附件5  监测报告

附件6  专家意见及签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市云硕电子科技有限公司电子变压器骨架加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 刘海明 | 联系方式 | 18670937268 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡南县茶市镇桐梓园6号 |
| 地理坐标 | （112度45分9.221秒，26度46分7.872秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29.53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1051.87m2 |
| 专项评价设置情况 | 酚醛树脂分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂，在酸性催化剂作用下，甲醛和过量的苯酚进行缩聚反应生成热塑性树脂（固态）；在碱性催化剂作用下，苯酚和过量的甲醛进行缩聚反应生成热固性酚醛树脂（液态）。由于热塑性树脂（固态）是甲醛和过量的苯酚进行缩聚反应生成的（苯酚和甲醛的摩尔比一般为1:0.8~0.86），因此热塑性树脂中的甲醛含量很少。 本项目进行注塑的原料是电木粉，电木粉是由固体酚醛树脂添加固化剂、木粉、固化剂、添加剂、助剂等经过混料、塑炼而成，是一种热固性塑料，在生产电木粉过程中需经过塑炼工序，塑炼过程中酚醛树脂中的游离甲醛、游离苯酚因受热挥发出来，因此电木粉中的游离甲醛、游离苯酚的量进一步减少，成品电木粉中存在游离甲醛、游离苯酚，但量极少，且项目生产工艺中不涉及树脂的分解。参考《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）中酚醛模塑料用固体酚醛树脂性能要求表中未考虑游离甲醛，因此本次评价不考虑甲醛。 项目不设专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，可视为允许类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 2、与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省十四五生态环境保护规划》提出：实施VOCs全过程综合整治。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量原辅材料替代进度,从源头减少VOCs产生。加快推进VOCs重点监管企业一企一策综合整治方案的制定和实施。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。开展工业企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率专项检查，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理。加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目有机废气采用UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放。因此本项目建设符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》有关要求。 3、与《<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》的相符性分析 表1-1 本项目与<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》的符合性 项目 工作方案要求 本项目情况 符合性 1 3.1优化产业结构，促进产业产品绿色升级 3.1.1 落后产能淘汰 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严控高污染高排放行业产能。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、能耗替代、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，按照《产业结构调整指导目录》制定落后产能退出工作方案，明确淘汰设备名单和时间进度要求，严格质量、环保、能耗、安全、技术方面的常态化执法和强制性标准实施，促进一批落后产能依法依规关停退出，重点清查钢铁、水泥、有色、化工、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材加工和其他涉VOCs排放。等行业能耗、环保达不到标准的企业。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，加快高耗能重污染行业落后产能淘汰。 3.1.2传统产业绿色转型 按照湖南省统一部署，深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录。以钢铁、水泥、有色、化工、砖瓦、陶瓷等资源消耗大、能耗高、污染重的行业为重点，从技术工艺改造、原辅料替代、资源能源梯级利用等方面降低能耗和污染物排放，加快推进行业绿色转型。对接“中国制造2025”，以两化融合为主线，以智能制造为主攻方向，以产业链建设为抓手，加快培育发展上下游关联配套企业，提升价值链，提高集聚集群发展水平。支持制造业企业建设智能化工厂和数字化车间，推进松木经开区等“两化融合”试验区建设。推进战略性新兴产业规模化、集群化发展，做强高端装备制造产业，加快发展新能源产业，实现新材料产业规模化发展，壮大生物医药产业。推动原材料工业精细化、 绿色化发展，促进盐卤化工精细化发展，延伸下游产业链，培育新的增长点，规范瓷泥开采，推进陶瓷行业技术改造升级，提高水泥等行业规模化、集约化、绿色化发展水平。到2025年，战略性新兴产业增加值占规模工业增加值比重达到15%以上。深入推进能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、原料药、工业涂装、包装印刷等行业强制性清洁生产审核，到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。全面贯彻落实《湖南省绿色建筑发展条例》，推广绿色建造、超低能耗建筑，降低建筑运行能耗。 3.1.4产业布局优化调整 加快推进城市建成区重污染企业搬迁、升级改造或关闭退出。新建工业项目向产业园区集聚发展,新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区。进一步规范和加强产业园区生态环境管理，加大常宁水口山经开区、耒阳大市循环经济产业园等化工园区整治力度。全面开展企业综合评价,推进产业和.区域综合评价，建立健全用能、排污等要素优化配置机制。完善“三线一单”管控体系，积极推行区域、规划环境影响评价，加强省级以,上产业园区生态环境准入管理，省级以上工业园区规划环评执行率达到100%。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，耗能低，污染物排放量较小。 符合 2 3.2优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展 3.2.1推荐能源结构优化，大力发展清洁能源 优化能源结构，提升供给侧非化石能源比重,提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，降低煤炭消费比重。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，全市发电和集中供热用煤占煤炭消费总量比重达到国家和省的要求。 3.2.2严格控制煤炭消费 严控新增燃煤项目建设，实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭减量替代。加快利用优质清洁能源，以气代煤或电代煤等方式推进煤炭替代，减少工业及民用煤炭消费。 本项目使用电力能源。 符合 3 3.4 强化多污染物减排，降低VOCs和氮氧化物排放水平 3.4.1 强化VOCS全过程综合治理 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要制定工作计划，按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度,从源头减少VOCs产生。到2025年底前，汽车整车制造底漆、中涂、色漆，汽车修理底色漆、本色面漆，以及室外构筑物防护和道路交通标志全部使用低VOCs含量涂料;木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业使用比例应达到50%；钢结构、船舶制造使用比例达到30%。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。强化工艺过程控制及无组织排放排查整治。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程VOCs排放。储罐按照VOCs无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头; 2023年底前，万吨级及以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。含VOCs有机废水系统中集水井(池)、均质罐等排放的高浓度废气要单独收集处理，采用燃烧等高效治理技术。规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。 推进VOCs末端治理。按照“应收尽收、分质收集”的原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理,选择适宜高效治理技术，加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。全面排查清理涉VOCs排放废气旁路，因安全生产等原因必须保留的，要加强监管监控。. 加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。石化、化工企业制定非正常工况VOCs管控规程，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施;火炬系统要安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪。 3.4.2 推进重点行业污染深度治理 推动钢铁、水泥、焦化及锅炉超低排放改造。2023 年底前，我市钢铁企业超低排放改造取得明显进展，2025年底前，钢铁企业全面完成超低排放改造。有序推进实施水泥、焦化行业全流程超低排放改造。2025 年底前，65蒸吨/小时及以，上燃煤锅炉全面实现超低排放。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废弃物等其他物料;积 极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。 加快重点行业提标改造。推进玻璃、铸造、石灰、矿棉等行业实施深度治理。按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，完成重点行业工业炉窑提标改造。推进烧结砖瓦行业治理设施升级改造，淘汰“双碱法”脱硫除尘一体化技术，到2025年，烧结砖瓦企业完成高效脱硫除尘改造。燃气锅炉推行低氮燃烧改造。 加强重点行业管理减排。强化治污设施运行监管，确保稳定达标运行，减少非正常工况排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业企推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装备用烟气净化设施及监控装置。 本项目有机废气处理工艺使用“集气设施+UV光解+活性炭吸附装置”+15m高排气筒排放（DA001） 符合 4、与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-2。 表1-2 项目“三线一单”符合性分析表 内容 符合性分析 备注 生态保护红线 本项目位于衡南县茶市镇，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不涉及生态红线。 符合 环境质量底线 根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，符合资源利用上线要求。 符合 环境准入负面清单 符合《衡阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的管控要求，不再负面清单内。 符合 根据《衡阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于洪山镇，所在区域为一般管控单元（见附图5），与衡南县洪山镇生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2与衡南县洪山镇生态环境准入清单符合性分析 序号 类别/管控类别 管控要求 符合性分析 1 空间布局约束 （1.1）养殖业按划定的禁养区管理。 （1.2）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）要求管理。 符合，本项目位于茶市镇，生产塑料零件及其他塑料制品制造 2 污染物排放管控 （2.1）加快推进全县所有乡镇污水处理厂建设；乡镇污水处理率达到80%以上；城镇新区建设均实行雨污分流，逐步推进初期雨水收集、处理和资源化利用，污水处理厂污泥处理处置设施全部完成达标改造。测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要农作物化肥施用量减少2公斤/亩，利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。 （2.2）对淘汰类“散乱污”企业依法依规完成关停取缔；以化工、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造。严禁在县城建成区内新建石化、有机化工、包装印刷、沥青搅拌站、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 （2.3）所有乡镇生活垃圾处理、垃圾封闭式收运实现全覆盖，逐步推进农村生活垃圾统一收集、转运和处理。 符合（本项目位于茶市镇，生产塑料零件及其他塑料制品制造，不属于淘汰类“散乱污”企业，不属于化工、有色金属冶炼等行业，不属于石化、有机化工、包装印刷、沥青搅拌站、工业涂装等高VOCs排放建设项目；项目废水综合利用不外排，生活垃圾交环卫部门统一处置。） 3 环境风险防控 （3.1）加强风险防范和控制能力建设，制定并完善水污染事故应急处置方案，定期组织演练。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 符合（本项目不涉及重金属、所在地块不属于污染地块。） 4 资源开发效率要求 4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 符合（本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用率较高。） 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-3 本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 基本原则 （GB37822-2019）具体规定 本项目情况 符合情况 VOCs 物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目VOCs物料均储存于密闭储罐中 符合 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目粉状、粒装VOCs物料输送采用密闭管道输送 符合 敞开液面VOCs 无组织排放控制要求 本项目无含VOCs废水排放 符合 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目在车间内注塑成型工艺中产生VOCS部位均设置集气装置，各集气之间用风管连接，有机废气经集气装置收集后，经过集气设施+UV光解+活性炭吸附装置处理达标后，利用引风机将净化后有机废气经1根不低于15米的排气筒排放 符合 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，对比本项目建设内容，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 6、选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳市衡南县茶市镇桐梓园6号，租用衡南华元竹木制品有限责任公司现有厂房，地类（用途）为工业用地，土地使用证详见附件3，所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，项目用地不位于生态红线范围内。外环境对本项目无明显制约因素。 综上，本项目的选址基本合理。 7、平面布置合理性分析 项目生产车间由西向东依次布置原料堆放区、注塑成型、植PIN（插针）等工序，毛边处理位于车间西北方向，成品堆放区位于生产车间西南面，化粪池位于车间西北面绿化带内。厂内设备的平面布置按照生产流水线走向摆放；出入口位于南面，连接进场道路，可有效地保证各原材料的入厂和产品外运。项目厂区的布置见附图3。 另外，项目应配套建设环保设施，位置为： 废气治理措施：注塑工序产生的有机废气经集气罩收集后进入UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）外排；去毛刺产生的粉尘经设备自带布袋除尘设施处理后+15m高排气筒排放（DA001）。 固废处理措施：一般工业固废暂存间、危险废物暂存间分别布置于车间内西侧； 综上所述，项目平面布置满足生产、运输、安全、卫生等要求，平面布置紧凑合理，充分利用有限用地面积，力求工艺流程顺畅，生产系统完整，交通运输便捷；因此项目总体平面布局是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 电子变压器应用于光伏、汽车电子、通讯、电脑、家电、LED电源等行业，是电子核心元器件之一。其既是为电子整机配套，又是为电子线路服务的元件。我国电子变压器产品行业稳定发展，市场需求较大，为迎合市场需求，加大企业竞争力，衡阳市云硕电子科技有限公司拟投资150万元租用衡南华元竹木制品有限责任公司空置厂房建设“衡阳市云硕电子科技有限公司电子变压器骨架加工项目”，项目主要购置塑胶挤出成型设备、植PIN设备、毛边处理等相关辅助设备，项目建成后可实现年产125吨（每吨约20万只）电子变压器骨架产品的生产能力。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53.塑料制品业292”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。为此，衡阳市云硕电子科技有限公司委托湖南鑫南风安全环保科技有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。 2、建设项目基本情况 项目名称：衡阳市云硕电子科技有限公司变压器骨架加工项目； 建设单位：衡阳市云硕电子科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南省衡阳市衡南县茶市镇桐梓园6号（厂址中心经纬度：经度E112°45′9.221″、纬度N26°46′7.872″）。具体位置见附图1。 总投资：150万元，其中环保投资15万元； 项目总占地面积约1051.87m2，总建筑面积约1028.24m2，租赁已建厂房作为生产车间，新建电子变压器骨架（电木骨架）生产线。生产车间内主要布设注塑成型区、植PIN区、毛边处理区、原料仓库、成品区、合检包装区和配套辅助设施，车间内不设食堂、宿舍。本项目主要组成详见表2-1。 表2-1 项目工程主要建设内容一览表 工程类别 工程内容 建设规模 备注 主体工程 生产车间 1028.24m2 1F，内设电子变压器骨架（电木骨架）生产线，布注塑成型、植PIN（插针）、毛边处理等设备 砖混结构 辅助工程 卫生间 / 1F，位于生产车间西北侧，占地约20m2 / 品控区 / 位于生产车间北部，占地约40m2 / 储运工程 原料仓库 / 位于生产车间西侧，占地约60m2 / 合检包装区 / 位于生产车间西南部，占地约125m2 / 公用工程 供水系统 由自来水供应项目生活用水、生产用水 / 供电系统 由区域供电管网接入 / 排水系统 项目无生产废水产生外排，生活污水经化粪池处理后排入衡南县污水处理厂处理 / 环保工程 废气处理 车间通、排风设施；②注塑废气经集气装置+UV光解+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放（DA001）；③去毛刺粉尘经设备自带布袋除尘装置处理后由15m高排气筒排放（DA001）； / 固废处理 垃圾桶、固废暂存间（3m2）、危废暂存间（3m2），分类收集、妥善处置 / 噪声处理 基础减震，厂房隔声等 / 废水处理 项目冷却水不排放，直接循环使用，生活污水经化粪池处理后排入衡南县污水处理厂处理 / 3、原辅料、能源消耗情况及主要设备 项目原辅材料及能源消耗情况见表2-1，原辅材料理化性质表见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 主要原辅材料及能源消耗表 序号 原辅材料名称 单位 年消耗总量 来源及运输方式 形态及最大储存量 1 电木粉 t/a 113 外购，汽车运输 固体，颗粒状，2t，袋装，位于仓库 2 CP线 t/a 12 外购，汽车运输 固体，1t，袋装，位于仓库 3 活性炭 t/a 1.373 外购，汽车运输 固体，0.5t，袋装，位于仓库 4 UV灯管 t/a 0.001 外购，汽车运输 固体，0.001t，盒装，位于仓库 5 润滑油 t/a 0.05 外购，汽车运输 液体，0.03t，桶装，位于仓库 6 塑料砂 t/a 1 外购，汽车运输 固体，置于去毛边设备内 7 包装材料 t/a 0.3 外购，汽车运输 固体，0.1t，袋装，位于仓库 8 水 m3/a 774 区域供水网 / 9 电 万Kwh/a 4 区域电网 / 表2-2 主要原辅材料物理化学特性 名称 理化特性 电木粉（酚醛树脂颗粒） 为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业 润滑油 密度约为0.91×103（kg/m3），能起到润滑减摩、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。项目使用的机油桶装，存放于仓库 活性炭 活性炭是黑色颗粒状的无定形炭，80~90%以上由碳组成，这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭是一种具有丰富空隙结构和巨大比表面积的碳质吸附材料、它具有吸附能力强、化学性能好、力学强度高，并且方便再生等特点，被广泛应用于工业、农业、国防、交通、医药卫生和环境保护等领域，其需求量随着社会发展和人们生活水平提高呈逐年上升的趋势。 活性炭具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于 2nm；过渡孔的有效半径在 2~50nm 范围内；大孔的有效半径大于50nm CP线 CP 线是一种新型的复合线材，也叫做镀锡铜包钢线；是以低碳钢为芯线， 其外表顺次镀覆铜、锡或锡基合金层加工而成的产品 塑料砂 尼龙砂，它的主要原材料是聚酰胺纤维（POLYAMIDE），简称（PA)；形状:为 半透明乳白色结晶形热塑性聚合颗粒。尼龙砂软而无力，具有一定的韧性、无切削性、在使用过程中不会对要处理的产品造成损害；圆球形最不伤工件。同时使用寿命特长。尼龙砂主要用于喷砂、抛丸设备。在清理中，既能清除工件表面的毛边、飞刺，又不会对工件的表面产生伤害。 表2-3 工程主要生产设备 序号 名称 数量 单位 型号 工序 1 注塑成型机（电木机） 8 台 / 电木成型 2 自动化插针机（植PIN设备） 20 台 / 植PIN 3 去毛边机 3 台 / 处理毛边 4、项目产品方案 本项目产品为电子变压器骨架。 表2-4 产品方案 产品名称 单位 生产能力 备注 电子变压器骨架（电木骨架） t/a 125 每吨约20万只，每只5~20克 5、公用工程 [1]、给水 本项目位于湖南省衡阳市衡南县茶市镇桐梓园6号。项目所在地已有供水管网与市政供水管网相连，企业生活、生产用水由茶市镇自来水公司供给。 项目在注塑成型等过程中需用水间接冷却，间接冷却水经循环水池(设置防渗)冷却后全部循环使用，不外排。本项目设置有8台注塑机，冷却循环水为每台注塑机0.42m3/d，损耗量按照20%计，则需要补充损耗水量为0.68m3/d，共计204 m3/a) ，每天补水一次。 项目车间内不设食宿，全厂定员为15人，根据《湖南省用水定额》（GB43/T 388-2020），员工用水定额取38m3/人·a（约104L/d·人），则生活用水量为570m3/a（1.9m3/d），污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为484.5m3/a（1.615m3/d）。 项目给水情况见表2-5。 表2-5 项目给水情况一览表 序号 用水类型 用水指标 劳动定员 用水量（m3/a） 备注 1 间接冷却水 0.084m3/d·台·注塑机 204 定期补充 2 生活用水 104L/人·d 15 570 不在厂房内食宿 3 合计 774 市政供水 [2]、排水 项目生产过程不需要用水。项目在注塑成型过程中需用水间接冷却，间接冷却水经循环水池(设置防渗)冷却后全部循环使用，不外排。 项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入茶市镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入耒水。 [3]、供电 本项目供电由区域供电管网接入，年用电量为4万度。 [4]、消防 本项目生产厂房内设有灭火器。 6、劳动定员与工作制度 项目劳动定员15人，均不在厂房内食宿。项目年工作300天，实行1班工作制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 1、工艺流程说明 ①注塑成型：将原材料（电木粉）从注塑挤出成型设备料斗加入料筒中，电木粉成颗粒状，粒径有3mm-5mm，该过程粉尘散逸量甚微。因此下料过程粉尘产生量很少，本次环评对此不进行定量分析。 料筒外由电加热将加热圈加热至165℃-175℃，使物料达到流动状态。在料筒内装有在外动力马达作用下驱动施转的螺杆，物料在螺杆的作用下，沿着螺槽向前输送并压实，物料在螺杆的剪切作用下逐渐地塑化，注塑成型为电子变压器骨架。该工序会产生注塑成型废气，主要污染物为有机废气（非甲烷总烃、苯酚）。项目在注塑成型过程中需用水间接冷却，间接冷却水经循环水池(设置防渗)冷却后全部循环使用，不外排。注塑成型过程中产生的次品及边角料交由原料厂商回收处理。 本项目进行注塑的原料是电木粉，电木粉是由固体酚醛树脂添加固化剂、木粉、固化剂、添加剂、助剂等经过混料、塑炼而成，是一种热固性塑料，在生产电木粉过程中需经过塑炼工序，塑炼过程中酚醛树脂中的游离甲醛、游离苯酚因受热挥发出来，因此电木粉中的游离甲醛、游离苯酚的量进一步减少，成品电木粉中存在游离甲醛、游离苯酚，但量极少。参考《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）中酚醛模塑料用固体酚醛树脂性能要求表中未考虑游离甲醛，因此本次评价不考虑甲醛。 酚醛树脂的分解温度为220℃，项目加热温度为165℃-175℃，酚醛树脂在项目注塑过程中不会发生分解反应，但由于酚醛树脂聚合物分子间受剪切挤压而发生断链导致仍有少量有机气体在高温热熔过程中产生。 ②滚毛边（去毛刺）：将电木变压器骨架放入毛边处理设备内进行干式毛边处理；此工序需要在毛边处理设备里加入塑料砂，主要利用滚筒的震动离心作用加强塑料砂对注塑件边角区的摩擦接触，从而达到去除毛边的效果。该过程会产生粉尘及噪声。 ③插针：成型的电子变压器骨架经过植PIN设备将镀锡铜包钢线植入到骨架的预留孔内，该过程会产生噪声。 ④检验、入库：将成品进行质检后打包入库。 2、主要污染物工序汇总 表2-6项目主要产污一览表 类别 污染源 名称 污染物种类 拟采取治理方案 废气 注塑废气 非甲烷总烃、苯酚 集气装置+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） 去毛刺粉尘 颗粒物 密闭式设备，粉尘经设备自带布袋除尘设施处理后+15m高排气筒（DA001） 废水 生活污水 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 经化粪池预处理后排入市政污水管网进入污水处理厂处理 噪声 生产设备 Leq（A） 采用低噪声设备，减振、消声、隔声等措施 固废 废边角料及次品 一般固废 由原料厂家定期回收 集尘箱粉尘 一般固废 由原料厂家定期回收 废包装材料 一般固废 收集后外售废品收购站 废机油 危险废物 交由有资质单位处置 废UV灯管 危险废物 交由有资质单位处置 废活性炭 危险废物 交由有资质单位处置 生活垃圾 一般固废 交由环卫部门处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁衡南华元竹木制品有限责任公司的空厂房, 衡南华元竹木制品有限责任公司是一家主要从事生产竹地板，竹木复合地板的企业。主要产生的污染物为粉尘，厂房在本项目租赁之前处于空置状态，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据衡阳市监测站《关于2021年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体见表3-1，项目所在区域为达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 2、补充监测因子 为了解项目拟建地周边的环境空气质最现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司在项目厂址进行一期大气监测。 监测因子：非甲烷总烃、苯酚、甲醛； 监测点位：项目东南侧的衡南县第十中学（主导风向西北风的下风向302m处）； 监测时间：2022年8月4日~2022年8月6日连续3天； ④评价标准： 甲醛参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；非甲烷总烃一次值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中计算非甲烷总烃排放量标准时使用的环境质量标准值；苯酚参考《居住区大气卫生标准》（GB18067-2000）。 ⑤监测结果与评价 表3-2 现状监测数据统计结果及评价表 采样位置 检测项目 单位 采样频次 检测结果 标准限值 08月4日 08月5日 08月6日 项目东南侧的衡南县第十中学（主导风向西北风的下风向302m处） 非甲烷总烃 mg/m3 一次值 0.35 0.39 0.37 2.0 甲醛 mg/m3 一次值 0.02 0.03 0.01 0.05 苯酚 mg/m3 一次值 ND ND ND 0.05 由监测结果可知，监测期间甲醛参照能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；非甲烷总烃一次值能满足执行《大气污染物综合排放标准详解》中计算非甲烷总烃排放量标准时使用的环境质量标准值；苯酚一次值能满足《居住区大气卫生标准》（GB18067-2000）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 2、地表水质量现状 本项目周边最近的地表水体为西面耒水，距离本项目最近的地表水监测断面为茶市（云集水厂耒水）监测断面，据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示。 根据上表可知，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目周边声环境进行了现场监测。 [1]、监测布点 根据项目噪声源及区域环境特征，共设6个噪声监测点，详见表3-3。 表3-3 噪声现状监测点位 监测点位 布点位置 N1 厂界南侧1m处 N2 厂界南侧1m处 N3 厂界西侧1m处 N4 厂界北侧1m处 N5 厂界东北侧5m处居民点 N6 厂界东南侧8m处居民点 [2]、监测项目 本次环评噪声现状监测项目为：各测点处的等效A声级。 [3]、监测方法 按有关标准和技术规范执行。 [4]、监测时间和频次 于2022年7月14日～7月15日对各监测点环境噪声进行了监测，昼、夜各监测1次。 [5]、评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 [6]、监测及评价结果 详见表3-4。 表3-4 噪声监测数据统计表 单位：dB（A） 测点编号 检测点位 检测结果 Leq dB(A) 标准限值 07月14日 07月15日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东侧1m处 57 44 56 43 60 50 N2 厂界南侧1m处 54 42 53 41 N3 厂界西侧1m处 52 40 51 39 N4 厂界北侧1m处 53 41 52 40 N5 厂界东北侧5m处居民点 50 39 51 40 N6 厂界东南侧8m处居民点 49 38 52 41 由监测数据可知，监测期间，各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。 4、生态环境现状 项目位于湖南省衡阳市衡南县茶市镇桐梓园6号，租用衡南华元竹木制品有限责任公司现有厂房，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，结合本项目工程分析，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用地范围内无生态环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 敏感要素 名称 距厂界最近点坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离范围（m） 经度 纬度 大气环境 茶市镇居民1# 112.753432 26.768780 居民 约450人 环境空气质量二级标准 东面 56-500 茶市镇居民2# 112.752820 26.768664 居民 约550人 东南面 8-292 衡南县第十中学3# 112.755512 26.767724 师生 约1400人 西南面 292-459 清泉学校4# 112.768853 26.467872 师生 约4000人 西南面 325-500 茶市镇居民5# 112.752565 26.768273 居民 约2000人 西南面 23-500 茶市镇居民6# 112.7514445 26.769056 居民 约200人 西面 80-441 茶市镇居民7# 112.752804 26.768950 居民 约650人 东北面 5-120 茶市中学8# 112.754183 26.769405 师生 约1000人 东北面 172-232 樟水冲居民9# 112.752447 26.770602 居民 约100人 北面 183-315 声环境 茶市镇居民2# 112.752820 26.768664 居民 约120人 2类标准 东南面 8-50 茶市镇居民5# 112.752565 26.768273 居民 约200人 西南面 23-50 茶市镇居民7# 112.752804 26.768950 居民 约100人 东北面 5-50 地表水 耒水 遥田镇至湘衡盐矿取水口上游1000米 地表水环境质量Ⅲ类 西面 580m 地下水 区域地下水 / / 周边地下水 地下水环境质量III类 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 项目无生产废水产生及排放，项目冷却水不排放，直接循环使用。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-5 废水排放执行标准 单位：mg/L 污染物 标准限值 备注 pH（无量纲） 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 / （2）大气 ①有组织废气 注塑工序废气、毛刺工序产生的粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（非甲烷总烃≤100mg/m3、苯酚≤20mg/m3（参考酚类排放限值）、颗粒物≤30mg/m3）要求。 ②无组织废气 厂界处颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3）、苯酚执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值（苯酚≤0.08mg/m3（参考酚类排放限值））要求；厂区内厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。 （3）噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）标准。 （5）固废 项目所产生的固废应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单； 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环保部“十三五”期间国家实行排放总量控制的污染物中所列的主要控制污染物和湖南省的有关要求，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃、苯酚）。 根据工程分析VOCs建议总量控制指标为0.205t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成的厂房布置生产线，项目施工期无土建工程，仅进行厂房装修及设备的安装调试等，对环境的影响不大。因此，本评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源分析 项目不设食堂，废气污染源主要为注塑工序产生的有机废气、去毛刺粉尘。 （1）注塑废气 本项目在注塑工序均使用酚醛树脂为原料，在高温下产生少量有机废气（酚类及非甲烷总烃）。 表4-1 项目污染源源强计算来源一览表 污染物名称 源强计算 有机废气 本项目电木骨架注塑原材料为电木粉，电木粉的成分为20%酚醛树脂，40%玻璃纤维，20%云母粉和20%石蜡，根据《酚醛模塑料用酚醛树脂》（GB/T30772-2014）的相关规定，酚醛模塑料用固体酚醛树脂中游离苯酚含量≤5.0%。在生产电木粉过程中需经过塑炼工序，塑炼过程中酚醛树脂中的游离苯酚因受热挥发出来，因此成品电木粉中存在游离苯酚量极少，本次以1%计。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）292塑料制品业系数手册中“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”产排污系数，挥发性有机物2.7kg/吨-产品，工业废气量1.2*105标立方米/吨-产品。 项目电木粉使用量为113t/a，则苯酚的产生量为0.23t/a；项目电木骨架产品重量为125t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.338t/a。有机废气（非甲烷总烃、苯酚）经集气装置收集后由UV光解+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放（DA001），收集率为80%，处理效率为80%，风机风量为6000m3/h，年工作时间2400h。 则非甲烷总烃有组织排放量0.054t/a、排放速率0.023kg/h、排放浓度3.8mg/m3，无组织排放量0.068t/a、排放速率0.028kg/h；苯酚有组织排放量0.037t/a、排放速率0.02kg/h、排放浓度3.3mg/m3，无组织排放量0.046t/a、排放速率0.02kg/h。 （2）去毛刺粉尘 插针后的电木骨架进入毛边处理机经滚料去除细毛刺，处理时毛边处理机为封闭设备，毛边通过喷砂珠去除。毛边机处理电木骨架时会产生粉尘，根据同行业类比，毛边粉尘产生量约占原材料用量的0.5%，粉尘产生量约为0.565t/a，粉尘同塑料砂（1t/a）一起经设备自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001），收集率为100%，处理效率为99%，风机风量为3000m3/h，年工作时间2400h，则毛边粉尘排放量0.0157t/a、排放速率0.007kg/h。排放浓度2.3mg/m3。 设备集尘箱每5天清理一次，收集粉尘为1.5493t/a。 综上，以上污染物本项目共用1个排气筒（DA001），产生的废气主要为粉尘、有机废气（非甲烷总烃、苯酚），有机废气（非甲烷总烃、苯酚）经集气装置收集后由UV光解+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放（DA001），粉尘经设备自带布袋除尘器处理后经DA001排气筒高空排放，实施并联处理。 表4-2 项目废气产生及处理措施情况一览表 编号 污染物名称 主要污染物 产生源强 收集效率（%） 去除效率（%） 处理方式 环保设备编号 排放口编号 平均产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量（t/a） 1 注塑废气 非甲烷总烃 / 0.14 0.338 80 80 集气设施+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒 TA001 15m排气筒DA001 苯酚 / 0.1 0.23 80 80 2 毛刺粉尘 颗粒物 / 0.652 1.565 100 99 设备自带除尘设施+15m高排气筒 TA002 15m排气筒DA001 注：UV光解装置有机废气处理效率按照50%计算，活性炭装置吸附装置处理效率按照60%，“UV光解+活性炭吸附装置”总的处理效率为80%。 表4-3 项目有组织废气参数一览表 编号 污染物名称 处理方式 排放参数 工作时间（h） 排气筒编号 排气筒坐标 高度（m） 内径（m） 设计风量（m3/h） 排放温度（℃） 1 注塑废气 集气设施+UV光解+活性炭吸附装置 15 0.6 6000 25 2400 DA001 东经：112.7525275 北纬：26.7688870 2 毛刺粉尘 设备自带除尘设施 15 0.6 3000 25 2400 表4-4 项目有组织废气产生及排放情况一览表 编号 污染物名称 主要污染物 产生源强 排放源强 排放标准 平均产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量（t/a） 平均排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量（t/a） 排放浓度(mg/m3) DA001 注塑废气 非甲烷总烃 / 0.14 0.338 3.8 0.023 0.054 100 苯酚 / 0.1 0.23 3.3 0.02 0.037 20（参考酚类排放限值） 毛刺粉尘 颗粒物 / 0.652 1.565 2.3 0.007 0.0157 30 表4-5 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染物名称 主要污染物 产生量 (t/a) 处理措施 收集效率（%） 去除效率（%） 排放量 (t/a) 最大排放速率（kg/h） 面源面积m2 排放时间h 注塑废气 非甲烷总烃 0.068 车间通排风 / / 0.068 0.028 1028.24 2400 苯酚 0.046 车间通排风 / / 0.046 0.02 （4）废气核算量 表4-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/ (kg/h) 核算年排放量/ (t/a) 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 3.8 0.023 0.054 苯酚 3.3 0.02 0.037 颗粒物 2.3 0.007 0.0157 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.054 苯酚 0.037 颗粒物 0.0157 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.054 苯酚 0.037 颗粒物 0.0157 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 注塑工序 非甲烷总烃 车间通排风 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 4.0 0.068 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值 10 2 苯酚 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值 0.08（参考酚类浓度限值） 0.046 无组织排放 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.068 苯酚 0.046 表4-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.122 2 苯酚 0.083 3 颗粒物 0.0157 表4-9 废气监测要求 项目 监测位置 监测因子 监测频次 执行标准 有组织废气 排气筒DA001 非甲烷总烃、苯酚、颗粒物 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（苯酚浓度参考酚类限值） 无组织废气 厂界四周 非甲烷总烃 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值 苯酚 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值（苯酚浓度参考酚类限值） 颗粒物 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 经采取上述措施处理后，项目产生的各类污染物排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB9078-1996）表 A.1中相应的标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应的标准，对大气环境影响可控。 （5）废气污染治理设施可行性分析 处理工艺可行性分析：UV光解利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，处理效率可达50%；活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备，选择不同填料可以处理多种不同废气，活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点，处理效率以60%计。“UV光解+活性炭吸附装置”总的处理效率为80%。为保证废气处置效率，活性炭吸附装置中活性炭须定期更换，根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭计算，则本项目活性炭年消耗量为1.1t/a。活性炭充填量为200kg每次，约两个月更换一次。 （6）项目废气非正常工况分析 由前述章节可知，本项目外排气型污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯酚，经对应污染治理措施处理后可做到稳定达标排放（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目废气采取的措施被列为可行技术）； 本项目运营期存在因环保设备故障达不到处理效率要求，使得废气外排的非正常工况，本次环评主要对其产生原因、非正常排放量进行核算，并提出相应措施，具体详见表4-10。 表4-10 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/(kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 有机废气 G1排气筒中的环保措施失效 非甲烷总烃 0.14 1 0~1 停产，尽快检修、待废气处理设施正常运行后方可继续生产 苯酚 0.1 1 0~1 2 毛刺粉尘 颗粒物 0.652 1 0~1 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： ①非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停工、设备检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开工时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停工时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停工），企业会事先安排好设备正常停工，停止生产。项目在开、停工时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，处理效率下降至50%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 ②非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，企业在日常运行过程中，拟采取如下措施： a、委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b、当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 c、按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，确保废气正常排放。 d、建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 2、废水污染源分析 项目车间地面不需要进行冲洗，项目在注塑成型等过程中需用水间接冷却，间接冷却水经循环水池(设置防渗)冷却后全部循环使用，不外排。根据前文分析，项目废水主要为生活污水。 项目车间内不设食宿，全厂定员为15人，根据《湖南省用水定额》（GB43/T 388-2020），员工用水定额取38m3/人·a（约104L/d·人），则生活用水量为570m3/a（1.9m3/d），污水排放系数取0.85，则生活污水产生量为484.5m3/a（1.615m3/d）。项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入茶市镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入耒水。 表4-11 营运期污水产生/排放情况汇总表 废水产生 环保设施 排放情况 最终排入环境 生活污水 指标 年产生量（t/a） 产生浓度（mg/L） 处理措施 处理效果 年排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 厂外处理方式 年排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 水量 484.5 / 化粪池 / 484.5 / 经茶市县污水处理厂处理后排入耒水 484.5 / COD 0.17 350 15% 0.14 297.5 0.03 60 BOD5 0.09 180 10% 0.08 162 0.010 20 SS 0.12 250 35% 0.08 162.5 0.010 20 NH3-N 0.01 30 5% 0.014 28.5 0.004 8 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD 氨氮 SS BOD5 茶市镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 1# 化粪池 厌氧发酵 DW001 是 (企业总排 (雨水排放 (清静下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 排放去向 名称 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 1 DW001 112.752443060 26.768870942 进入城镇污水厂 茶市镇污水处理厂 间断排放，流量不稳定 / 耒水 工业用水 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1# DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 500 SS 400 BOD5 300 NH3-N / 表4-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 297.5 0.0005 0.14 BOD5 162 0.0003 0.08 SS 162.5 0.0003 0.08 NH3-N 28.5 0.00005 0.014 全厂排放口合计 COD 0.14 BOD5 0.08 SS 0.08 NH3-N 0.014 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“5.4.3.3废水监测”的规定，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。 经采取上述措施处理后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政管网进入污水处理厂进行处理，对地表水无太大影响。 3、噪声污染源分析 项目噪声主要来源于各类生产设备，包括注塑成型机、插针机、去毛边机、粉碎机等设备噪声，通过选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，安装减震垫，同时项目主要生产设备均位于厂房内，噪声通过厂房墙壁的隔声，可有效降低项目噪声影响。因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价将工作面看作一个点声源。噪声源强见表4-16。 |

表4-16  项目主要噪声源强及拟采取措施一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 噪声源强 | 降噪措施 | 空间相对位置（m）* | 距室内边界距离m | 室内边界声级 | 持续时间 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声（建筑物外1m处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 生产车间 | 注塑成型机 | / | 8 | 84.03 | 选用低噪声、振动小的设备,基础减振、厂房隔声 | 13 | 10 | 1.5 | 47.7 | 10.2 | 10.5 | 13.5 | 50.5 | 63.9 | 63.6 | 61.4 | 8:00～12:00 14:00～18:00 | 25 | 25.5 | 38.9 | 38.6 | 36.4 |
| 2 |  | 自动化插针机 | / | 20 | 83.98 |  | 35.6 | 10.8 | 1.5 | 4.6 | 3.2 | 35.6 | 5.2 | 70.7 | 73.9 | 53.0 | 69.7 |  | 25 | 45.7 | 48.9 | 28.0 | 44.7 |
| 3 |  | 去毛边机 | / | 3 | 79.77 |  | 7.7 | 20.2 | 1.5 | 39.7 | 20.5 | 7.7 | 2.1 | 47.8 | 53.5 | 62.0 | 73.3 |  | 25 | 22.8 | 28.5 | 37.0 | 48.3 |
| 4 |  | 风机 | / | 1 | 80 |  | 13.5 | 19.8 | 0.5 | 47.7 | 18.2 | 23.1 | 1.2 | 46.4 | 54.8 | 52.7 | 78.4 |  | 25 | 21.4 | 29.8 | 27.7 | 53.4 |
| 注*：以项目生产车间的西南夹角处为坐标原点 |

（2）噪声影响分析 评价选取点声源预测模式，模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律，计算公式如下： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； ri——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 预测结果：噪声预测结果详见表4-17。 表4-17 项目噪声预测结果一览表 预测点位 昼间 夜间① 标准限值 是否达标 贡献值② 贡献值 昼间 夜间 厂界东面 45.78 / 60 50 是 厂界南面 49.4 / 60 50 是 厂界西面 41.3 / 60 50 是 厂界北面 55.06 / 60 50 是 东南面茶市镇居民2#（最近8m） 31.33 / 60 50 是 西南面茶市镇居民5#（最近23m） 22.16 / 60 50 是 东北面茶市镇居民7#（最近8m） 36.99 / 60 50 是 注①：本项目夜间不生产； 注②：根据导则要求，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。 由表4-16可知，在采取隔声、减振等措施的前提下，项目东、南、西、北侧厂界和周边东南面茶市镇居民2#（最近8m）、西南面茶市镇居民5#（最近23m）、东北面茶市镇居民7#（最近8m）昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求，说明项目噪声对区域环境保护目标的影响不大。 为进一步减轻项目排放噪声的区域声环境的影响，评价提出以下要求： ①在高噪声设备选型时，选用满足标准的低噪声设备。 ②对在室内运行的高噪声设备，应加装吸声隔声材料，并设置隔声操作室。 ③加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 Ⅰ建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 Ⅱ加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （3）噪声监测要求 本项目噪声监测要求见表4-18。 表4-18 项目噪声监测要求一览表 要素 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂房边界外 连续等效A声级 每年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 4、固体废物影响分析 项目生产过程中产生的一般固废主要为废边角料及次品、集尘箱收集的粉尘、废包装材料以及生活垃圾；危险废物主要为废活性炭、废UV灯管、废机油。 （1）一般固废 ①废边角料及次品 项目注塑成型工序时会产生一定量的废边角料及次品，约占产品重量1%，为一般工业固体废物，年产生量约1.25t/a，经收集后由原料厂商回收。 ②集尘箱粉尘 项目在毛边处理工序中会产生一定量的毛边粉尘，年产生量约1.5493t/a，毛边粉尘收集后由原料厂商定期回收。 ③废包装材料 项目营运过程会产生一定量的废包装材料，为一般工业固体废物，年产生量约0.3t/a，经收集后外售废品收购站。 （2）危险固废 ①废活性炭、废UV灯管 项目产生的有机废气经UV光解后再进入活性炭吸附系统处理，活性炭吸附装置因吸附有机废气产生的废活性炭。根据相关资料，活性炭：有机废气=1：0.25，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机废气。根据工程分析，项目由活性炭吸附的有机废气量为0.273t/a（占有机废气60%），则废活性炭产生量为1.373/a，废UV灯管产生量为0.001t/a。活性炭充填量为200kg每次，约两个月更换一次，UV灯管两年更换一次。 废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49 其他废物，废物代码为900-039-49；废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW29 含汞废物，废物代码为900-023-29。经收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行处理处置。 ②废机油 本项目生产设备需定期更换机油，每年产生的废机油约0.05ta。废机油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行处理处置。 废机油属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。 （3）生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a），经垃圾桶收集后由环卫部门统一进行处理。 结合上述工程分析，项目固废产生情况详见表4-19。 表4-19 项目固体废物的产生和处理情况 废物名称 主要成分 产生环节 废物特性 产生量（t/a） 处置去向 排放量（t/a） 废边角料及次品 塑料 注塑成型 一般固废 1.25 经收集后由原料厂商回收 0 集尘箱粉尘 粉尘 毛边处理 一般固废 1.5493 经收集后由原料厂商回收 0 废包装材料 塑料、纸箱 / 一般固废 0.3 收集后外售废品收购站 0 生活垃圾 / 日常生活 一般固废 2.25 由环卫部门清运 0 废活性炭 / 维护 危险固废 1.373 委托有资质单位处置 0 废UV灯管 维护 危险固废 0.001 废机油 矿物油 维护 危险固废 0.05 0 合计 / / 6.77 / 0 表4-20 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-217-08 0.09 检修维护 液态 矿物油 毒性、易燃性 每月 T 集中收集并贮放在危废暂存间，委托有资质的单位进行处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 1.373 固态 活性炭 毒性 T 3 废UV灯管 900-023-29 0.001 固态 / 毒性 T、In 表4-21 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-217-08 同一类别危废，在暂存间内储存于同一独立隔间 3m2 按《危险货物包装标志》（GB190-2009）粘贴标识并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求 1t/半年 最大贮存周期半年 2 废活性炭 HW49 900-039-49 3 废UV灯管 900-023-29 （4）主要处置措施 ①对于本项目产生的危险废弃物严格按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存；并定期交由有资质的单位处理处置。 ②危险废物转移，严格按照国家有关规定填写危险废物转移联单并报当地生态环境部门备案；制定危险废物风险事故的防范措施和应急预案，向当地生态环境部门备案；因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的情况，立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，向当地生态环境部门和有关部门报告，接受调查处理。 （5）贮存场所污染防治措施 根据《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43号），要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单—环境保护部公告2013年第36号）的要求规范进行危险废物暂存场所的设计、维护管理、做到防风、防雨、防晒、防渗漏，做到堆放合理，警示标示明显，防止发生二次污染，需采取以下措施： ①危险废物应贮存在能防风、防雨、防晒、防渗漏的固定危废房内。 ②按GB15562.2设置环境保护图形标志。建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 ③在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 ④禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥应当使用符合标准的容器盛装危险废物。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。 ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ⑧必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑨危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑩废润滑油存于专用密封桶装，主要是200L的铁桶，堆放在危废仓库，设置10cm 厚的混泥土结构和环氧树脂地坪防腐，本项目废液产生量较少，基本不会存在大量泄漏的情况。 （5）危险废物运输过程污染防治措施 本项目危险废物将交由有资质的专业废物处理单位进行安全处置。根据《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43号），危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。 本评价要求建设单位设置以下运输过程危废防治措施： ①装载固体废物和危险废物的车辆做好防渗、防漏、防飞扬的措施。 ②有化学反应或混装有危险后果的固体废物和危险废物严禁混装运输。 ③装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。 同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境部门如实申报本项目危险废物的产生量、采取的处置措施及去向，并按其相关要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理。 5、地下水环境影响分析 结合现场调查及工艺分析，本项目租赁衡南华元竹木制品有限责任公司的空置厂房进行塑料制品生产，生产车间地面硬化，项目危废暂存间按要求做好 “三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此项目不存在地下水环境污染途径。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），确定本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 本项目不存在土壤环境污染途径，可不进行土壤环境影响评价，无需提出跟踪监测要求。 7、生态环境影响分析 本项目租赁衡南华元竹木制品有限责任公司的空置厂房作为生产厂房，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，项目无需进行生态环境影响分析。 8、环境风险分析 本项目风险物质主要为危险废物（废机油、废活性炭、废UV灯管）等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B危险废物保守按“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”考虑，临界量为50t。危险废物最大贮存量为1.131t，计算后，危险废物Q值为0.02，判断项目环境风险潜势为Ⅰ。 （1）风险识别 本项目风险物质分布情况及可能影响环境的途径见表4-22。 表4-22项目风险物质分布情况及可能影响环境的途径 分布情况 可能影响环境的途径 影响对象 生产厂房 1、因高热、明火引起的容器开裂或燃烧爆炸。 环境空气 地表水 危险废物暂存间 日常管理不到位。 土壤 （2）环境风险防范措施及应急要求 ①、生产厂房及危险废物暂存间应配备应急物质并考虑设置备用收集容器。 ②、设置专职的安全环保机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③、生产操作工人上岗前必须进行专业技术培训和安装生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识，防止和减少因人为因素造成的风险事故几率。 ④、建议企业编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。 本项目环境风险简单分析内容见表4-24。 表4-24项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 衡阳市云硕电子科技有限公司变压器骨架加工项目 建设地点 湖南省 衡阳市 衡南县 茶市镇桐梓园6号 地理坐标 经度 112度45分9.221秒 纬度 26度46分7.872秒 主要危险物质及分布 废机油、废活性炭、废UV灯管存在于项目危废暂存间内。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境影响途径如下： 1、因高热、明火引起的容器开裂或燃烧爆炸； 2、日常管理不到位或容器破损造成泄漏。 危害后果：有害液体泄漏或挥发，严重时可引起火灾爆炸并伴生环境污染，对区域环境造成不良影响。 风险防范措施要求 生产厂房及危险废物暂存间应配备应急物质并考虑设置备用收集容器。 设置专职的安全环保机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 3、生产操作工人上岗前必须进行专业技术培训和安装生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识，防止和减少因人为因素造成的风险事故几率。 4、建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险物质主要为危险废物（废机油、废活性炭、废UV灯管）等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B危险废物保守按“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”考虑，临界量为50t。危险废物最大贮存量为1.131t，计算后，危险废物Q值为0.02，判断项目环境风险潜势为Ⅰ，判断项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目仅对环境风险进行简单分析。 （3）环境风险分析结论 根据环境风险分析，在建设方加强风险防控措施的前提下，本项目环境风险在可接受范围内。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目应不断加强环境风险防范管理，落实各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，减小环境风险事故造成的危害和范围。 9、排污口规范化整治 为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染 物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一，因此企业应做到： ①建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排 污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。 ②厂区固体废物贮存场所均应分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保 护图形标志》(GB15562.1-2-1998-5)的规定统一定点监制。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 集气设施+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（苯酚浓度参考酚类限值） |
|  |  |  | 苯酚 |  |  |
|  |  | 去毛刺粉尘 | 颗粒物 | 密闭式设备，粉尘经设备自带布袋除尘设施处理后+15m高排气筒排放（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | 无组织 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 车间通排风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  |  | 挥发性有机物无组织 排放控制标准》（GB9078-1996）表 A.1 |
|  |  |  | 苯酚 | 车间通排风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值（参考酚类浓度限值） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 消音减振、隔声降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。 废边角料及次品收集后由原料厂商回收，集尘箱收集的粉尘收集后定期外售废品收购站，废包装材料收集后外售废品收购站，生活垃圾收集后由环卫部门进行处理；废活性炭、废UV灯管、废机油分类收集后交有相应资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | a、完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 b、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 c、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 d、企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 e、企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 f、做好总图布置和建筑物安全防范措施。 g、准备各项应急救援物资。 h、仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易 燃品标志。 |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申 请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求登记内容。 |

# 六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时” 制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.122t/a | 0 | 0.122t/a | +0.122t/a |
|  | 苯酚 | 0 | 0 | 0 | 0.083t/a | 0 | 0.083t/a | +0.083t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0157t/a | 0 | 0.0157t/a | +0.0157t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 484.5t/a | 0 | 484.5t/a | +484.5t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.14t/a | 0 | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料及次品 | 0 | 0 | 0 | 1.25t/a | 0 | 1.25t/a | +1.25t/a |
|  | 集尘箱粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.5493t/a | 0 | 1.5493t/a | +1.5493t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.373 t/a | 0 | 1.373 t/a | +1.373t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.001 t/a | 0 | 0.001 t/a | +0.001t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

粉尘

原料厂商回收

水流方向

耒水

项目所在地

经纬度：112.7525615，26.7688534 (GCJ-02坐标)

9#

8#

7#

6#

5#

3#

2#

1#