衡南县天浩农牧有限公司

（花泉）生态养殖产业基地项目

环境影响报告书

（报批稿）

编制单位：湖南景诚环境工程有限公司

建设单位：衡南县天浩农牧有限公司

二〇二〇年十月

目 录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4环境影响评价工作过程	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6环境影响评价主要结论	5

2总则	6

2.1编制依据	6

2.1.1国家法律、法规、政策文件	6

2.1.2地方法规及规范性文件	8

2.1.3技术导则	9

2.1.4其他规范及要求	10

2.1.5相关规划及评价依据	11

2.2评价目的及原则	11

2.2.1评价目的	11

2.2.2评价原则	12

2.3评价内容与重点	12

2.3.1评价内容	12

2.3.2评价重点	12

2.4环境影响识别、评价因子筛选评与评价标准	13

2.4.1环境影响识别	13

2.4.2评价因子	13

2.4.3评价标准	14

2.5评价工作等级及评价范围	19

2.5.1大气评价等级及评价范围	19

2.5.2水环境评价等级及范围	20

2.5.3声环境评价等级及范围	21

2.5.4生态环境影响评价等级	22

2.5.5风险评价等级及范围	22

2.5.6土壤环境评价工作等级	22

2.6外环境关系	23

2.7环境功能区划	23

2.7.1水环境功能区划	23

2.7.2大气环境功能区划	24

2.7.3声环境功能区划	24

2.8环境保护目标	24

3项目建设概况	26

3.1项目基本情况	26

3.2工程建设内容与规模	26

3.3生产设计节律及技术指标	28

3.4产品方案及存栏量	28

3.5主要原辅料、资源能源消耗	29

3.6主要设备	31

3.7公辅工程	32

3.7.1公用工程	32

3.7.2厂区绿化	33

3.7.3储运工程	33

3.8用地现状及拆迁安置	34

3.9项目总平面布置	34

3.9依托工程	35

3.10生产制度及劳动定员	35

3.11项目建设进度安排	36

4工程分析	37

4.1施工期工艺流程及产污环节	37

4.2营运期生产工艺流程	37

4.2.1营运期养殖生产工艺及办公区产污环节	37

4.2.2粪便暂存	39

4.2.3清粪工艺	39

4.2.4消毒防疫	40

4.2.5废水处理工艺	41

4.2.6沼气工程	42

4.3水平衡	44

4.4污染源强分析	48

4.4.1施工期污染源分析	48

4.4.2运营期污染源分析	53

5环境现状调查与评价	65

5.1自然环境概况	65

5.1.1地理位置	65

5.1.2地形、地貌、地质	65

5.1.3气候与气象	66

5.1.4水文	66

5.1.5土壤、动植物	67

5.2区域污染源调查	68

5.3环境质量现状监测与评价	68

5.3.1环境空气质量现状监测与评价	68

5.3.2地表水环境质量现状监测与评价	71

5.3.3地下水环境质量现状监测与评价	73

5.3.4声环境的现状监测与评价	76

5.3.5土壤环境的现状监测与评价	77

6环境影响预测与评价	79

6.1施工期环境影响分析	79

6.1.1施工期大气环境影响分析	79

6.1.2施工期地表水环境影响分析	81

6.1.3施工期声环境影响分析	82

6.1.4施工期固体废物影响分析	85

6.1.5施工期生态环境影响分析	85

6.1.6施工期环境影响小结	88

6.2营运期环境影响分析	88

6.2.1大气环境影响分析	88

6.2.2地表水环境影响分析	97

6.2.3地下水环境影响分析	100

6.2.4声环境影响分析	103

6.2.5固体废物污染环境影响分析	105

6.2.6土壤环境影响分析	107

6.2.7生态环境影响分析	108

6.3噪声对生猪养殖的影响分析	108

6.4交通运输环境影响分析	109

6.5外环境对本项目影响及环境制约因素分析	110

6.5.1外环境对本项目的影响	110

6.5.2环境制约因素分析	110

7环境风险分析	112

7.1环境风险评价的目的和重点	112

7.2评价方法	112

7.3风险调查	112

7.3.1建设项目风险源调查	112

7.3.2环境敏感目标调查	112

7.4风险潜势初判	112

7.4.1环境敏感程度（E）的确定	112

7.4.2危险物质数量与临界量比值（Q）	113

7.4.3评价等级以及评价范围	113

7.5环境风险识别	114

7.5.1主要风险物质识别	114

7.5.2生产装置风险识别	115

7.5.3储运系统风险识别	115

7.6环境风险影响分析	115

7.6.1沼气泄露、火灾、爆炸事故分析	115

7.6.2废水事故性排污风险分析	118

7.6.3氨和硫化氢风险分析	118

7.7事故风险防范措施	119

7.7.1沼气事故风险防范措施	119

7.7.2废水事故排放风险防范措施	121

7.7.3氨和硫化氢排放风险防范措施	123

7.8应急预案	123

7.8.1事故应急预案	123

7.8.2废水事故排放应急预案	124

7.8.3沼气泄漏应急预案	125

7.9环境风险的防范与管理	125

7.10风险评价结论	126

8环境保护措施及其可行性论证	128

8.1施工期污染防治措施及可行性论证	128

8.1.1大气污染防治措施及可行性论证	128

8.1.2水污染防治措施及可行性论证	130

8.1.3噪声防治措施及可行性论证	131

8.1.4固体废物处置措施及可行性论证	132

8.1.5生态环境防治措施及可行性论证	133

8.2营运期污染防治措施及其可行性分析	134

8.2.1大气污染防治措施及其可行性分析	134

8.2.2地表水环境保护措施及其可行性分析	139

8.2.3地下水污染防治措施	145

8.2.4噪声防治措施	147

8.2.5固废处置措施	148

8.2.6生态保护	150

8.2.7交通运输污染防治措施及可行性分析	151

9清洁生产、达标排放与总量控制分析	153

9.1清洁生产要求	153

9.1.1清洁生产分析	153

9.1.2环境管理要求	154

9.1.3清洁生产建议	154

9.1.4清洁生产结论	155

9.2达标排放	155

9.3总量控制	156

9.3.1实施污染物总量控制的意义	156

9.3.2污染物总量控制目的和基本原则	157

9.3.3总量控制指标分析	157

10环境经济损益分析	158

10.1环境保护投资估算	158

10.2经济效益分析	159

10.2.1环境影响的经济损失分析	159

10.2.2环境影响的经济效益分析	160

10.3小结	160

11环境管理与环境监测	161

11.1环境管理	161

11.1.1环境管理的基本任务	161

11.1.2环境管理机构	161

11.1.3环境管理计划	162

11.1.4企业日常监管计划	164

11.2污染物排放清单	164

11.3信息公开	169

11.4排污口信息	169

11.4.1项目排污口信息	169

11.4.2项目排污口建设要求	170

11.4.3排污口管理	171

11.5环境监测计划	171

11.5.1监测内容	172

11.5.2监测实施和成果的管理	173

11.6建设项目环境保护“三同时”验收内容	173

12项目建设环境可行性分析	176

12.1产业符合性分析	176

12.2省级政策、文件符合性	177

12.2.1与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性	177

12.2.2与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性	177

12.2.3与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》符合性	178

12.2.4与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》符合性	178

12.3与《国家环境保护“十三五”规划》符合性分析	179

12.4技术政策符合性分析	179

12.4.1与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析	179

12.4.2与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析	182

12.4.3与《关于做好禽畜规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（生态环境部办公厅文件），环办环评[2018]31号文件相符性分析	183

12.4.4与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性分析	183

12.4.5与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析	185

12.5选址合理性分析	185

12.6项目平面布置合理性分析	188

12.7入河排污口论证	189

12.7.1论证原则	189

12.7.2论证范围	189

12.7.3论证规模	190

12.7.4入河排污口设置方案	190

12.7.5水功能区管理要求及水域纳污能力核算	191

12.7.6入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况	193

12.7.7对受纳水体的水功能影响分析	193

12.7.8入河排污口设置合理性分析	195

12.7.9论证结论	197

12.8“三线一单”相符性	197

13结论与建议	200

13.1项目概况	200

13.2环境质量现状	200

13.3环境影响评价结论	201

13.3.1施工期环境影响评价结论	201

13.3.2营运期环境影响评价结论	201

13.4与政策规划的符合性	203

13.5平面布置及选址合理性	203

13.6“三线一单”符合性分析	204

13.7环境风险分析	204

13.8公众参与结论	205

13.9清洁生产、达标排放、总量控制结论	205

13.10评价总体结论	205

13.11对策建议	205

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：备案证明

附件4：执行标准函

附件5：农业农村局批复

附件6：设施农用地备案申请

附件7：环境现状监测数据质量保证单

附图

附图1：项目拟建地地理位置示意图

附图2：项目总平面布置图

附图3：环境保护目标分布图

附件4：卫生防护距离包络图

附图5：环境质量现状监测点位分布图

附图6：项目周边水系图

附图7：地下水分区防渗图

附图8：排污论证范围示意图

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目环境影响评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展牲猪生产，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。近年来，我国养猪业综合生产能力明显提升，但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出，一些地方忽视甚至限制养猪业发展，猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动时有发生。自非洲猪瘟疫情发生以来，生猪产业的短板和问题进一步暴露，能繁母猪和生猪存栏下降较多，产能明显下滑。为稳定牲猪生产发展，多部门相继印发文件，出台了一系列政策措施：2019年9月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力。湖南省人民政府办公厅于2019年9月11日印发了《关于促进生猪保障市场供应的政策措施》，从十二个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。《农业农村部关于印发加快生猪生产恢复发展三年行动方案》中也提出：湖南为生猪及产品调出区，要为全国稳产保供大局作出贡献，实现稳产增产。近来，猪肉价格快速上涨，对居民生活产生了不小的影响，生猪养殖行业为当前牵涉到广大老百姓的一项民生工程。

基于国家、地方政府针对养殖业的支持及各项扶持政策等有利条件下，衡南县天浩农牧有限公司拟投资28000万元在衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组（E112.8975119°，N26.8460811°）建设现代标准化规模养殖场。项目由衡南县天浩农牧有限公司投资，与湖南新五丰股份有限公司合作。项目于2020年3月13日在衡南县发展和改革局进行了备案，项目编码：2020-430422-03-03-009620。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例（修订）》（国务院令682号）中的有关规定，应当在工程开工前对该项目进行环境影响评价。同时对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家生态环境保护部第1号令，2018.4.28修订），本项目属于“一、畜牧业1、畜禽养殖场、养殖小区”的“年出栏生猪5000头及以上”，应编制环境影响报告书。

因此，衡南县天浩农牧有限公司于2020年8月1日委托湖南景诚环境工程有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作，湖南景诚环境工程有限公司在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等工作的基础上，编制完成了《衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目环境影响报告书》。

## 1.2项目特点

（1）建设特点

衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目总投资28000万元，建设地点位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目总规划土地面积928亩，其中项目建设区域使用面积140.6亩，787.4亩暂时作为绿化用地。项目主要建设1个规模化养殖场，主要分为养殖区、粪污处理区以及生活三个区域。项目建设内容主要包括11栋猪舍（5栋配怀分娩一体舍、2栋诱情舍、2栋GDU猪舍、2栋应急保育舍）、4栋管护用房、生活办公楼、消毒间、饲料仓库及他配套工程等。配套工程包括建设道路、给排水、供配电、绿化、粪污处理设施等公用辅助设施。养殖场建成后，常年存栏基础母猪12000头。

（2）排污特点

本项目产生的污染主要集中于营运期间。

废气：本项目运营后废气排放源主要为猪舍及粪污处理区产生的恶臭气体、沼气燃烧废气以及食堂油烟。猪只采用“优化饲料喂养”，减少臭气排放量；猪舍采取“喷洒除臭剂+除臭水帘墙+加强绿化+猪舍四周密闭”，污水处理区周边栽种植物和草木，并时常喷洒除臭剂等，以减少对外排放。通过诸如此类的综合防臭措施，从源头削减恶臭排放源强，使恶臭气体对周围环境的影响较小；沼气燃烧过程中产生的 NOX和SO2的排放浓度较小，食堂油烟拟采用油烟净化器进行有效处理。

废水：主要来源于猪尿液、猪舍、猪用具清洗废水、喷雾除臭废水及职工生活污水等。场区运营后实行严格的雨污分流制度，废水经“预处理+气浮+厌氧+两级A/O+沉淀+消毒”工艺处理后出水水质执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的相关标准后排入项目被北面530m处农灌渠。

噪声：主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵、风机等产生的噪声，项目拟通过合理布置、选用低噪声设备、安装减震垫、加种绿化等措施对其进行治理。

固体废物：主要包括猪粪、沼渣、病死猪、分娩废物、医疗废物、废包装材料、废脱硫剂、生活垃圾等。

猪粪、沼渣脱水后运至堆粪棚，外售给有机肥生产单位处理，病死猪暂存于厂内设置的冷库，委托当地病死畜禽无害化处理中心进行处置。医疗废物委托给具有危废处置资质单位处理。废弃包装料由废品物资回收站收购综合利用。沼气脱硫产生的废脱硫剂由厂家回收，员工生活垃圾经分类定点收集后清运至垃圾填埋场处理。

## 1.3分析判定相关情况

衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目为新建项目，项目采取龙头企业+规模化养殖场的合作方式，猪舍采用“全漏缝地板+尿泡粪”的清粪方式。

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的饲养”，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中的第一大类“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，因此，本项目符合国家产业政策要求。

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目用地不占用基本农田，根据衡南县人民政府关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发[2020]2号）、衡南县农业农村局出具的关于《衡南县天浩农牧有限公司申请新建生态养殖产业基地项目的请示》的批复（详见附件5）、衡南县自然资源局和衡南县铁丝塘镇人民政府对本项目申请建设的意见（详见附件6）可知，本项目拟建地符合相关选址条件，项目建设符合衡南县养殖产业发展规划。

项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置工艺车间，合理组织交通运输使物料运输方便快捷；保证生产工艺流程畅通。保证场区平面布置符合环境保护、安全生产、卫生防疫、绿化与工业企业卫生要求。

项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目拟建地不属于饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内（详见附件4），因此，项目建设符合生态红线要求，选址可行。

## 1.4环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订版）等有关规定，本项目需开展环境影响评价工作，编制环境影响报告书。因此，衡南县天浩农牧有限公司于2020年8月1日委托湖南景诚环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我司立即组织有关技术人员对项目现场进行了勘察，并收集了与拟建项目有关的技术资料，并通过对工程所在地进行环境现状调查、监测，进一步收集了相关环境背景资料，建设单位在受工程影响人群中开展了公众参与调查。

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1。

图1  评价工作程序图

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目特征，评价关注的主要环境问题及影响如下：

（1）施工期

①施工期产生的生产污水和施工人员生活污水对周边环境产生一定的影响。

②施工扬尘主要来场地平整、建材装卸、车辆行驶等作业，对大气环境产生一定的影响。

③施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾，评价其对环境产生的影响。

④项目建设占有林地、草地、旱地，基础挖掘、管线铺设、道路修整等会造成水土流失，地表扰动，破坏土层等活动对生态环境造成一定的影响。

（2）营运期

①项目营运期废气对大气环境的影响及降低恶臭气体采取措施的问题；

②项目营运期废水处理达标后外排对纳污水体的影响；

③项目营运期猪只叫声对周边环境的影响；

④项目营运期固体废弃物产生及处理处置情况。

## 1.6环境影响评价主要结论

项目建设符合国家产业政策、环保政策及清洁生产要求，项目选址合理，平面布局可行；排放的各类污染物经采取相关措施后对区域环境空气、地表水、声环境影响不大，在采取有效的事故防范、减缓措施的前提下，风险事故的环境影响的控制在可接受范围内，因此，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规、政策文件

- 《中华人民共和国环境保护法》2015.01.01；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》2018.12.29；

- 《中华人民共和国水法》2016.7.2修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26修正；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018.12.29；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.4.29修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1起施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

- 《中华人民共和国畜牧法》2015.4.24；

- 《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28修订；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》2009年修正；

- 《中华人民共和国安全生产法》2014年修订；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号2005.12.13；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》国务院令第204号1997.1.1；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

- 《中华人民共和国动物防疫法》，2015.4.24修订；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.04.28修订；

- 《环境影响评价公众参与办法》 生态环境部令第4号文，2019.01.01；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号，2013.11.11。

- 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号；

- 《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号）；

- 《环境保护部农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体〔2016〕144号）；

- 《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农办牧[2018]1号）；

- 《农业部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》（农办牧[2018]2号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发[2016]31号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，（环境保护部环办[2014]30号）；

- 《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》农业部，2017.7.7发布。

- 全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作方案（2018-2020年）；

- 中华人民共和国财政部《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（财办农[2019]69号）；

- 农业农村部关于印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知，2019.12.4；

- 国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》国办发[2019]44号；

- 《关于规范生猪及其产品调运活动的通知》（农牧发[2018]23号）；

- 《关于抓好生猪生产发展稳定市场供给的通知》（农办牧[2018]82号）；

- 《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资发电[2019]39号）；

- 《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）。

### 2.1.2地方法规及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2019.9.28修订）；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（3）《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号）（2006.4.1）；

（4）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政发[2016]176号）；

（5）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号）；

（6）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省中长期动物疫病防治规划 （2013-2020年）》的通知（湘政办发[2013]45号）；

（7）《湖南省大气污染防治条例》2017.4.5；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知（湘政发[2018]17号）；

（9）《湖南省实施施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法》（2018.5.1）；

（10）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）；

（11）湖南省畜牧水产局关于印发《湖南省生猪规模养殖场防疫管理办法》 的通知（湘牧渔发[2011]195号）；

（12）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保 护区划定方案的通知》，湘政函[2016]176号；

（13）《湖南省主体功能区规划》，湘政发[2012]39号，2012.11.17.；

（14）《湖南省饮用水源保护条例》（2017.11.30）；

（15）《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省“十三五”环境保护规划>的通知》（湘环发[2016]25号），2016.9.8；

（16）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2015-2017年）》的通知（湘政办发[2016]33号）；

（17）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发[2017]4号）；

（18）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年计划（2018-2020年）》的通知（湘政办发[2018]17号），2018.7.26；

（19）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）；

（20）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发[2017]68号）；

（21）《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发[2015]103号）；

（22）湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》（湘政办明电[2019]28号）；

（23）湖南省农业农村厅明传电报《关于下达各州最低生猪出栏任务的通知》（湘农明电[2019]24号）；

（24）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）；

（25）衡阳市人民政府《关于城区及旅游风景区畜禽规模养殖区域划定的通告》（衡政通[2014]10号）；

（26）衡南县人民政府关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发[2020]2号）。

### 2.1.3技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）2017.01.01；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，2018.12.01；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)，2019.03.01；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），2016.01.07；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）2010.04.01；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）2011.09.01；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019.03.01；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ946-2018）2019.7.01；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2019.03.01。

### 2.1.4其他规范及要求

（1）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（3）《国家标准规模猪场生产技术规程》（GB/T17824.2-2008）；

（4）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），2002.4.1；

（5）《畜禽养殖业污染防治技术政策（环发[2010]151号）》；

（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（7）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ/BAT-10）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评坪[2017]4号；

（9）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

（10）《畜禽养殖业污染防治办法》（原国家环境保护总局第9号）；

（11）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（12）《关于加快推行清洁生产的意见》，国家发展改革委、国家环保总局、科技部、财政部、建设部、农业部、水利部、教育部、国土资源部、国家税务总局、国家质检总局，2004年1月；

（13）《重大动物疫情应急条例》，中华人民共和国国务院令第450号，2005.11.16；

（14）《危险废物污染防治技术政策》，原国家环保总局、国家经贸委、科技部环发[2001]199号，2001.12.17；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部环发[2012]77号文，2012.7.3；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部环发[2012]98号文，2012.8.7；

（17）《国家危险废物名录》，环境保护部、国家发改委，2016.8.1.；

（18）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1；

（19）《规模猪场环境参数及环境管理》（GB/T17824.3-2008）；

（20）《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（2007.7.30）；

（21）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部2005.11.14）；

（22）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农业部2005.10.21）。

### 2.1.5相关规划及评价依据

（1）衡阳市生态环境局衡南分局《关于衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目环境影响评价执行标准的函》；

（2）建设项目环境影响评价委托书；

（3）环境质量现状监测数据及质量保证单；

（4）污水处理站设计方案；

（5）其他相关资料。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）通过对评价区域内环境空气、地表水、地下水、声环境及土壤环境进行现状监测，评价该区域的环境质量现状是否符合当地环境功能要求，如果超标分析超标原因，并提出改善措施，同时判断拟建场地是否符合畜禽养殖产地规范要求；

（2）通过对评价区域自然环境及污染源的调查，了解场区周围的自然环境和污染状况，分析存在的环境问题及项目建设的环境制约因素并提出解决的办法；

（3）对项目进行工程分析，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，为环境影响预测、防治对策和“总量控制”提供基础资料，遵循总量控制原则，分析项目实施后区域内污染物变化情况；

（4）选择合适的预测模式，预测和评价拟建工程污染物排放可能给受纳环境造成的影响范围、程度，并提出相应的防治措施；

（5）对项目拟采取的环保措施进行可行性与可靠性的分析论证，对其达标情况、环保投资及运行费用等进行环境影响损益分析；

（6）从区域规划、环境功能区划及畜禽养殖产地规范要求分析场址选择的可行性；

（7）根据规模化养猪场建设规范和当地自然环境情况，分析平面布局的合理性；

（8）提出项目建成后企业环境管理与监测机构的设置方案，提出运行期环境管理与监控计划；

（9）从环境效益、经济效益、社会效益三方面论述项目建设的必要性。

### 2.2.2评价原则

针对工程排污特点，依据国家、行业部门和湖南省的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，工程设计中是否采用了清洁生产工艺，对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证，做到针对性强、措施得力。评价中贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则。本评价将依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子和预测模式，力求做到科学、公正、明确、客观地给出评价结论。

## 2.3评价内容与重点

### 2.3.1评价内容

本次评价的主要内容为：

（1）工程分析；

（2）环境质量现状调查分析；

（3）环境影响预测评价；

（4）环境风险分析；

（5）环保措施可行性分析；

（6）清洁生产；

（7）产业政策、选址、总平面布置合理性分析；

（8）环境经济损益分析；

（9）结论与建议等。

### 2.3.2评价重点

本次评价的重点为：工程分析、水环境影响评价、大气环境影响评价（臭气浓度的污染影响分析）、固体废物环境影响评价、污染防治措施可行性论证。

## 2.4环境影响识别、评价因子筛选评与评价标准

### 2.4.1环境影响识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对该工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表2-1。

表2-1 工程环境影响要素识别

| 阶段 环境要素 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 占地 | 基础 工程 | 物料 运输 | 废气 排放 | 固废 堆存 | 噪声 | 废水排放 | 补偿 绿化 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地作用 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ☆ |
| 自然 资源 | 植被生态 | ▲ |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 自然景观 | ▲ |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  | ▲ |  |  |  |  | ★ | ☆ |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 |  | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |  | ☆ |
|  | 地表水质 |  | ▲ |  |  |  |  | ★ | ☆ |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ☆ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  | ★ | ★ | ▲ |  | ☆ |
|  | 经济收入 |  | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |
| ▲/△表示短期不利影响/有利影响 ★/☆表示长期不利影响/有利影响 空格表示不明显影响或没有影响 |

由表1-1看出，项目对环境的影响主要为：

①项目施工建设产生的废水、扬尘、固废、噪声等对周边环境的影响；

②项目营运期间恶臭等废气对大气环境的影响；

③项目营运期间固废、噪声、废水对周边环境的影响。

### 2.4.2评价因子

评价因子的确定见表2-2。

表2-2 主要评价因子确定表

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：PM2.5、CO、O3、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3 |
|  | 影响评价因子：H2S、NH3 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价因子：COD、NH3-N |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、耗氧量、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总硬度、总大肠杆菌、铁、锰、铅、砷、汞、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞、镍 |
|  | 影响评价：定性分析 |
| 固体废物 | 影响评价：固体废物产生量及处置情况 |
| 生态环境 | 现状评价：土地利用、动植物资源及种类 |
|  | 影响评价：土地利用、水土流失、动植物资源 |

### 2.4.3评价标准

根据衡阳市生态环境局衡南分局《关于衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目环境影响评价执行标准的函》（详见附件4），本项目评价标准如下：

#### 2.4.3.1环境质量标准

（1）大气环境

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。具体标准限值详见表2-3。

表2-3 环境空气质量标准限值  （单位mg/m3）

| 执行标准 | 污染物指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日均 | 年均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 | TSP | - | 0.3 | 0.2 |
|  | PM10 | - | 0.15 | 0.07 |
|  | SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 |
|  | NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |
|  | PM2.5 | - | 0.075 | 0.035 |
|  | CO | 10 | 4 | - |
|  | O3 | 0.2 | 0.16 | - |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1 | NH3 | 0.2 | - | - |
|  | H2S | 0.01 | - | - |

（2）地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值详见表2-4。

表2-4 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）（单位mg/L）

| 类别 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | TN | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | 10000 |

（3）地下水环境

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体标准限值详见表2-5。

表2-5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

（单位mg/L，总大肠菌群MPN/100mLpH值除外）

| 项目 | pH | 氯化物 | 硫酸盐 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 碳酸根 | 碳酸氢根 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5～8.5 | ≤250 | ≤250 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.50 | / | / |
|  | 铁 | 锰 | 铅 | 砷 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 |
|  | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | / | ≤200 | / | / |
|  | 汞 | 镉 | 硝酸盐 | 总大肠菌群 | / | / | / | / |
|  | 0.001 | 0.005 | ≤20 | ≤3.0个/L | / | / | / | / |

（4）土壤环境

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中的表1农用地土壤污染风险筛选值。具体标准限值详见表2-6。

表2-6 土壤环境质量污染风险管控标准限值（单位mg/kg）

| 序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计； ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

（5）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A），具体标准限值详见表2-7。

表2-7   《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB（A））

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类标准值 | 55 | 45 |

#### 2.4.3.2污染物排放标准

（1）废气

施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准（周界外浓度最高点1mg/m3）；项目营运期排放臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放厂界标准值二级新建标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；沼气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

具体标准限值详见表2-8～表2-11。

表2-8 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | ≤70 |

表2-9  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 无组织厂界控制标准值 |
| --- | --- |
| H2S（mg/m3） | 0.06mg/m3 |
| NH3（mg/m3） | 1.5mg/m3 |

表2-10  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控限值 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120mg/m3 | 1.0mg/m3 |
| SO2 | 550mg/m3 | 0.40mg/m3 |
| NOX | 240mg/m3 | 0.12mg/m3 |

表2-11  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低处理效率（％） | 60 | 75 | 85 |

（2）废水

营运期废水执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度。具体见表2-12、表2-13中的标准限值。

表2-12 集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/（百头·d）） |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 2.5 | 3.5 |
| 注：春、秋废水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。 |

表2-13 水污染物排放标准限值  单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18596-2001 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。具体标准限值详见表2-14、表2-15。

表2-14《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（单位dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（单位dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（4）固废

养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；废弃兽药及防疫防病等医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

表2-16 蓄禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95％ |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，粪便处理执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012），才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。经无害化处理后的堆肥应符合表2-17。

表2-17   高温堆肥的卫生要求

| 序号 | 项目 | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度与持续时间 | 人工 | 堆温≥50℃，至少持续10天 堆温≥60℃，至少持续5天 |
|  |  | 机械 | 堆温≥50℃，至少持续2天 |
| 2 | 蛔虫卵死亡率 | ≥95% |
| 3 | 粪大肠菌值 | ≥10-2 |
| 4 | 沙门氏菌 | 不得检出 |

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1大气评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气评价等级按“5.3.2.3表2”进行，具体见表2-18。

表2-18  环境空气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10％ |
| 二级评价 | 1％≤Pmax<10％ |
| 三级评价 | Pmax<1％ |

评价等级判定还应遵循的原则：

“5.3.3.1同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”。

本项目运营期产生主要污染因子为NH3、H2S，依据导则中AERSCREEN模式计算，计算的污染物排放占标率详见表2-19。

表2-19 计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（mg/m3） | Pmax（％） | Dmax（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个养殖区恶臭 | NH3 | 200 | 0.0093 | 4.63 | 448 |
|  | H2S | 10 | 0.0009 | 9.19 | 448 |

由表2-19可知，本项目最大占标率 Pmax=9.19％（H2S），1％≤Pmax＜10％，因此确定本项目大气评价等级为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 2.5.2水环境评价等级及范围

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分等级评价，评价等级判定依据详见表2-20。

表2-20  评价等级判定依据表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目废水产生量为71222.58m3/a（195.13m3/d＜200m3/d），水污染物当量数W大于6000，废水经“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达标后排入北面无名小河，因此本项目地表水评价等级为二级。

评价范围：拟建排污口上游500m至下游5km范围。

（2）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，详见表2-21。

表2-21 地下水评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境（HJ 610-2016）》附录A：地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于畜牧业中的畜禽养殖场、养殖小区建设项目（报告书），属于Ⅲ类建设项目。

项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，根据现场调查，区域内分布有村民水井，项目的地下水环境敏感程度为较敏感。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度分级详见表2-22。

表2-22 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |

由综上分析可知，本项目为Ⅲ类项目，环境敏感程度为较敏感，故最终确定本项目的地下水评价等级为三级。

评价范围：项目区周边6km2范围。

### 2.5.3声环境评价等级及范围

本项目营运期声环境影响主要来源于猪群叫声以及风机、设备运行时产生的噪声。项目拟建地属于农村环境，综合考虑下项目建设地及周边生活生产情况后执行声环境1类区，项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），对周围环境影响较小。项目声环境影响评价等级判据见表2-23。

表2-23 声环境评价等级判据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中的1类标准 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 建设项目所处声功能区 | 1类区 |
| 评价工作等级 | 二级 |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。

评价范围：项目厂界外200米范围以内区域。

### 2.5.4生态环境影响评价等级

由于本项目所在地为农业生态系统，项目总规划占地面积约618669.76m2（约0.619km2），小于2km2，根据现场勘查，项目区域内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般生态区域，本项目生态环境影响评价等级划分如表2-24所示。

表2-24  项目生态影响评价等级判别表

| 影响因子 | 影响程度 |
| --- | --- |
| 影响区域生态敏感性 | 一般生态区域 |
| 工程占地范围 | <2km2 |
| 评价工作等级 | 三级 |

评价范围：厂界周围200m范围内。

### 2.5.5风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的判别方法（具体判别内容见本报告第七章）。本项目环境风险险潜势为Ⅰ，故此仅做简单分析。

评价范围：以拟建厂址为中心，周边500m的范围。

### 2.5.6土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于土壤环境污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“农林牧渔”行业中“年出栏生猪5000头以上的畜禽养殖场或养殖小区”，项目类别为Ⅲ类，项目总规划占地面积为618669.76m2，占地规模61.9hm2≥50hm2，为大型建设项目。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见表2-25。

表2-25  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地等、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目用地范围及周边主要为林地，耕地及农田，故项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感；根据土壤环境影响评价项目类别、占地情况与敏感程度划分评价工作等级，详见表2-26。

表2-26 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作 |

综上所述，对照表2-26可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：项目占地范围外0.05km为评价范围。

## 2.6外环境关系

项目选址于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，养殖场占地面积共618669.76m2，项目用地呈山坳型，通过山体与周围环境相阻隔，项目四面与本项目生产区有较大的高差，无工业企业，周边主要以农田、林地为主。项目拟建地猪舍周边200米范围内无居民住宅，无居民聚集区，项目与零散居民之间均有山体阻隔，项目采取各项环保措施后，在山体及林木的阻隔下，对项目周围环境的影响较小。

## 2.7环境功能区划

### 2.7.1水环境功能区划

项目周边地表水体为北面530m无名小河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类。

### 2.7.2大气环境功能区划

本项目所在地属于农村地区，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，本项目拟建区域属于二类区。

### 2.7.3声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目拟建地为1类声环境功能。

本项目所在地区域功能属性详见表2-27。

表2-27  项目所在地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 农田灌溉，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
| 2 | 地下水环境功能区 | 农业用水区、饮用水源区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 3 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
| 4 | 土壤环境功能区 | 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）中相关标准 |
| 5 | 声环境功能区 | 1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类环境噪声限值 |
| 6 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 7 | 是否森林公园 | 否 |
| 8 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 9 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 10 | 是否人口密集区 | 否 |
| 11 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 12 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.8环境保护目标

根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。根据对项目周边各环境保护敏感目标的调查，大气环境保护敏感目标详见表2-28；其它环境要素环境保护目标详见表2-29。

表2-28 主要大气环境保护目标

| 名称 | 坐标/m（以项目中心 为原点） | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 是否有山体阻隔 | 相对厂界方位、距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 李家泉 | 0 | 150 | 居民区 | 人群（140人） | 二类区 | 否 | N150-340 |
| 大德湾 | -330 | 50 | 居民区 | 人群（105人） | 二类区 | 是 | WN320-560 |
| 晨光村 | 200 | -200 | 居民区 | 人群（1050人） | 二类区 | 是 | ES200-2040 |
| 塘木冲 | -320 | -500 | 居民区 | 人群（105人） | 二类区 | 是 | WS400-640 |
| 柳木冲 | -160 | -1000 | 居民区 | 人群（210人） | 二类区 | 是 | WS740-1500 |
| 蔡家冲 | -1300 | -1200 | 居民区 | 人群（350人） | 二类区 | 是 | WS1600-2130 |
| 孟春塘 | -1000 | 0 | 居民区 | 人群（84人） | 二类区 | 是 | W1000-1400 |
| 江水村 | -1630 | 50 | 居民区 | 人群（420人） | 二类区 | 是 | WN1640-1950 |
| 花泉村 | 0 | 600 | 居民区 | 人群（490人） | 二类区 | 是 | N600-1020 |
| 新屋 | 820 | 600 | 居民区 | 人群（105人） | 二类区 | 是 | EN850-1170 |
| 中间新屋 | 1100 | 1450 | 居民区 | 人群（140人） | 二类区 | 是 | EN1375-2120 |
| 上南北冲 | 2050 | 50 | 居民区 | 人群（140人） | 二类区 | 是 | EN2060-2380 |
| 彭家冲 | 50 | -900 | 居民区 | 人群（350人） | 二类区 | 是 | ES850-1100 |
| 峻塘 | -1400 | 800 | 居民区 | 人群（350人） | 二类区 | 是 | WN1500-2040 |

表2-29  建设项目主要地表水、地下水及生态环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 功能及规模 | 相对位置及最近距离 | 环境特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 李家泉居民点 | 50人 | N150-200 | / | 《声环境质量标准》GB3096-2008的1类标准 |
| 地表水 | 无名小河1 | 农灌 | N530m | 山体阻隔 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准 |
|  | 无名小河2 | 农灌 | S210m | 山体阻隔 |  |
| 地下水 | 居民水井 | 晨光村村民饮用水水井 | 居民 生活 用水 | ES740m | 山体阻隔 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
|  |  | 大德湾小组村民家水井 |  | WN520m | 山体阻隔 |  |
|  |  | 花泉村 |  | 项目区及周边约6km2范围内 |  |
|  |  | 铁丝塘镇 |  |  |  |
| 生态 环境 | 周边植被、农田、菜地 | 项目厂址及周围200m范围内 |

# 3项目建设概况

## 3.1项目基本情况

（1）项目名称：（花泉）生态养殖产业基地项目

（2）建设单位：衡南县天浩农牧有限公司

（3）建设地点：衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组（E112.8975119°，N26.8460811°）

（4）建设性质：新建

（5）项目投资：28000万元

（6）建设进度：项目拟于2020年10月开始动工建设，2021年10月基本建成，总建设期限为12个月。

## 3.2工程建设内容与规模

项目总规划土地面积928亩，其中项目建设区域使用面积140.6亩，787.4亩暂时作为绿化用地，建筑面积共73784m2。项目建设内容主要包括11栋猪舍（5栋配怀分娩一体舍、2栋诱情舍、2栋GDU猪舍、2栋应急保育舍）、4栋管护用房、消毒间、饲料仓库及他配套工程等。配套工程包括建设道路、给排水、供配电、绿化、粪污处理设施等公用辅助设施。

项目建设内容及规模详见表3-1。

表3-1 项目建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#猪舍 | 1F，建筑面积：长130.9m、宽81m，总面积10602m2，配套消毒及休息区 | 常年存栏基础母猪2400头 |
|  | 2#猪舍 | 1F，建筑面积：长130.9m、宽81m，总面积10602m2，配套消毒及休息区 | 常年存栏基础母猪2400头 |
|  | 3#猪舍 | 1F，建筑面积：长130.9m、宽81m，总面积10602m2，配套消毒及休息区 | 常年存栏基础母猪2400头 |
|  | 4#猪舍 | 1F，建筑面积：长130.9m、宽81m，总面积10602m2，配套消毒及休息区 | 常年存栏基础母猪2400头 |
|  | 5#猪舍 | 1F，建筑面积：长130.9m、宽81m，总面积10602m2，配套消毒及休息区 | 常年存栏基础母猪2400头 |
|  | 诱情舍 | 1F，共两栋，建筑面积：长50m、宽38m，单栋建筑面积1900m2，总面积3800m2 | / |
|  | GDU舍 | 1F，共两栋，建筑面积：长56.5m、宽40m，单栋建筑面积2260m2，总面积4520m2 | 后备母猪驯化诱情 配种 |
|  | 应急保育舍 | 1F，共两栋，建筑面积：长98m、宽36m，单栋建筑面积3528m2，总面积7056m2 | 仔猪应急保育 |
| 办公生活设施 | 食堂 | 1F，1栋，建筑面积353m2 | / |
|  | 职工宿舍 | 共4栋，总建筑面积2812m2 | / |
|  | 办公室 | 1栋2F、总面积610m2 | / |
| 辅助 工程 | 门卫 | 1F，共两栋，门卫兼消洗房，单栋建筑面积100m2，总面积200m2 | 厂区入口处 |
|  | 猪只中转站 | 1栋1层，建筑面积110m2 | / |
|  | 料塔 | 5个、建筑规格20m×2.5m，总面积250m2 | / |
| 其他配套工程 | 雨水、污水收集管道、供水管道等 |
| 储运工程 | 沼气柜 | 设置800m3沼气柜一个，用于沼气的贮存 | 位于污水处理区旁 |
|  | 场区道路 | 宽约5m | 含养殖区内、养殖区外 |
| 公用工程 | 供电工程 | 设置配电室及发电房，由乡镇电网供给 |
|  | 供水工程 | 项目生产及饮用水均采用自打井水，泵入场内水箱（800t） |
|  | 暖通工程 | 猪舍供暖采用电热板、保温灯供暖；猪舍通风采用风机+湿帘的方式通风 |
|  | 排水工程 | 雨污分流；雨水随厂区明沟沿地势排出；污水经暗管集中收集到集水池后，经自建污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度后排入北面530m处无名小河 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 本项目废水经场内敷设污水管道收集后进入自建污水处理站处理，处理工艺为“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”，处理规模为300m3/d |
|  | 废气治理 | 猪舍：四周密闭，优化饲料、喷洒除臭剂+除臭水帘墙、排风扇、加强厂区绿化；污水处理站：采取喷洒除臭剂、站区及周边采取绿化措施；堆粪棚臭气：半封闭堆棚+喷洒除臭剂 |
|  |  | 沼气燃烧废气：沼气经氧化铁干法脱硫+15m高排气筒 |
|  |  | 食堂油烟：采用油烟净化器处理+专用烟道引至屋顶排放 |
|  | 噪声 | 猪舍全封闭，选用低噪声设备并加强保养，设置于设备房内；设备采取隔声+减振+绿化降噪；运输噪声采取限速、禁鸣措施 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，统一收集由环卫部门清运至垃圾填埋场 |
|  |  | 废包装袋 | 由附近废品回收站定期收购 |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收利用 |
|  |  | 猪粪、沼渣、污泥 | 堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 |
|  |  | 病死猪及分娩废物 | 设置40m3的冷库暂存，委托当地病死畜禽无害化处理中心 进行处置 |
|  |  | 医疗废物 | 特定收集容器+危废暂存间暂存，后委托有资质单位处置 |
|  | 防渗工程 | 猪舍、堆粪棚、医疗废物暂存间地面及各构筑物、事故池地面（池底）及侧面按重点防渗区采取防渗措施，采取基础防渗地面，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-10cm/s)，防渗基础上进行地面硬化，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化； 其它路面和地面按一般防渗区采取防渗措施，采取以下防渗措施：地面（池底）等效粘土层厚度要≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，做好基层防渗的基础上进行水泥硬化 |

## 3.3生产设计节律及技术指标

本项目设计年存栏基础母猪12000头，设置5栋配怀分娩一体舍，按照仔猪饲养至5.0~10kg左右出栏设计。具体设计方案见表3-2、表3-3。

表3-2 生产设计节律

| 母猪繁殖周期 |
| --- |
| 阶段 | 空怀期 | 怀孕期 | 哺乳期 | 合计 | 年产胎次 |
| 周数 | 2 | 21 | 3 | 26 | 2.3 |

表3-3  生产技术指标

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 基础母猪/头 | 12000 |
| 产活仔数 头/窝 | 11.5 |
| 胎次/♀/年 | 2.3 |
| 年出栏活仔猪 | 301530头 |
| 种母猪年更新率 | 25％ |
| 哺乳期成活率 | 95％ |

## 3.4产品方案及存栏量

项目计划年存栏基础母猪12000头、配套公猪135头。年出栏断奶仔猪301530头（年出栏仔猪数=生产母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率=12000×2.3×11.5×0.95=301530头，出栏仔猪移至肉猪育成基地、合作养殖小区或家庭农场饲养，不在本厂饲养。本项目生猪年存栏总数=基础母猪+后备母猪+哺乳仔猪

（1）后备母猪存栏数=基础母猪头数×年更新率×后备母猪饲养天数/365=12000×25％×154/365=1265头

（2）空怀母猪存栏数=基础母猪×空怀母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=12000×14/182=922头

（3）妊娠母猪存栏数=基础母猪×妊娠母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=12000×147/182=9693头

（4）哺乳母猪存栏数=基础母猪×哺乳母猪饲养天数/母猪平均繁殖周期=12000×21/182=1385头

（5）哺乳仔猪存栏数=母猪平均日产窝数×每胎产活仔数×哺乳成活率×哺乳天数=82.2×11.5×0.95×21=18860头

根据上述计算得出本项目年存栏量为32260头。

本项目产品方案见表3-4，项目存栏量见表3-5。

表3-4 项目产品方案

| 序号 | 主副类型 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 仔猪 | 头/年 | 301530 | 出售 |
| 2 | 副产品 | 干猪粪 | t/a | 6221.15 | 外售 |
|  |  | 沼气 | m3/a | 343833 | 厨房燃料，多余的燃烧火柜燃烧 |

表3-5 项目存栏量规模表

| 类型 | 存栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 母猪数 | 基础母猪 | 12000 | 空怀母猪922，妊娠母猪9693，哺乳母猪1385 |
|  | 后备母猪 | 1265 | 更新率为25％ |
| 种公猪 | 135 | - |
| 哺乳仔猪数 | 18860 | 体重5~10kg |
| 合计 | 32260 | - |

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》中对畜禽养殖场的规模分级，集约化畜禽养殖场，猪存栏数≥3000头为Ⅰ级养殖场，500头<猪存栏数<3000 头为Ⅱ级养殖场。根据畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）折算成猪的存栏量计算，本项目按仔猪5头为1个成猪当量，仔猪存栏当量为18860/5=3772，年存栏12000头母猪，种公猪135头，后备母猪1265头，合计总当量为17172头，属于Ⅰ级养殖场。

## 3.5主要原辅料、资源能源消耗

本项目的主要原辅料有饲料、防疫药品、兽药、杀虫剂和消毒剂等，主要能源为水、电等。本项目不进行饲料加工，所使用的饲料及饲料添加剂均由湖南新五丰股份有限公司提供，饲料中不含重金属元素。项目饲料主要由玉米、豆粕和预混料组成，饲料中的预混料是由营养性饲料添加剂（维生素、微量元素和氨基酸）和非营养性饲料添加剂（抗菌素、生长促进剂、调味剂、驱虫保健剂）组成，本项目饲料严格按照《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求选取，项目饲料中无添加重金属、抗生素等成分。

本项目的饲料使用情况见表3-6；项目建成后原辅料消耗及资源能源消耗情况见表3-7。

表3-6 养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 每头猪饲料定额（kg/d·头） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空怀母猪 | 922 | 2.25 | 2075.64 |
| 2 | 妊娠母猪 | 9693 | 2.5 | 24231.25 |
| 3 | 哺乳母猪 | 1385 | 5.5 | 7617.5 |
| 4 | 后备母猪 | 1265 | 2.25 | 2846.25 |
| 5 | 种公猪 | 135 | 2.5 | 337.5 |
| 6 | 哺乳仔猪 | 18860 | 0.4 | 2753.56 |
| 7 | 合计 | 32260 | / | 39861.7 |

表3-7  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 39861.7t | 项目场内不进行饲料生产加工 |
| 2 | EM制剂（微生物制剂） | 210t | 1（菌剂）：200（饲料量） |
| 3 | 脱硫剂 | 34.86t | 采用干法脱硫，主要成分为氧化铁 |
| 4 | 杀虫剂 | 700L | 针对蚊蝇，夏秋季节使用 |
| 5 | 除臭剂 | 300箱 | 12瓶/箱，1000mL/瓶 |
| 6 | 消毒剂 | 量少，根据生产需要定 | 主要采用片状氢氧化钠、双氧水、灭菌灵等，消毒剂从附近市场购进、药剂从县城畜牧防疫部门（站）用购进 |
| 7 | 兽药 |  |  |
| 8 | 水 | 173781.03m3 | 取自地下水井 |
| 9 | 电 | 15万KWh | 当地电力部门供给 |

消毒药品种类繁多，按其性质可分为：醇类、碘类、酸类、碱类、卤素类、酚类、氧化剂类、挥发性烷化剂类等，下面主要介绍饲养场常用的几种消毒药：

（1）片状氢氧化钠

固态的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，白色半透明片状固体。固体烧碱有很强的吸湿性，易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感，溶于乙醇和甘油，不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。要求贮存在通风、干燥的库房或货棚内，包装容器要完整、密封。不得与易燃物

和酸类共贮混运。运输过程中要注意防潮、防雨。

（2）双氧水

化学式H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。

（3）灭菌灵

片剂，遇水分解，杀菌率可达到99.97％。

## 3.6主要设备

猪场主要设备包括生产设备、污水处理系统设备等。具体见表3-8。

表3-8 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配怀舍 |
| 1.1 | 定位栏 | / | 个 | 12960 | 含饮水器、食箱 |
| 1.2 | 轴流风机 | 9FZJ-1250 | 台 | 216 | / |
| 1.3 | 湿帘降温系统 | / | 套 | 108 | / |
| 1.4 | 料塔-自动给料系统 | / | 套 | 12 | / |
| 1.5 | 自动清粪系统 | / | 套 | 6 | / |
| 1.6 | 手推清粪车 | / | 台 | 6 | / |
| 2 | 应急保育舍 |
| 2.1 | 大栏 | / | 个 | 144 | / |
| 2.2 | 轴流风机 | / | 台 | 84 | / |
| 2.3 | 湿帘降温系统 | / | 套 | 42 | / |
| 2.4 | 料塔-自动给料系统 | / | 套 | 8 | / |
| 2.5 | 自动清粪系统 | / | 套 | 2 | / |
| 2.6 | 手推清粪车 | / | 台 | 2 | / |
| 3 | 分娩舍 |
| 3.1 | 分娩栏 | / | 套 | 1944 | 含饮水器、食箱仔猪保温箱 |
| 3.2 | 湿帘-通风降温系统 | / | 套 | 144 | / |
| 3.3 | 料塔-自动给料系统 | / | 套 | 12 | / |
| 3.4 | 自动清粪系统 | / | 套 | 6 | / |
| 3.5 | 手推清粪车 | / | 台 | 6 | / |
| 4 | 后备舍 |
| 4.1 | 后备猪栏 | / | 个 | 48 | / |
| 4.2 | 饮水碗 | / |  | 48 | / |
| 4.3 | 后备猪采食箱 | / | 个 | 48 | / |
| 4.4 | 轴流风机 | 9FZJ-1250 | 台 | 8 | / |
| 4.5 | 湿帘降温系统 | / | 套 | 4 | / |
| 4.6 | 料塔-自动给料系统 | / | 套 | 2 | / |
| 4.7 | 自动清粪系统 | / | 套 | 2 | / |
| 4.8 | 手推清粪车 | / | 台 | 2 | / |
| 5 | 消毒设备 |
| 5.1 | 人员淋浴更衣消毒设备 | / | 套 | 12 | / |
| 5.2 | 产房消毒设备 | / | 套 | 24 | / |
| 5.3 | 车辆消毒设备 | / | 套 | 2 | / |
| 6 | 兽医诊断仪器及人工授精设备 |
| 6.1 | 兽用B超 | ALOKA500 | 台 | 20 | / |
| 6.2 | 普通光学显微镜 | XSZ-N107SP | 台 | 4 | / |
| 6.3 | 高速台式离心机 | LNG-T83 | 台 | 2 | / |
| 6.4 | 生化培养箱 | SPX-150B-Ⅱ | 台 | 2 | / |
| 6.5 | 水浴锅 | HH.S11-8 | 台 | 2 | / |
| 6.6 | 冰箱 | MDF-236 | 台 | 2 | / |
| 6.7 | 病原检测盒 | / | 批 | 2 | / |
| 6.8 | 解剖器械 | JD200-3 | 套 | 2 | / |
| 6.9 | 电子天平 | 感量0.1mg | 台 | 2 | / |
| 6.10 | 分光光度计 | 7230G | 套 | 2 | / |
| 6.11 | 高压灭菌锅 | PHB-1 | 套 | 2 | / |
| 7 | 灌溉系统 |
| 7.1 | 水泵 | / | 个 | / | / |
| 7.2 | 灌溉管道（长度据灌溉需要定） | / | 米 | / | / |
| 8 | 其他 |
| 8.1 | 备用柴油发电（30kW） | / | 台 | 1 | / |
| 8.2 | 电子磅秤 | / | 台 | 1 | / |
| 8.3 | 水泥漏粪地板 | / | 套 | 2 | / |
| 8.4 | 冷库 | / | 个 | 1 | / |

## 3.7公辅工程

### 3.7.1公用工程

（1）给水工程

本项目总用水用量为173781.03m3/a，本项目生产、生活用水均采用地下水，场址内拟设一座800t的水箱，其水质、水量均能满足项目生产、生活用水的要求。场区供水管线采用生产、生活共用的管线系统，给水管网在场内呈环状布置。项目生产用水包括猪只饮用水、猪舍及猪用具冲洗水、饲料搅拌用水、猪舍喷雾除臭用水、水帘降温用水及消毒用水，生活用水包括员工日常办公、生活用水。

（2）排水工程

该项目排水系统实施雨污分流制，猪舍采用全封闭设计，猪粪尿均有专门的地下排污管，道路也全部采用水泥硬底化；废水蓄水池具备防渗、防淋、防溢的“三防措施”；畜禽粪便具备防渗、防风、防雨的“三防”要求；污水处理各反应池具备“防渗、防雨、防漏”的三防措施。因此，本项目场地内初期雨水污染物浓度较低，经雨水明沟排出场外，依地势排入低洼沟渠。

生活污水和养殖粪污水通过管道进入场内废水处理系统中沼气发酵工程，建设单位拟采取“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理项目废水，废水处理达标后排入北面530m处无名小河。场内按照雨污分流的原则建设排水系统，场内废水通过排水管道排入污水处理站处理，本项目废水主要包括养殖废水和生活污水，评价日排放量为195.13m3/d。项目拟建处理能力为300m3/d的污水处理站一座。

（3）供热

①采暖

办公用房、员工宿舍设计为节能型分体空调或电炉供暖；猪舍采暖采用电热板、保温灯供暖，满足猪舍供暖需要，猪舍冬季猪舍环境温度控制在10-20℃。

②通风

办公用等采用自然通风，猪舍采用自然风机辅助机械通风。

（4）降温、制冷

夏季各圈舍采用水帘墙降温系统进行降温制冷；办公生活区采用分体式空调制冷。病死猪和分娩废物暂存在大型冷库中，冷冻温度保存在-10℃，避免产生病菌和细菌，病死猪及分娩废物等在冷库内的贮存时间尽量短，并符合当地防疫部门的规定。

（5）供电

本项目生产、生活用电均由乡镇电网供应，场区内设配电房，并配备一套柴油发电机组，装机功率为30kW，以备停电时供电。

### 3.7.2厂区绿化

项目的建设应加强厂区绿化，在道路两侧种植常绿乔木，猪舍之间栽植灌木和草皮，厂区内绿化采取乔、灌、花草相结合的方式，在绿化、美化场区的同时起到防风、防臭、抑尘、隔声的效果。

### 3.7.3储运工程

（1）物料储存

根据本项目产品特点，需要进行厂内运输的物料主要为饲料，外购的饲料储存在料塔内。猪粪采取漏缝地板+尿泡粪工艺，尿液与粪便通过粪沟进入泡粪池，通过管道排污，固液分离后的猪粪及沼渣运至堆粪棚暂存，外售有机肥生产单位。

（2）运输

项目场内道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路，主干道宽5m，其它道路宽3m，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5％以内。

（3）分娩废物及病死猪运输

分娩废物及病死猪委托当地病死畜禽无害化处理中心进行处置，其专用收集车辆的选择、配置应参照《医疗废物转运技术要求（试行）》（GB19217-2003）、《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）、《保温车、冷藏车性能实验方法》（QC/T449-2000）、《道路车辆产品标牌》（GB/T8411-2001）要求。运输路线根据道路交通路况和管制，运用GIS电子地图信息系统布局运输收集车辆参考路线和规定的行驶范围，尽量避开人口密集区域和交通拥堵路段，以充分保证病死动物运输的安全性。本项目建设单位不负责运输，本环评不作具体分析。

综上所述，项目场外物资和产品运输主要通过汽车，项目拟建地周边有乡村公路相连，道路畅通。厂外运输路线选择尽量避开居民区、学校、医院等敏感点。

## 3.8用地现状及拆迁安置

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目目总规划土地面积928亩，其中项目建设区域使用面积140.6亩，787.4亩暂时作为绿化用地，建筑面积共73784m2。本项目废水经处理达标后排入北面530m处无名小河。项目占地主要为林地、旱地、草地及田坎，项目养殖区建设过程不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，因此项目用地符合土地利用规划。本项目建设过程中东南面有1一户居民需要拆迁安置。

## 3.9项目总平面布置

本项目总平面布置根据生产流程情况及生猪养殖项目的特性要求，本着节约资金、土地、布置紧凑、合理利用的的原则，既满足饲养工艺、防疫的要求进行场区布局。

（1）本工程养殖场生产区、生活管理区相互分开，办公生活区建筑物布置相对集中，占地较少，位于场区主导风向侧风向位置，可减少臭味对办公生活区的影响。项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）项目厂区整体呈东北-西南向布设，出入口设置于厂区东侧、北侧，与乡道联通，方便物料人员输送和流动。

（3）本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、料塔等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（4）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

（5）本项目排水系统实行雨污分流，在场区内设置封闭排污管道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（6）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中拟加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

（7）养殖区地势从北到南依次增高，本项目污水处理系统位于猪舍下方，位于项目所在地块的地势相对较低处，位于项目场内水井的地下水流向下游，且位于生活办公区侧风向位置。一方面避免所产生的恶臭对生活办公区的影响，一方面有利于废水收集、节省了土地占用，另一方面使得恶臭气体能够得到集中处理。污水处理站各设施按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）要求采取严格的防渗措施，可有效避免其对项目场内取水井及周边地下水环境造成影响。

本项目厂区总平面布置图详见附图2。

## 3.9依托工程

本项目病死猪处理委托当地病死畜禽无害化处理中心进行处置。

## 3.10生产制度及劳动定员

本项目建成后年工作日365天，工作8小时一班制。项目劳动定员30人，其中行政管理人员5人，生产线人员25人，均在厂区食宿。

## 3.11项目建设进度安排

根据项目具体情况，预计本项目建设期为12个月，2020年10月动工，2021年10月基本建成。

# 4工程分析

## 4.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期工艺流程及产污环节如图4-1所示：

图4-1 项目施工工艺及产污节点图

## 4.2营运期生产工艺流程

项目拟采用“自繁自育、封闭管理”的标准化生产模式，猪舍粪污清除采用“尿泡粪7天轮次排放”工艺。

### 4.2.1营运期养殖生产工艺及办公区产污环节

本项目营运期饲料由湖南新五丰有限公司提供，项目集中进行品种培育和饲养母猪生产仔猪。饲养工序为：引种→培育→选配→妊娠→分娩哺乳→断乳出售。本养殖场包括引种繁殖到哺乳的各个环节。

本项目养殖生产工艺流程及产污节点见图4-2。

图4-2 项目养殖场运营期工艺流程及产污节点图

本项目采用集约化养猪工艺，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。

本项目养殖生产工艺简述如下：

（1）种公猪及母猪饲养阶段

种公猪的饲养：根据公猪的膘情投喂饲料，专人饲养，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃～28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的公猪及时淘汰。

种母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘。进行严格测定，选出最优秀的母猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的母猪及时淘汰。

（2）配种妊娠阶段

在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期，妊娠期21周。空怀母猪在2周时间内完成配种，确定妊娠后转入妊娠猪舍，没有配准的转入下批继续参加配种。母猪产前1d～3d要减料，保证饮水，怀孕母猪产前7d进入产仔栏，临产前准备好接产用器械、药品和其它用具。

（2）分娩哺乳阶段

同一周配准的母猪，要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入产房，在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育，哺育期为3周，母猪在产房饲养4周，断奶后仔猪出栏，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的粘液，然后在离脐部4cm～5cm处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及早吃到初乳和固定奶头，10d后开始补料。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪黄白痢，具体做法是要搞好猪舍和猪体卫生；洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒，对产仔舍周边环境消毒，做好养殖区的定期消毒工作。

断奶仔猪养殖到5kg后进行初选（测定），落选者送入自留后备种猪群，入选者作为仔猪出售。

办公区产污节点详见图4-3。

图4-3   营运期办公区产污环节图

### 4.2.2粪便暂存

将收集的猪粪及污水处理过程中产生的粪渣、污泥等粪污固废经干化处理后运至堆粪棚，外售至有机肥生产单位。本项目拟采用堆棚且做防渗防晒防雨处理，粪便经固液分离机脱水后含水率为55-65%，粪渣经叠螺脱水机脱水后含水率为75-80%，污泥经叠螺脱水机脱水后含水率为75-80%。项目产生的猪粪、粪渣和污泥由有机肥生产单位定时清运，日产日清，粪便产生量较多时一天清运两次，确保厂内不会堆场大量粪便。

### 4.2.3清粪工艺

本项目采用“漏缝地板+尿泡粪”工艺，该近年来在我国大中型集中式养殖场有着广泛的应用，相对于传统的水冲粪工艺，可以减少用水60%以上，大幅度降低污水的产生量。同时，极大程度的减轻劳动强度，减少猪场的人工需求，使养猪场从过去的劳动密集型企业变成了技术密集型企业。从源头上对污染物的产生量进行了控制，充分体现了清洁生产的原则。

其特点是可以定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少猪舍恶臭的产生量，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。尿泡粪工艺主要使用粪沟收集猪只排泄物，通过管道排污，较干清粪工艺可以大大降低粪污在猪场内运输过程中产生的污染，可使养殖场内环境良好，减少疾病交叉感染。因此，本项目拟采用“全漏缝地板+尿泡粪”工艺。

“全漏缝地板+尿泡粪”工艺主要设计方案如下：

猪舍每个猪栏内均使用漏缝地板，地板下设泡粪池，泡粪池底部设置排粪通道。猪只每天所排放的粪尿通过漏缝地板直接排入池内。大部分时间内，排粪通道关闭，猪粪尿从漏缝地板漏下，在下部泡粪池存储7天左右；排粪时，排粪通道打开，大部分粪尿由于虹吸效应被排出，剩余约10%为下一轮发酵提供发酵菌。由此，可保证猪舍清洁，同时猪粪预发酵，为下一步生产有机肥做准备。每间猪舍内猪栏通过底部的PVC排粪通道联通，所有猪舍的粪尿排出后自流至收集池，收集池内的粪污通过泵提升至固液分离机进行干湿分离。经固液分离后，产生的固态猪粪经转运至堆粪棚（即满即清）；废水经管道排至污水处理系统进行处理。

图4-4  “漏缝地板+尿泡粪”猪舍剖面图

### 4.2.4消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

定期对猪舍进行消毒，将消毒液喷洒于猪舍内，对猪舍进行统一彻底的清洗消毒，并采用兽医专用消毒剂进行消毒，消毒结束后，用高压水枪清洗干净。消毒程序一般按照：人工清理猪舍（铁锹、扫把清理）→高压水枪润湿（2小时）→高压清洗（扫把、铁锹配合）舍内地面、食槽、围栏、粪沟→舍内地面雾化喷洒兽医专用消毒液→地面干燥后，粪沟与地面同天喷洒益生菌粉剂，调节环境微生态平衡。

（2）猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。本项目猪舍器具消毒主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

（4）车辆消毒

生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆消毒和登记工，进出厂区内门口设置消毒池，消毒液15～20cm深，使用2～3％的氢氧化钠溶液，消毒对象主要是车辆轮胎。

（5）门卫消毒

外来人员及非生产人员不得进入生产区，进入生活办公区必须经喷雾消毒消毒，在专人领行下按指定路线进入生活办公区，并在指定的地方会客。工作人员和饲养人员入生产区前，应通过消毒门岗喷雾消毒，套上专用鞋套和洗手后才能进入生产区。

### 4.2.5废水处理工艺

项目污水处理主要采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺，项目污水处理详细工艺流程见图4-5。

图4-5  污水处理工艺流程图

工艺流程简述：

污水经污水管道收集后通过格栅汇入集水池，再固液分离机处理，在固液分离机内大颗粒悬浮物被去除。固液分离机出水进入调节池，经泵提升进入气浮机处理，污水经过气浮后大部分悬浮物被去除，通过添加絮凝剂进行物化，将猪场废水分离成稀污水和污泥，稀污水通过中转池进入厌氧系统处理，污泥进入污泥池。污水在厌氧系统处理后进入两级A/O进行后续污水处理。两级A/O系统出水流入生化沉淀池，通过pH调节池调节废水的酸碱浓度，再添加混凝剂、絮凝剂进行进一步的物化沉淀，最后使用消毒剂对出水消毒，处理达标后排至清水池（贮存池）暂存，排入北面无名小河。

### 4.2.6沼气工程

本项目产生的养殖废水与场区员工生活污水混合后进入场区污水处理系统处理，废水处理过程中有机物厌氧发酵会产生沼气，产生的沼气经过脱硫后部分用作食堂燃料，多余部分经沼气燃烧火炬燃烧排放。

沼气处理系统主要由脱硫脱水装置、储气柜组成。厌氧系统产生的沼气首先经气水分离器、脱硫塔等装置处理，脱硫塔采用干法脱硫，脱硫塔内置填料活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，净化后气体从容器另一端排出，进入储气柜。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），要求沼气净化后符合下列要求：①甲烷含量55%以上；H2S含量小于20mg/m3。因此，沼气必须经气水分离器、脱硫器净化后储存至沼气储气柜中。

（1）气水分离

气水分离原理：厌氧系统产生的沼气由气水分离器进口管，进入管体后，因器体截面积远远大于进口管截面积，致使沼气流速突然下降，由于水与气比重不—样，造成水滴下降速度大于气流上升速度，水下沉到器底沼气上升从出口管输出。该分离器除湿效果高，可以满足沼气的气质要求，沼气浞度<80%。气水分离器应安装在输气管线最低处。

（2）沼气脱硫

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在150～1200mg/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。项目拟采用干法脱硫对沼气进行净化，干法脱硫基本原理是利用氧化剂将H2S氧化成硫或硫氧化物的一种方法，干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，H2S氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫再生过程可循环多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其它杂质覆盖而失去活性为止，失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。此方法处理后的沼气含硫满足《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3的规定。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

沼气利用工艺及产物节点详见图4-6。

为确保沼气安全使用，对沼气场所设置沼气监测和报警装置，对沼气易泄漏区域设安全标志；进口管道设低压报警、自动切断和充气、吹扫装置。

图4-6  沼气工艺流程及产污节点

## 4.3水平衡

项目用水包括猪只饮用水、猪用具清洗用水、猪饲料搅拌用水、猪舍定期冲洗用水、猪舍喷雾除臭用水、水帘降温用水、消毒用水以及员工生活用水。

（1）猪舍冲洗用水

项目采用尿泡粪处理方式，猪舍建成上下两层，粪尿通过漏缝板落到下层，下部为集粪凹槽收集猪只排泄物，通过管道排污。根据建设单位提供资料，本项目定期对猪舍进行冲洗，猪舍夏季（92天）每2天冲洗一次，其他季节（273天）每7天冲洗一次，冲洗用水量为6L/m2，项目猪舍冲洗用水及排水情况见表4-1。

表4-1   猪舍冲洗用水和废水产生情况

| 序号 | 季节 | 冲洗面积（m2） | 定额（L/m2·次） | 单次冲洗水量（m3） | 冲洗频次 | 冲洗次数 | 用水量（m3/a） | 产污系数 | 废水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季 | 68386 | 6 | 410.32 | 2天一次 | 46 | 18874.72 | 0.9 | 16987.25 |
| 2 | 其他季节 |  |  |  | 7天一次 | 39 | 16002.48 |  | 14402.23 |
| 3 | 合计 | 34877.2 | / | 31389.48 |

由表4-1可知，项目猪舍冲洗用水量为34877.2m3/a，废水量为31389.48m3/a，夏季平均日冲洗废水量为379.1m3，其他季节平均日冲洗废水量为114.98m3。冲洗废水污染物主要为CODCr、SS、BOD5、NH3-N、TP和粪大肠菌群。

（2）猪用具清洗废水

类比同规模养殖场数据资料，养殖过程需对猪用具进行清洗，包含员工穿戴的雨鞋及猪舍拦粪板等，用水量约为20m3/d、7300m3/a。废水排放系数取用水量的90％，则废水排放量为18m3/d、6570m3/a。

（3）猪只饮用水

根据业主单位提供资料及参考同类型养殖场用水相关参数，本工程猪只饮用水量见表4-2。

表4-2 项目猪只饮用水消耗情况表

| 序号 | 名称 | 常年存栏数量（头） | 水消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用水定额（L/d·头） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 空怀及妊娠母猪 | 10615 | 10.0 | 38744.75 |
| 2 | 后备母猪 | 1265 | 6.0 | 2770.35 |
| 3 | 种公猪 | 135 | 10.0 | 492.75 |
| 4 | 哺乳母猪 | 1385 | 15.0 | 7582.88 |
| 5 | 哺乳仔猪 | 18860 | 2.0 | 13767.8 |
| 6 | 合计 | 32260 | - | 63358.53 |

注：年消耗量以365天计。

根据国家环境保护总局文件《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》（环发[2004]43号）中畜禽养殖排污系数表，结合《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》及《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）编制说明（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中：

Yu——猪尿排泄量（L/d·头）；

W——猪的饮水量（L/d·头）。

经计算，项目养殖过程猪尿液产生量一览表见表4-3。

表4-3 项目猪只尿液排放情况表

| 序号 | 名称 | 常年存栏 数量（头） | 尿液产生量（L/d·头） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空怀及妊娠母猪 | 10615 | 4.585 | 17764.47 |
| 2 | 后备母猪 | 1265 | 2.833 | 1308.07 |
| 3 | 种公猪 | 135 | 4.585 | 225.93 |
| 4 | 哺乳母猪 | 1385 | 6.775 | 3424.93 |
| 5 | 哺乳仔猪 | 18860 | 1.081 | 7441.50 |
| 6 | 合计 | 32260 | - | 30164.9 |

（4）消毒用水

厂区大门设置消毒池，凡进入车辆，必须进行消毒清洗，同时厂内运猪、饲料、有机肥的车辆外出时，也必须清洗。猪舍、各生产用具均定期消毒。拟建项目消毒池无排水设施，因此不会出现消毒液排入环境。只定期加入清水和药剂，评价对其不作污染源考虑。类比同类型项目，此用水量按3m3/d计，全部蒸发消耗。

（5）猪舍喷雾除臭用水

项目猪舍在风机出风口加装喷雾式除臭装置（水与化学除臭剂混合溶液）进行除臭，喷雾形成的除臭废水经收集与猪尿一同排放。据建设单位提供资料，喷雾除臭夏季用水量为20m3/d（按92天计）、其他季节10m3/d（按273天计），年用水量4570m3/a，其中60％损耗（蒸发逸散、随风机抽风排出外界），40％形成除臭废水，即夏季8m3d、冬季4m3/d，废水产生量为1828m3/a。

（6）猪舍降温耗水

夏季猪舍温度较高，当温度达到30℃以上，一年按120d计算，需开启猪舍的循环水帘降温装置。根据建设单位提供的资料，项目猪舍夏季用水帘对猪舍进行降温的天数约为300d，水帘循环用水量约为100m3/d，消耗量按循环水量的10％计，则消耗损失10m3/d，1200m3/a，消耗损失水量定期补充，无废水排放。

（7）猪饲料搅拌用水

本项目养猪场采用湿拌料喂食，每个猪舍配套建设一个饲料槽（容积20m3），加水搅拌均匀后通过管道自动泵入猪舍食槽，料水比为1:1.5，本项目饲料用量39861.7t/a，则用水量为59792.55m3/a。

（8）生活用水

项目劳动定员30人，均在厂区食宿，根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2020），员工生活用水定额按145L/人·d计，生活用水量为4.35m3/d，1587.75m3/a，生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水排放量为3.48m3/d，即1270.2m3/a。

综上，项目营运期全年总用水、排水情况详见表4-4。

表4-4   项目用水、排水量情况一览表

| 用水类别 | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 消耗量（m3/a） | 日废水量（m3/d） | 年废水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗用水 | 95.55 | 34877.2 | 3487.72 | 86.00 | 31389.48 |
| 猪具清洗用水 | 20 | 7300 | 730 | 18 | 6570 |
| 猪只饮用水 | 173.59 | 63358.53 | 33193.63 | 82.64 | 30164.9 |
| 消毒用水 | 3 | 1095 | 1095 | 0 | 0 |
| 猪舍喷雾除臭用水 | 12.52 | 4570 | 2742 | 5.01 | 1828 |
| 水帘降温用水 | / | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| 猪饲料搅拌用水 | 163.815 | 59792.55 | 59792.55 | 0 | 0 |
| 生活用水 | 4.35 | 1587.75 | 317.55 | 3.48 | 1270.20 |
| 合计 | / | 173781.03 | 102558.45 | 195.13 | 71222.58 |

项目水平衡详见图4-7。

图4-7  项目水平衡分析图   单位：m3/a

## 4.4污染源强分析

### 4.4.1施工期污染源分析

本项目施工期约12个月，拟于2020年10月开工建设，2021年10月竣工，项目建设施工过程主要包括猪舍、办公生活区和粪污处理区的施工。施工的基本程序为：三通一平、基础工程、主体工程、附属工程、装饰施工、安装工程和竣工验收。

#### 4.4.1.1施工期废气污染源

本项目施工过程中废气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气。

（1）施工扬尘

项目施工中由于挖取土、填方、推土及拨运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，在自然风力的作用下土堆、料堆、暂时闲置的裸露施工作业等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、TSP的污染尤为突出。

（2）施工车辆机械尾气

项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆的运行会排放尾气，尾气中包含一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等。

#### 4.4.1.2施工期水污染源

项目施工期废水污染源主要施工废水及施工人员产生的生活污水。

施工废水主要为机械和车辆清洗废水、混凝土养护废水和暴雨的地表径流等，废水主要污染物为SS和石油类。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油污水，其主要污染物为石油类。项目拟在施工场地较低处设置隔油沉淀池，施工废水经处理后回用场地洒水降尘等，不外排。

本项目施工高峰期人员约50人，按照施工工人每天用水量60L，排污系数取0.8估算，施工人员生活污水平均产生量为2.4m3/d。污染物以BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为150mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L。生活污水经过简易旱厕处理后用于周边农田林地浇灌。

#### 4.4.1.3施工期噪声污染源

施工期噪声主要来自基础工程施工和结构作业阶段挖掘机、推土机、打桩机、振捣器、电锯、吊车等建筑施工机械噪声和物料运输车辆噪声，设备安装期间电锯、手工钻等设备也会产生噪声造成影响。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工期各阶段各类施工机械噪声源强见表4-5，物料运输车辆类型及其声源噪声强度见表4-6。

表4-5 主要机械噪声源强单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 5m声源强 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机 | 90~100 |
|  | 装载机 | 90~100 |
|  | 挖掘机 | 90~95 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 90~100 |
|  | 钻孔式灌注桩机 | 90~100 |
|  | 空压机 | 88~92 |
| 结构阶段 | 吊车 | 90~105 |
|  | 振捣棒 | 55~84 |
| 装修阶段 | 电锯 | 100~105 |
|  | 无齿锯 | 95~105 |
|  | 手工钻 | 100~105 |

表4-6  交通运输车辆噪声单位：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 85~90 |
| 设备安装阶段 | 各类设备材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

#### 4.4.1.4施工期固体废弃物

施工产生的固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）土石方

根据实地考察，项目根据地形地貌就势建设，项目建筑主要以钢架结构为主，挖方量较少，根据建设单位提供资料，项目挖方量约10000m3，填方量约10000m3，挖方回用于填方（土方主要回用用于场地平整、铺路、绿化种植、管线等），场内实现平衡，无弃土、弃渣外运。

（2）建筑垃圾

本项目主要建筑物为猪舍和办公生活楼，装修以简装为主，在建筑施工和装修阶段将产生一定量的建筑垃圾。根据同类型工程类比及统计资料，建筑垃圾产生量按30kg/m2计算，本项目总建筑面积约为73784m2，则工程施工将产生的施工垃圾约为2213.52t。建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块等集中收集后回收利用，废塑料、废包装袋经收集后外售废品回收站，其余不能综合利用的建筑垃圾委托当地渣土部门统一处理，以减少施工建筑垃圾对环境的不利影响。

（3）生活垃圾

项目不设置施工营地，施工人员50人/天，按每人每日0.3kg计，则项目施工期生活垃圾的产生量约为5.475t。

#### 4.4.1.5生态破坏及水土流失

（1）土地利用

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，本次项目建设施工面积约为73784平方米，用地类型以林地、旱地为主，不占用基本农田和水源涵养林。建设单位设计中已明确充分利用地块内原有的地形地貌，不进行高填深埋，并在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境，项目建成后，厂区内除建筑、道路外，几乎均有绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

（2）动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，会对项目评价范围内的动植物产生一定影响，但其影响并非是永久性的、不可逆的。评价区的植被主要有樟树、杉树等乔木和灌木草丛等常见植物，动物主要有蛇、青蛙等常见动物，未发现珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地，项目建设不会对区域农业生产、林业生态系统结构产生明显影响，项目施工期对动物的影响是暂时有限的，不会对某一动物种产生大的影响。

（3）水土流失

项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。

①降雨因素

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。衡南县雨季充沛，雨季集中在4~6月份，降雨量大、暴雨日多（即降雨强度大）是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。

②工程因素

工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重，因此，施工期为本项目水土流失防治重点阶段。

施工期在未采取任何水土保持的情况下，扰动地表造成的水土流失量按以下公式计算：

WSⅠ=FⅠ×（MSⅠ-Mo）×TⅠ

式中：

WSⅠ——土壤侵蚀量，t；

FⅠ——破坏的水土保持面积，hm2；

Mo——破坏前的土壤侵蚀模数，按《湘资沅澧中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25 t/hm2.a；

MSⅠ——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150t/hm2.a，本工程取125t/hm2.a；

TⅠ——预测时段，主要预测施工期，0.8a。

根据以上公式计算，在不采取任何水保措施的情况下，项目施工期扰动地表造成的水土流失量约800t。

为减少项目建设对的水土流失影响，建议项目施工过程中采取相应的水土保持措施，可以在施工区设置临时分区围拦设施，减少水土流失的形成面积，另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制。落实上述措施后，项目水土流失量可以减少90％左右，故本项目水土流失量约为80t。

### 4.4.2运营期污染源分析

#### 4.4.2.1废水污染源分析

本项目废水主要为养殖废水及生活污水，猪粪、沼渣通过固液分离产生少量废水，该部分废水进入污水处理站处理，由于该部分废水最终来源于猪尿及养殖冲洗水，故为了避免重复计算，猪粪、沼渣及污泥发酵产生的这部分废水一并计入到养殖废水中，本评价不单独列出。冲栏废水不是日常排水，单次水量较大，故冲栏废水先收集进入污水收集池（800m3），再经废水处理系统进行处理，根据污水处理设备的处理能力，2~3天内处理完毕即可。

（1）养殖废水

本项目清粪方式使用“漏缝地板+尿泡粪工艺”，养殖废水水质参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.1畜禽养殖场废水中的污染物浓度“水冲粪工艺”进行核算，核算结果见表4-8。

表4-8  养殖废水中污染物产生情况

| 养殖 种类 | 清粪 方式 | 指标 | CODcr | NH3-N | BOD5 | TP | SS | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 漏缝地板+尿泡粪 | 浓度（mg/L） | 21600 | 590 | 4000 | 127 | 6000 | 805 |
|  |  | 水量m3/a | 69952.38 |
|  |  | 产生量（t/a） | 1510.97 | 41.27 | 279.81 | 8.88 | 419.71 | 56.31 |

（2）生活污水

根据水平衡分析可知，项目生活污水产生量为1270.20m3/a，污染物以BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油为主，其浓度分别为150mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L。本项目生活污水中污染物排放情况见表4-9。

表4-9  生活污水中污染物产生情况

| 种类 | 指标 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （1270.20m3/a） | COD | 300 | 0.38 |
|  | BOD5 | 150 | 0.19 |
|  | SS | 200 | 0.25 |
|  | NH3-N | 30 | 0.04 |
|  | TP | 10 | 0.01 |
|  | TN | 15 | 0.02 |

综上所述，本项目废水总产生量为71222.58m3/a。项目养殖废及生活污水混合后的综合水质根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得，项目废水混合后的综合废水情况见表4-10。

表4-10 项目综合废水中污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染因子 | 废污水产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处置措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | CODCr | 71222.58 | 21220 | 1511.35 | 采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺 | 排入北面无名小河 |
|  | BOD5 |  | 3931 | 280.00 |  |  |
|  | SS |  | 5896 | 419.96 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 580 | 41.31 |  |  |
|  | TP |  | 125 | 8.89 |  |  |
|  | TN |  | 791 | 56.33 |  |  |

#### 4.4.2.2大气污染源强分析

项目运营期所产生的废气主要为猪舍、堆粪棚、污水处理系统产生的恶臭、沼气燃烧废气以及食堂油烟。

（1）恶臭

恶臭气体主要来源于猪舍、堆粪棚、污水处理系统。

①猪舍恶臭

猪舍的恶臭主要来自于猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染属于复合型污染，包括氨气、硫化氢、硫醇、三甲基胺、硫化甲基以及粪臭素等各种含氮或含硫之有机成份，污染物成份十分复杂，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气、硫化氢。

主要恶臭物质的理化性质详见表4-11。

表4-11 恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.037 | 刺激性 |
| 硫化氢 | H2S | 0.005 | 臭蛋味 |

氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉值是0.037ppm，密度0.7710比重0.5971（空气=1.00），易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阅值是0.0005pm，具有臭鸡蛋气味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

项目根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳清、张潞、李万庆）文献中排污系数计算，在没有采取任何措施的情况下，养猪场猪舍恶臭气体的排放源强详见表4-12，猪舍恶臭气体的产生量详见表4-13。

表4-12 猪舍恶臭气体的排放源强统计

| 猪舍 | NH3排放强度[g/（头·d）] | H2S排放强度[g/（头·d）] |
| --- | --- | --- |
| 母猪 | 5.3 | 0.8 |
| 公猪 | 5.3 | 0.5 |
| 哺乳仔猪 | 0.7 | 0.2 |

表4-13  猪舍排放恶臭污染源产生量

| 名称 | 数量 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） |
| 母猪（基础母猪+后备母猪） | 13265 | 25.661 | 2.929 | 3.873 | 0.442 |
| 公猪 | 135 | 0.261 | 0.030 | 0.025 | 0.003 |
| 哺乳仔猪 | 18860 | 4.819 | 0.550 | 1.377 | 0.157 |
| 合计 | 32260 | 30.741 | 3.509 | 5.275 | 0.602 |

根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在日粮添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，有效地降解NH3、H2S等有害气体，通过试验可得，添加对NH3的平均降解率为72.5%，本项目按70%计，对H2S的平均降解率为81.5%，本项目按80%计。

本项目养殖过程添加EM制剂，同时猪舍采用密封猪舍，通过机械强制通风，定期在猪舍喷洒植物除臭剂，并在猪舍风机出风口安装喷雾式除臭装置（水与化学除臭剂混合溶液），恶臭去除效率可达90%以上，本评价按去除效率90%计，另外在厂界、粪便堆场边缘四周设置高4～5米的绿色隔离带，种树2～3排，加高场区围墙，种植芳香的木本植物，养殖场周边种植各种绿化设施，对恶臭也有一定掩蔽吸附作用，去除效率以30%计算。

通过采取上述措施后，本项目猪舍中NH3、H2S的排放量如表4-14所示。

表4-14 猪舍恶臭气体排放量统计

| 面源 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 30.741 | 5.575 | ①在饲料中添加EM菌剂，NH3的去除率为70%，对H2S的去除率为80%；②在猪舍喷洒植物除臭剂及在风机上安装喷雾式除臭装置，NH3、H2S去除率90%； ③加高场区围墙，种植芳香的木本植物，养殖场周边种植各种绿化，NH3、H2S去除率30%。 NH3的综合去除效率为97.9%，H2S的综合去除效率为98.6% | 0.646 | 0.078 | 0.074 | 0.009 |

②粪污处理臭气

A、堆粪棚恶臭

本项目收集的猪粪、污水处理站沼渣等运至堆粪棚，粪便经固液分离机脱水后含水率为55-65%，沼渣经叠螺脱水机脱水后含水率为75-80%。项目粪便用双层防渗漏编织袋打包作为有机肥原料外售，由有机肥生产单位安排汽车封闭运输，日产日清，粪便产生量较多时一天清运两次，确保厂内不会堆场大量粪便。

项目堆粪棚占地为1000m2。类比养猪场猪粪堆场监测的相关统计资料（资料来源：孙艳青，张潞，李万庆。参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》[C].中国环境科学学会学术年会论文集(2010)，3237-3239）内容，没采取任何措施NH3的平均产生量为4.35g/(m2·d)，则NH3产生量为4.35kg/d、0.181kg/h。采取结皮及稻草覆盖后，NH3的平均放量为0.3~1.2g/(m2·d)，本项目干粪棚采用结皮拱棚结构，堆肥过程添加少量谷壳及发酵菌等，采取稻草覆盖，同时对其进行喷洒除臭剂等措施，本评价取NH3的平均排放量为0.3g/（m2·d），NH3排放量为0.3kg/d、0.012kg/h。参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中关于猪舍中H2S和NH3产生量统计可知，养殖过程NH3产生量约为H2S产生量的6-10倍，故本次评价暂存过程H2S的产生量按照氨气的六分之一估算，H2S产生量为0.725kg/d、0.030kg/h，排放量为0.05kg/d、0.002kg/h。

综上所述，本项目堆粪棚恶臭气体中NH3的产生量为1.588t/a，H2S的产生量为0.265t/a，采取除臭措施后，堆粪棚恶臭气体NH3的排放量为0.110t/a，H2S的排放量为0.018t/a。

B、污水处理站臭气

污水处理站投入运营后，废水处理过程会产生一定量的恶臭，臭气主要来源于生化处理工序，其主要污染因子为NH3和H2S，主要集中在生化处理工序，恶臭以无组织排放形式进行排放。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究中相关系数对恶臭气体产生情况进行计算，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。养殖废水根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.1资料中BOD5的取值4000mg/L，根据养殖废水及生活污水混合后的综合水质BOD5取值3931mg/L（280t/a）。项目废水处理主要考虑前段污水处理设施对BOD5的去除效率，按60%计，去除的BOD5量为168t/a，则NH3的产生量为0.521t/a，H2S产生量为0.02t/a。项目污水处理站系统通过定期喷洒除臭剂及加强周围绿化等措施，恶臭气体源强可降低30%，则NH3排放量为0.36t/a（0.041kg/h）、H2S排放量为0.014t/a（0.0016kg/h）。

（2）沼气燃烧废气

①沼气产生量

本项目废水采用厌氧系统处理时，厌氧发酵过程会产生沼气。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》可知：理论上每去除1kgCODcr可产0.35m3甲烷，本项目生产废水产生量为71222.58m3/a，根据废水设计方案，项目废水通过前段预处理后进入厌氧系统中，COD进水浓度为21220mg/L，厌氧系统对COD的去除效率约为65%，COD去除量982.38t/a，则本项目产生的甲烷量为343833m3/a。沼气成份见表4-15。

表4-15  沼气成分

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50~80％ | 20~40％ | <5％ | <1％ | <0.4％ | 0.05~0.1％ |

本环评对沼气中的甲烷以65%计，则本工程甲烷产生量为223491.45m3/a（612.31m3/d）。沼气主要用于场内食堂燃料，剩余部分拟设置一个燃烧火炬，对于项目区域产生的沼气无法得到合理利用时，通过燃烧后，再外排。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），沼气主要用于炊用时，储气柜的容积按日产量的50%~60%设计，本项目沼气主要用于炊用，以60%计，项目场区设1个800m3的储气柜，用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

②沼气燃烧废气

项目运营后，场区废水经过厌氧发酵产生沼气，未经脱硫处理的沼气中H2S浓度约为150~1200mg/m3。需进行脱硫处理后再利用，场区的沼气产生量少，场区采用干法脱硫。干法脱硫的脱硫效率可达到99%以上，经脱硫处理的沼气的含硫量小于城市煤气质量规定的20mg/m3，属于清洁能源。本项目产生的沼气主要作为食堂燃烧燃料，多余沼气燃烧后排空。

沼气燃烧时会产生SO2与NOX，根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数为：SO21.0kg/万m3、NO26.3kg/万m3，则1m3沼气燃烧SO2产生量为0.1g、NOX产生量为0.63g，本项目脱硫效率为99%，则本项目1m3沼气燃烧SO2产生量为0.001g、NOX产生量为0.0063g，项目沼气产生量为343833m3/a（942m3/d），沼气燃烧废气中SO2产生量为0.34kg/a，NOX产生量为2.17kg/a。根据环保数据手册，每燃烧1m3沼气产生废气10.5m3（空气过剩量按1计算），即本项目沼气燃烧废气产生量为361.02万m3/a，则SO2产生浓度为0.094mg/m3，NOX产生浓度为0.6mg/m3，沼气火柜燃烧废气通过15米高排气筒排放。厨房燃烧沼气经过烟道竖井引至楼顶排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求。

（3）食堂油烟

项目劳动定员总数为30人，均在厂内食宿。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则日耗食用油量为0.9kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为8.37kg/a。项目在厨房安装油烟净化器（净化效率不小于60％），厨房油烟经净化器过滤后由风机和排气管引至建筑物楼面高空排放。项目有2个基准灶头数，风机总风量为2500m3/h，平均每个灶头每天使用2小时，工作时间365天，则风机风量为1.825×106m3/a，油烟产生浓度为4.59mg/m3，排放浓度为1.84mg/m3，排放量为3.35kg/a。

#### 4.4.2.3噪声源强分析

项目噪声主要来源于猪群叫声及排气扇、各类泵、风机、固液分离机等机械噪声及车辆运输噪声。项目主要噪声源排放情况见表4-16。

表4-16 项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 60~75 |
| 排风扇 | 全部猪舍 | 连续 | 70~80 |
| 风机 | 污水处理站 | 连续 | 80~90 |
| 各类泵 | 废水处理站/水泵房 | 连续 | 80~90 |
| 固液分离机 | 废水处理站 | 连续 | 75~80 |
| 车辆运输噪声 | 运输车辆 | 间断 | 65~75 |

#### 4.4.2.4固体废弃物

本项目产生的固体废物主要有猪粪、沼渣、污水处理产生的污泥、病死猪、分娩废物、医疗废物、废弃包装、生活垃圾和废脱硫剂等。

（1）猪粪

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）编制说明（征求意见稿）中的养殖场粪污产生规律及产生量说明，猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中，Yf——猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，本项目猪粪排泄量见表4-17。

表4-17 猪粪产生情况一览表

| 类型 | 存栏量 | 饲料定额 | 单头猪排粪量 | 猪粪排泄总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （头数） | （kg/头·d） | （kg/头·d） | t/a |
| 空怀母猪 | 922 | 2.25 | 1.1435 | 384.82 |
| 妊娠母猪 | 9693 | 2.5 | 1.276 | 4514.42 |
| 哺乳母猪 | 1385 | 5.5 | 2.866 | 1448.83 |
| 后备母猪 | 1265 | 2.25 | 1.1435 | 527.98 |
| 种公猪 | 135 | 2.5 | 1.276 | 62.87 |
| 哺乳仔猪 | 18860 | 0.2 | 0.057 | 392.38 |
| 合计 | 32260 | / | / | 7331.3 |

由表4-17可知，本项目产生的猪粪为7331.3t/a，项目采用“漏缝地板+尿泡粪”清粪工艺，猪粪通过固液分离机实现粪水分离（分离效率40％计），每年有2932.52t进入堆粪棚，剩余4398.78t随尿液一起进入污水处理系统。猪粪运至堆粪棚暂存，委托有机肥生产单位定期清运。

（2）污水处理系统沼渣

①沼渣

60％的猪粪随废水进入厌氧系统，则进入厌氧系统的粪污干物质量为4398.78t/a。粪便中干物质在厌氧反应阶段被降解50％，约30％干物质进入沼液，转化为沼渣的干物质约为总量的20％，新鲜沼渣含水率为70％。

沼渣年产量=（干物质含量×20％）/（1-70％）=（4398.78t/a×20％）÷（1-70％）=2932.52t/a。因此，本项目沼渣产生量约2932.52t/a，产生的沼渣运至堆粪棚暂存，委托有机肥生产单位定期清运。

②污泥

项目废水处理站运行过程产生一定量污泥，根据本项目废水处理规模及类比同类型项目，污泥产生量约为废水处理量的0.5%，本项目养殖废水处理量为71222.58m3/a，则污泥产生量约356.11t/a，产生的污泥运至堆粪棚暂存，委托有机肥生产单位定期清运。

（3）病死猪及分娩废物

①病死猪

根据养猪实践，猪的每个生长阶段都有病死猪产生，由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量较小。根据项目设计工艺参数及类比现有规模化养殖场生产情况，项目病死猪产生情况详见表4-18。

表4-18  病死猪产生情况一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 13265 | 1％ | 120kg/头 | 133 | 15.96 |
| 公猪 | 135 | 1％ | 150kg/头 | 1 | 0.15 |
| 哺乳仔猪 | 18860 | 5％ | 3kg/头 | 943 | 2.83 |
| 合计 | 32260 | / | / | 1077 | 18.94 |

综上所述，本项目病死猪产生量为18.94t/a。

②分娩废物

猪为胎生动物，生一胎猪只（无论生出多少只猪只）只有一个胎盘。根据建设单位提供工艺参数，每头母猪一年产子胎次约2.3次。本项目年存栏基础母猪共12000头，猪胎盘重量约2.5kg/胎。则约产生胎盘69.0t/a。

经查《国家危险废物名录》（2016版），病死猪及分娩废物均不属于危险废物。环评要求严禁随意丢弃病死猪，严禁出售或作为饲料再利用，严禁食用病死猪。

本项目场区内病、死猪处理方式是由当地病死畜禽无害化收集中心集中安排专业运输人员将其运走送至衡南县动物无害化处理中心作无害化处理，场内暂存由当地病死畜禽无害化收集中心在项目养殖场内设置1座40m3的冷库暂存。

（4）医疗废物

项目危险废物主要为猪只防疫、消毒过程产生的医疗废物。根据类比，本项目医疗废物产生量约1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），本项目产生的医疗废物为危险废物，主要成份为药物使用产生的疫苗、药品的包装、废弃容器、一次性医疗用具（针头）等，主要危险特性为感染性，医疗废物临时贮存在危险废物贮存间定期交由有危废处理资质的单位处置。项目产生危险废物汇总表见表4-19。

表4-19 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW 01 | 900-001-01 | 1.5 | 动物防疫、消毒 | 固态 | 兽药 | 磺胺类、氯霉素等残留 | 每天 | 感染性 | 贮存；专用容器进行收集后暂存于危废间处置；定期交有资质单位处理 |

（5）废弃包装料

项目产生的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装料，产生量约为5.0t/a。该部分固废由附近废品回收站定期收购。

（6）废脱硫剂

项目沼气脱硫床脱硫剂吸附饱和后需要定期更换再生。项目沼气废气产生量为361.02万m3/a，沼气中硫化氢含量为0.1％，硫化氢密度为1.539kg/m3，脱硫床脱硫效率为95％，则脱硫塔需要脱出的硫化氢的量为：3610200×0.1％×1.539×95％=5278.29kg/a。项目脱硫剂脱硫原理是釆用氧化铁将硫化氢置换为硫化亚铁，脱硫剂吸附容量约为30％，项目脱硫剂用量为：5278.29×160/102/30%=27.60t/a。项目废脱硫剂由厂家回收再生利用。

（7）生活垃圾

项目建成运行后劳动定员30人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为5.475t/a。生活垃圾及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置。

综上所述，项目固废产生情况见表4-20。

表4-20 运营期固体废物产生情况

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 固废种类 | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 2932.52 | 一般固废 | 运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 |
| 2 | 沼渣 | 2932.52 | 一般固废 |  |
| 3 | 污泥 | 356.11 | 一般固废 |  |
| 4 | 病死猪 | 18.94 | 一般固废（031-003-99） | 交委托当地病死畜禽无害化处理中心进行处置 |
| 5 | 分娩废物 | 69.0 | 一般固废 |  |
| 6 | 医疗废物 | 1.5 | 危险固废（HW01医疗废物、900-001-01） | 委托有资质单位处理 |
| 7 | 废弃包装 | 5.0 | 一般固废 | 由附近废品回收站定期收购 |
| 8 | 废脱硫剂 | 27.60 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 9 | 生活垃圾 | 5.475 | / | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |

#### 4.4.2.5运营期污染物排放量汇总

本项目各污染物排放总量控制情况见表4-21。

表4-21 项目污染物排放产排情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水（养殖废水+生活污水）71222.58m3/a | CODCr | 1511.35 | / | / | 采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺，处理达标后外排 |
|  |  | BOD5 | 280.00 | / | / |  |
|  |  | SS | 419.96 | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 41.31 | / | / |  |
|  |  | TP | 8.89 | / | / |  |
|  |  | TN | 56.33 | / | / |  |
| 废气 | 猪舍 | NH3 | 30.741 | 30.095 | 0.646 | 日粮中添加EM菌剂，猪舍安装喷雾式除臭装置、加强周边绿化 |
|  |  | H2S | 5.575 | 5.497 | 0.078 |  |
|  | 堆粪棚 | NH3 | 1.588 | 1.478 | 0.110 | 半封闭堆棚、喷洒除臭剂、加强厂区绿化 |
|  |  | H2S | 0.265 | 0.247 | 0.018 |  |
|  | 污水处理系统 | NH3 | 0.521 | 0.161 | 0.36 | 定期喷洒除臭剂、加强周围绿化 |
|  |  | H2S | 0.02 | 0.006 | 0.014 |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2 | 0.34kg/a | 0 | 0.34kg/a | 通过15米高排气筒排放 |
|  |  | NOX | 2.17kg/a | 0 | 2.17kg/a |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 8.37kg/a | 5.02kg/a | 3.35kg/a | 经油烟净化器处理后引至建筑物楼面排放 |
| 固体废物 | 猪舍 | 猪粪 | 2932.52 | 猪粪 | 0 | 运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 |
|  | 污水处理系统 | 沼渣 | 2932.52 | 沼渣 | 0 |  |
|  |  | 污泥 | 356.11 | 污泥 | 0 |  |
|  | 猪舍 | 病死猪 | 18.94 | 病死猪 | 0 | 交由当地政府指定的无害化处理中心进行处置 |
|  |  | 分娩废物 | 69.0 | 分娩废物 | 0 |  |
|  |  | 医疗废物 | 1.5 | 医疗废物 | 0 | 委托有处理资质的单位处置 |
|  |  | 废包装袋 | 5.0 | 废包装袋 | 0 | 由附近废品回收站定期收购 |
|  | 沼气燃烧 | 废脱硫剂 | 27.60 | 废脱硫剂 | 0 | 厂家回收利用 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 5.475 | 生活垃圾 | 0 | 集中收集后委托当地环卫部门清运处理 |
| 噪声 | 主要包括猪舍内猪叫声、水泵、风机等设备运行噪声，噪声源强60~90dB（A），采取厂房隔声和基础减振等降噪措施后，噪声源强可降低10~15dB（A）。 |

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

衡南县地控粤桂，域连楚荆，全境通湘水，毗邻八县，畅通九衢，地处东经112°16′-113°08′，北纬26°32′-26°58′。衡南地域扼两广三楚咽喉，湘江自西南向北贯通全境。三面环抱衡阳市区，与雁峰、蒸湘、珠晖、石鼓四个城区相连，衡山、衡东、安仁、耒阳、常宁、祁东、衡阳县为邻。湘江自西南向北流通全境，并有两大支流蒸水和耒水流经县域大部分乡镇。舂陵河上之欧阳海水库，灌溉县域东境数十万亩粮田，数百条河港小溪及龙溪桥、双板桥、斗山桥三大湖泊，小二型水库及数不清的山平塘，构织成江南水乡。

衡南地理位置得天独厚。南为百粤门户，北为三楚咽喉，湘桂铁路，衡昆高速公路横亘东西，京广复线，京珠高速公路纵贯南北；国道107，322线穿境而过，省道1807、1843线左右延伸；湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航，衡阳南岳机场座落在县城，形成了水陆空三位一体的交通运输网络。县、乡、村道路密如蛛网。公路多级，形成网络枢纽。

衡南县于1996年将县城乔迁至云集镇，其东临衡阳市珠晖区，北与衡阳市雁峰区毗邻，西接松江镇、车江镇，南连向阳镇。交通便利，京广铁路、京港高速铁路、湘桂铁路、107国道、322国道、衡昆高速公路、潭衡高速公路、衡桂高速公路贯穿境内，湘江、耒水穿境而过，四季通航，衡阳机场、湘江土谷塘航电枢纽和云集千吨级码头位于境内，镇域经济和各项社会事业突飞猛进。

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组（E112.8975119°，N26.8460811°），根据现场调查，项目拟建地猪舍周边200m范围内无居民住宅及其他环境敏感目标，项目用地与外环境之间均有山体阻隔，周边主要以农田、林地为主。项目具体地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地貌、地质

衡南县地处湘中丘陵东南部，全县地貌分平原、岗地、丘陵、山地四大类型，包含10个亚类，各地不同的地形起伏状况也是形成衡南县土地利用差异的重要原因。衡南县境内山、丘、岗、平俱全，以丘、岗为主，地势东西高、南北低，中部偏西隆起。东部和西南部山地所占面积比例大，土地利用类型主要以林地为主，其他土地利用类型面积比例小，故土地利用的多样性、均匀度小，集中程度高。丘陵多为土质或土石质，少数为石质，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要为红色、深红色残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块。

项目所在地层为白垩纪、石灰系灰岩及燕山中期花岗闪长岩体，栖霞组是该地区主要含水层、斗岭组砂页岩和花岗闪长岩为隔水层，区内断裂褶皱发育，断层在可溶性及刚性岩中裂隙发育，富水性较强，项目所在地为湘江河Ⅱ级阶地地貌单元，地面标高57.90-62.90m，最大高差5m。上伏土层为第四系人工填土（Q₄m¹），下伏基岩为第三系E粉砂质泥岩。

根据中国地震烈度区划图，衡阳县地震烈度小于六度。

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目拟建地依山而建，占地范围主要为林地和农田。周边为坡地，总体地势南高北低。

### 5.1.3气候与气象

衡南县城属亚热带大陆性气候，冬寒期短，夏热期长；霜降期短，作物生长期长；春温多变，寒潮频繁，盛夏初秋，高温少雨。年平均降雨量为1337.4mm，多集中在4～6月，约占全年降雨量的40%以上。年平均气温为18℃，年平均相对湿度73%，年平均气压1008.6hpa，年平均无霜期282天，年平均日照时间为1573.7～1541.1小时。最高气温和最低气温分别出现在7月和1月。年平均风速2.0m/s，最大风速25m/s，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为南风，年平均静风频率为25%。

### 5.1.4水文

该区水系丰富，湘江是区内最大河流。并有耒水支流流经县域大部分乡镇。

湘江：又名湘水，湖南省最大的河流，源于广西壮族自治区灵川县海洋山龙门界，由南而北流经广西兴安、全州、冷水滩、祁阳、祁东、常宁、衡南、衡阳、衡东、衡山、株洲、湘潭、长沙、望城等地，在湘阴濠河注入洞庭湖。全长856公里，流域面积94660平方公里。湘江在零陵至衡阳之间为中游，沿岸丘陵起伏，盆地错落其间，亦有峡谷。其在衡阳市境内干流长226公里，自祁东归阳清塘流入境内，从衡东和平村出境进入株洲市，占湘江在湖南境内里程的39.7%。祁水、白水、栗江、浯水、宜水、舂陵水、湘江、洣水、耒水等均为湘江在衡阳境内的一级支流。湘江流域降水量比较丰沛。雨季湘江水位上涨，最高水位出现于4至7月，湘江及其支流多漫滩，洪水一来，河水暴涨成灾；枯水时期，河滩高出水面。2000年6月建成投产的大源渡航电枢纽工程位于湘江中下游的九莲灯滩，上距衡阳市62km，下距株洲市120km，枢纽工程由大坝、船闸和电站组成，整个工程投资18.95亿元，大源渡航电枢纽工程的建成，在一定程度上改变了湘江的水文状况。

耒水：古江河名，衡阳地区第2大河流和湘江最大最长的支流，总长453公里。春秋战国时期称雷水，汉朝之后称耒水，现代至程江口称东江，东江与程江汇合后称便江，在塘门口镇接西河(古名桂江)之后叫耒水，北流至耒阳市、衡南县，于衡阳市珠晖区汇入湘江，流域面积11783平方千米。

项目所在区域地下水浅、深层均较发育，属潜水类型，稳定水位深度1.9～7.9米，pH值在5.3-7.8之间，呈弱酸性。水温20℃，主要受降水补给。

项目拟建地距离最近地表水体为北面500m处无名小河，主要用于农业灌溉。

（2）地下水

项目区域内地下水主要有孔隙水、基岩裂隙水和岩溶水。

孔隙水：主要赋存于地表浅部的种植土、填土及残坡积层的孔隙中，一般水量较小，以渗流的形式发生运移，排泄于低洼地的水塘、水沟中，受大气降水的补给。

基岩裂隙水：主要赋存于基岩的风化裂隙中，水量为中等，沿基岩裂隙以承压的形式排出，受大气降水及孔隙水的补给。

岩溶水：主要赋存于下伏炭酸盐岩的溶蚀裂隙和溶洞、喑河中，一般水量大，埋藏深，水源丰富，其沿溶蚀裂隙、溶槽、溶洞及地下暗河流动。接受孔隙水基岩裂隙水及大气降水的补给。

（3）居民水井调查

根据现场调查，项目拟建地周边无地下水饮用水保护区，本项目不涉及饮用水水源保护区保护范围。项目拟建地周边部分居民饮用水源来自来水管网，部分居民采用自打地下水井作为饮用水源。目前，仅有农村居民生活使用井水，未进行其他地下水开发利用。

### 5.1.5土壤、动植物

衡南县植被属中亚热带常绿阔叶林区，主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主，人均绿地面积8m2。项目所在地区域离G107国道较近，人为活动较为频繁。项目所在地区地貌形态属低岗丘陵地带，东西方向高，南北方向低。本工程项目周边自然植被以灌木为主，夹杂少量的小型乔木，如樟树、松树等，初步踏勘过程未发现有珍稀频危植物。

本项目所在地人为活动頻繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，湘江、湘江中水生鱼类资源丰富，其中以青、草、鲢、鳙四大家鱼为主。在实地初步考察过程中，未见国家法定保护的野生动物。

根据现场踏勘，项目场址所在地未发现珍稀动植物。

## 5.2区域污染源调查

本项目所在区域主要为林地、农田为主，为典型农村环境。项目用地呈山坳型，通过山体与周围环境相阻隔，项目四面与本项目生产区有较大的高差，无工业企业，周边主要以农田、林地为主。项目拟建地猪舍周边200米范围内无居民住宅，无居民聚集区，项目与零散居民之间均有山体阻隔，项目采取各项环保措施后，在山体及林木的阻隔下，对项目周围环境的影响较小。

## 5.3环境质量现状监测与评价

项目区域常年环境空气质量情况采用衡阳市生态环境局衡南分局公布2019全年县（市）环境质量现状对衡南县的常规监测数据来表征区域环境质量达标情况。

环境空气（常规指标及特征因子）、地表水、地下水、噪声及土壤委托湖南中石检测有限公司对项目所在地环境空气、地下水环境现状、土壤、声环境现状进行了现场监测，监测时间2020年9月7日～9月13日。

### 5.3.1环境空气质量现状监测与评价

（1）区域常年环境空气质量情况

本次采用衡阳市生态环境局衡南分局环境质量公报2019年对衡南县的常规监测数据来表征区域环境质量达标情况，项目评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。监测数据详见表5-1：

表5-1   2019年度衡南县环境空气质量现状监测结果统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标排情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 63μg/m3 | 70μg/m3 | 90.0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39μg/m3 | 35μg/m3 | 111.43 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15μg/m3 | 40μg/m3 | 37.5 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10μg/m3 | 60μg/m3 | 16.7 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 95百分位数24小时平均 | 1.0mg/m3 | 4mg/m3 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 90百分位数8h平均 | 136μg/m3 | 160μg/m3 | 85.0 | 达标 |

根据统计数据结果可知，衡南县2019年全年SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO 24小时平均值、O3日最大8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求超过因此，本项目所在区域为环境质量不达标区。

超标原因分析：PM2.5超标可能是由部分区域能源结构以煤为主、部分企业污染物超标排放、交通车辆尾气等引起的。

区域达标规划：根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（湘政发[2018]17号）、《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（衡发[2018]20号），通过促进产业结构调整、优化产业空间布局、严格环境准入管理、优化调整能源结构、推动交通结构调整，大气环境质量状况可以得到进一步改善。

（2）基本大气污染物及特征污染物环境质量现状

本次评价共设置了3个环境空气质量现状监测点，监测点位置符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中补充监测点在场址（或附近）及下风向各布置一个监测点的要求。监测项目为PM2.5、NH3、H2S，详见表5-2和附图5。

表5-2  环境空气质量监测点位置

| 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| G1常年主导风向上风向 | 112.8980859 | 26.8476368 | PM2.5、NH3、H2S | EN | 40 |
| G2养殖小区 | 112.8975119 | 26.8460811 |  | 中心位置 | / |
| G3常年主导风向下风向 | 12.8956049 | 26.8441352 |  | WS | 40 |

（3）监测频率和方法

进行一期监测，连续监测7天。PM2.5监测日均浓度（连续监测20个小时浓度值），H2S、NH3监测日均浓度（连续监测20个小时浓度值）。监测期间同步记录风向、风速等气象资料。监测方法见表5-3，环境空气质量监测气象参数记录见表5-4。

表5-3 环境空气监测方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 检测仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）亚甲基蓝分光光度法 | 721G可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂 分光光度法》HJ 533-2009 | 721G可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
| PM2.5 | 《环境空气 颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | CP214万分之一天平 | 0.010mg/m3 |

表5-4  环境空气质量监测气象参数记录表

| 检测日期 | 天气状况 | 瞬时风向 | 环境气温（℃ | ）气压（kPa） | 风速（m/s） | 相对湿度（% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.09.07 | 阴 | 北 | 22.0-25.0 | 98.4-99.6 | 1.4-2.4 | 44-57 |
| 2020.09.08 | 阴 | 北 | 25.0-30.0 | 98.2-99.6 | 1.1-1.9 | 47-54 |
| 2020.09.09 | 阴 | 东北 | 24.0-31.0 | 98.2-99.5 | 1.4-2.8 | 51-64 |
| 2020.09.10 | 阴 | 北 | 21.0-30.0 | 98.5-99.7 | 1.7-2.9 | 54-67 |
| 2020.09.11 | 阴 | 北 | 21.0-25.0 | 98.7-100.0 | 1.0-2.4 | 49-57 |
| 2020.09.12 | 阴 | 北 | 22.0-26.0 | 98.5-99.8 | 1.1-2.5 | 54-60 |
| 2020.09.13 | 阴 | 北 | 20.0-25.0 | 98.8-100.2 | 1.1-2.1 | 50-58 |

（4）评价标准与评价方法

根据评价范围内的大气功能区划，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求。

本次大气环境质量现状评价采用单因子评价指数法，将实测值与评价标准比较，计算超标率、最大超标倍数，其计算公式如下：

SⅠ =CⅠ / CⅠo

式中：

SⅠ——Ⅰ污染物的标准指数；

CⅠ——Ⅰ污染物的实测浓度，mg/m3；

CⅠ0——污染物的环境空气质量评价标准，mg/m3。

（5）监测结果统计及分析

环境空气质量现状调查监测结果具体见表5-5。

表5-5 环境空气质量现状监测结果

| 监测点位 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （mg/m3） | 监测浓度范围 （mg/m3） | 最大浓度占标率（％） | 超标率（％） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 112.8980859 | 26.8476368 | NH3 | 1次值 | 0.2 | 0.08-0.11 | 55 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1次值 | 0.01 | 0.002-0.006 | 60 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 24h | 0.075 | 0.044-0.047 | 62.7 | 0 | 达标 |
| G2 | 110.989759245 | 27.020322906 | NH3 | 1次值 | 0.2 | 0.07-0.09 | 45 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1次值 | 0.01 | 0.002-0.005 | 50 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 24h | 0.075 | 0.049-0.052 | 69.3 | 0 | 达标 |
| G3 | 110.991521456 | 27.023408787 | NH3 | 1次值 | 0.2 | 0.10-0.11 | 55 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1次值 | 0.01 | 0.002-0.007 | 70 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 24h | 0.075 | 0.051-0.053 | 70.7 | 0 | 达标 |
| 备注：PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。 |

监测结果表明：项目各监测点PM2.5浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，H2S、NH3浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值，评价区域大气环境质量现状良好。

### 5.3.2地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价共设置了2个地表水环境质量现状监测点，具体监测方案见表5-6和附图5。

表5-6 地表水环境质量现状监测方案

| 编号 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 项目厂界东北面820m农灌渠上游处（排污口上游600m） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| S2 | 项目厂界西北面800m农灌渠下游处（排污口下游500m） |  |

（2）评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地表水环境现状评价根据监测结果，采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的单项水质参数评价法进行评价，计算公式如下：

式中：

Si，j——第Ⅰ种污染物在第j点的标准指数；

Ci，j——第Ⅰ种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj ——第Ⅰ种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

对于pH，计算公式为：

式中：

SpH，j ——水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——j点的pH值；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（3）监测结果统计与评价

监测结果统计详如表5-7所示。

表5-7 地表水监测及统计结果

| 采样点位 | 检测因子 | 单位 | 采样时间及检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.9.7 | 2020.9.8 | 2020.9.9 |  |
| S1 | pH值 | 无量纲 | 6.81 | 6.92 | 6.85 | 6~9 |
|  | COD | mg/L | 6 | 8 | 7 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.8 | 0.5 | 0.7 | ≤4 |
|  | NH3-N | mg/L | 0.202 | 0.208 | 0.191 | ≤1.0 |
|  | SS | mg/L | 13 | 12 | 11 | / |
|  | TP | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤0.2 |
|  | TN | mg/L | 0.88 | 0.90 | 0.90 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 2.1×102 | 2.2×102 | 2.4×102 | ≤10000 |
| S2 | pH值 | 无量纲 | 6.88 | 6.88 | 6.83 | 6~9 |
|  | COD | mg/L | 5 | 9 | 7 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | ≤4 |
|  | NH3-N | mg/L | 0.109 | 0.115 | 0.106 | ≤1.0 |
|  | SS | mg/L | 8 | 9 | 8 | / |
|  | TP | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤0.2 |
|  | TN | mg/L | 0.69 | 0.70 | 0.69 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 2.4×102 | 2.6×102 | 2.4×102 | ≤10000 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 |

由表5-7评价结果分析可知，pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群，共8项监测因子监测结果能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目周边地表水环境质量现状良好。

### 5.3.3地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价共设置了3个地下水质量现状监测点，地下水环境质量现状监测方案见表5-8。

表5-8  地下水环境质量现状监测方案

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目猪只饮用水水井 | pH、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、碳酸根、碳酸氢根、铁、锰、铅、砷、钾、钠、钙、镁、汞、镉、硝酸盐、总大肠菌群 | 进行一期水质监 测，连续监测3 天，每天监测1次 |
| D2 | 项目厂界东南面740m处晨光村村民饮用水水井 |  |  |
| D3 | 项目厂界西北面520m处大德湾小组村民家水井 |  |  |

（2）评价标准及评价方法

本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准；本次地下水环境质量现状评价采用采用单因子标准指数法进行评价，评价方法与地表水环境质量现状评价方法相同。

（3）监测统计及评价结果

地下水环境现状监测结果统计详见表5-9。

表5-9  地下水监测及统计结果

| 采样点位 | 检测因子 | 单位 | 采样时间及检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.9.7 | 2020.9.8 | 2020.9.9 |  |
| D1 | pH值 | 无量纲 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 6.5~8.5 |
|  | 氯化物 | mg/L | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 24.4 | 24.3 | 24.0 | ≤250 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 306 | 318 | 314 | ≤450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.69 | 0.69 | 0.63 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.036 | 0.041 | 0.039 | ≤0.50 |
|  | 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 384 | 386 | 387 | / |
|  | 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.1 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 9×10-4 | 1.0×10-3 | 1.0×10-3 | ≤0.01 |
|  | 钾 | mg/L | 3.51 | 3.55 | 3.56 | / |
|  | 钠 | mg/L | 10.0 | 9.92 | 9.95 | ≤200 |
|  | 钙 | mg/L | 65.9 | 66.6 | 65.7 | / |
|  | 镁 | mg/L | 5.74 | 5.79 | 5.82 | / |
|  | 汞 | mg/L | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | ≤0.001 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 4.24 | 4.26 | 4.25 | ≤20.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 2 | 2 | ≤3.0 |
| D2 | pH值 | 无量纲 | 6.85 | 6.96 | 6.91 | 6.5~8.5 |
|  | 氯化物 | mg/L | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 24.1 | 24.5 | 24.1 | ≤250 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 314 | 308 | 310 | ≤450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.80 | 0.84 | 0.82 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.034 | 0.041 | 0.033 | ≤0.50 |
|  | 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 383 | 381 | 380 | / |
|  | 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.1 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 4.8×10-3 | 5.0×10-3 | 5.1×10-3 | ≤0.01 |
|  | 钾 | mg/L | 3.53 | 3.56 | 3.55 | / |
|  | 钠 | mg/L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ≤200 |
|  | 钙 | mg/L | 64.5 | 64.2 | 64.0 | / |
|  | 镁 | mg/L | 6.93 | 6.51 | 6.61 | / |
|  | 汞 | mg/L | 6×10-5 | 6×10-5 | 5×10-5 | ≤0.001 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 4.22 | 4.24 | 4.23 | ≤20.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 未检出 | 2 | ≤3.0 |
| D3 | pH值 | 无量纲 | 6.87 | 6.85 | 6.85 | 6.5~8.5 |
|  | 氯化物 | mg/L | 12.3 | 12.4 | 12.4 | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 1.67 | 1.52 | 1.53 | ≤250 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 314 | 320 | 314 | ≤450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.72 | 0.74 | 0.73 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.036 | 0.041 | 0.039 | ≤0.50 |
|  | 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 311 | 312 | 311 | / |
|  | 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.1 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 砷 | mg/L | 4×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | ≤0.01 |
|  | 钾 | mg/L | 3.53 | 3.52 | 3.58 | / |
|  | 钠 | mg/L | 9.92 | 9.84 | 9.81 | ≤200 |
|  | 钙 | mg/L | 64.6 | 65.5 | 66.1 | / |
|  | 镁 | mg/L | 6.70 | 6.74 | 6.76 | / |
|  | 汞 | mg/L | 7×10-5 | 6×10-5 | 6×10-5 | ≤0.001 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.005 |
|  | 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 5.59 | 5.62 | 5.61 | ≤20.0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 未检出 | 2 | ≤3.0 |
| 备注：执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准； 注：ND表示未检出。 |

根据表5-9地下水监测结果可知，监测点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目周边地下水环境质量良好。

### 5.3.4声环境的现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价共设置了4个声环境质量现状监测点，详见表5-10和附图5。

表5-10 声环境现状质量监测方案一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东厂界外侧1m | 等效连续A声级（LAeq） | 进行一期监测，连续 监测2天，白天（06:00～22:00）、夜间（22:00～06:00）各监测1次 |
| N2 | 项目南厂界外侧1m |  |  |
| N3 | 项目西厂界外侧1m |  |  |
| N4 | 项目北厂界外侧1m |  |  |

（2）评价标准与评价方法

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表5-11。

表5-11 声环境质量现状监测结果一览表  单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1东面厂界外 1m | 2020.09.10 | 50.1 | 41.2 |
|  | 2020.09.11 | 53.2 | 42.5 |
| N2南面厂界外 1m | 2020.09.10 | 53.2 | 43.6 |
|  | 2020.09.11 | 54.1 | 41.0 |
| N3西面厂界外 1m | 2020.09.10 | 54.8 | 41.9 |
|  | 2020.09.11 | 53.0 | 43.1 |
| N4北面厂界外 1m | 2020.09.10 | 54.1 | 40.0 |
|  | 2020.09.11 | 53.5 | 41.8 |
| 备注 | 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。 |

以上监测结果表明，监测点昼夜间值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，区域声环境质量现状良好。

### 5.3.5土壤环境的现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价共设置了3个土壤质量现状监测点，监测项目为pH、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞、镍。具体监测方案见表5-12和附图5。

表5-12 土壤环境质量现状监测方案一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目用地范围内东面 | pH值、铜、锌、铅、镉、砷、铬、汞、镍 | 一次值 |
| T2 | 项目用地范围内中部 |  |  |
| T3 | 项目用地范围内西面 |  |  |

（2）评价标准与评价方法

本项目评价区域土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中的表1土壤污染风险筛选值，本次土壤环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表5-13。

表5-13 土壤监测及统计结果

| 监测点位 | 分析项目及检测结果（mg/kg，pH无量纲） |
| --- | --- |
|  | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 汞 | 镍 |
| T1项目用地范围内东北面 | 6.57 | 21 | 81.5 | 32.6 | 0.32 | 12.3 | 25.8 | 0.275 | 33 |
| T2项目用地范围内中部 | 6.55 | 23 | 70 | 37.7 | 0.49 | 15.5 | 41.4 | 0.330 | 49 |
| T3项目用地范围内西南面 | 6.62 | 21 | 60.8 | 41.9 | 0.44 | 11.4 | 43 | 0.352 | 54 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1标准 | 6.5＜pH≤7.5 | 100 | 250 | 120 | 0.3 | 30 | 200 | 2.4 | 100 |
| 备注：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）中相关标准。 |

由上表监测结果可知，项目所在区域土壤各监测因子中的pH、铜、锌、铅、砷、铬、汞、镍监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表1中的农用地土壤污染风险筛选值；监测因子中的镉未满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表1中的农用地土壤污染风险筛选值，但未超出《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表3中的农用地土壤污染风险管制值，且本项目不在建设场地内进行食用农产品种植，符合标准要求。

主要原因分析：建设项目周边无重污染工业企业，由于农业方面施用含有重金属的农药、化肥，包括除草剂、杀虫剂等造成现状土壤中重金属超标。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

本项目施工期12个月，拟于2020年10月开工建设，2021年10月竣工，施工期环境影响主要表现为项目在建设过程中对景观、生态及社会环境的影响；施工机械和运输车辆噪声、废气和废水的影响等。项目施工人员均为周边村民，不设施工营地，采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自施工扬尘、运输汽车尾气和施工设备废气。工程施工主要影响是扬尘影响。施工期间，施工场地上土方开挖、场地平整等过程势必会破坏原有地表结构而形成裸露地表，此外建筑材料砂石等装卸、转运等也均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短、土质结构和天气条件等诸多因素关系密切。扬尘影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减。本次项目施工期主要污染源及其环境影响分析如下。

（1）施工期扬尘

①施工期运输车辆扬尘影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6-1为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表6-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速（km/h） | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 | 0.255 | 0.429 | 0.349 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，表6-2是洒水抑尘的试验效果。

表6-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 0.29 |

由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。对此，环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，同时运送土方及物料车辆不得超载、超速，必须采取封闭或篷布遮盖，以减少扬尘量。

本环评还要求对物料运输与使用进行管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，避免施工车辆运行导致的路面起尘，对项目地环境空气质量产生影响。同时，在施工过程中禁止焚烧废弃物。

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：

Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，％。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表6-3。

由表6-3可知，当尘粒粒径为250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。本项目场地较大，由于山体及林地的阻隔且周围300m内无居民居住，扬尘对居民影响不大。但本项目场地内山林较多，扬尘将对山林产生一定影响，环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.1m/s时可使影响距离缩短40％。这样可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

表6-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径 （m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 （m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径 （m） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 （m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径 （m） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 （m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（2）车辆尾气及施工机械废气

推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等因燃油产生的CO、NOX、THC等污染物对局部大气环境将有所影响，但此类污染物排放量不大，多表现为间歇性特征。而且项目地势较为开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工期车辆尾气及施工机械废气对周边大气环境影响较小。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工废水和施工人员产生的生活污水，其中施工废水主要为钻孔泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水。

（1）施工废水

①混凝土养护废水：新浇筑的混凝土需要保证一定的湿度进行养护，养护时产生混凝土养护废水，混凝土养护废水由于产生量极少，施工现场设置沉淀池，养护废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，难以形成地表径流，因此，混凝土养护废水对水环境无影响。

②基坑废水：主要由大气降水在场地内的基坑形成，该废水为无毒无害废水，经厂区临时沉淀池沉淀处理后就回用于现场降尘洒水，不对周边地表水体产生污染影响。

③车辆冲洗废水：主要来源于运输车辆冲洗水等，主要污染物为悬浮物、石油类等，废水经隔油沉淀处理后全部回用，不外排，对区域水环境影响小。

④含油污水：施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此，应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

另外，施工场地需在开挖作业面周围设置雨水沟，将作业区地面雨水导至地面水体，减少雨水对施工地面造成冲刷，同时在施工地最低处设置雨水沉淀池，减少水土流失量。

（2）施工人员生活废水

本项目施工期不设施工营地，施工人员生活污水主要为如厕、洗手废水。项目施工人员生活污水平均产生量为2.4m3/d，生活污水经过简易旱厕处理后用于周边农田林地浇灌。

### 6.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工机械噪声影响

项目在建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，本项目鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

LA（r）=LA（r0）-20log r/r0

式中：

LA（r）——距离声源r处的A声级；

LA（r0）——声源A声级值；

r——预测点距声源的距离；

r0——声源声级测距离。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表6-4，各种设备的影响范围见表6-5。

表6-4 主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A）

| 施工阶段 | 设备名称 | 不同距离处噪声贡献值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 土石方阶段 | 推土机 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 |
|  | 装载机 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.4 |
|  | 挖掘机 | 73.0 | 66.9 | 63.4 | 60.9 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 77.5 | 71.5 | 68.0 | 65.5 | 63.5 | 60.0 | 57.5 | 54.0 |
|  | 钻孔式灌注桩机 | 78.5 | 72.5 | 69.0 | 66.5 | 64.5 | 61.0 | 58.5 | 55.0 |
|  | 空压机 | 75.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 | 61.5 | 58.0 | 55.5 | 52.0 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 70.5 | 64.5 | 61.0 | 58.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 47.0 |
|  | 振捣棒 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 54.9 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 43.5 |
| 装修阶段 | 电锯 | 77.0 | 71.0 | 67.4 | 64.9 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 53.5 |
|  | 无齿锯 | 70.5 | 64.5 | 61.0 | 58.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 47.0 |
|  | 手工钻 | 77.0 | 71.0 | 67.4 | 64.9 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 53.5 |
| 运输车辆 | 运输车辆 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |

表6-5  主要施工机械和车辆的噪声影响范围

| 施工阶段 | 设备名称 | 限值标准（dB） | 影响范围（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 推土机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 装载机 | 70 | 55 | 32 | 177 |
|  | 挖掘机 | 70 | 55 | 28 | 158 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 70 | 55 | 47 | 265 |
|  | 钻孔式灌注桩机 | 70 | 55 | 48 | 300 |
|  | 空压机 | 70 | 55 | 38 | 210 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 70 | 55 | 21 | 119 |
|  | 振捣棒 | 70 | 55 | 14 | 79 |
| 装修阶段 | 电锯 | 70 | 55 | 45 | 251 |
|  | 无齿锯 | 70 | 55 | 21 | 119 |
|  | 手工钻 | 70 | 55 | 45 | 251 |
| 运输车辆 | 运输车辆 | 70 | 55 | 16 | 89 |

由上表可看出：

①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中钻孔式灌注桩机影响最大，施工设备昼间影响主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地300m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两16m以外可基本达到标准限值，夜间在89m处基本达到标准限值。

从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。

结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15～40m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如推土机、打桩机、电锯产生的噪声将会导致土方阶段、基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时段，应合理安排好施工计划，高噪声设备布置尽量远离敏感目标，同时尽量避免在同一地点布置多个高噪声设备，严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（夜间22:00~06:00），避开午休时间动用高噪声设备，避免夜间施工产生扰民现象。

根据现场调查可知，项目主要施工区域200m范围内无居民住宅及其他环境敏感目标，且夜间不建设施工。经采取上述措施后，该项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。

（2）交通噪声影响分析

施工期建筑材料、施工弃土、建筑垃圾的运输会加重沿线交通噪声污染，运输车辆噪声级一般为75～90dB（A）。由于项目运输量有限，加上车辆禁止夜间、午休时间鸣笛，因此施工期产生的交通噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。

### 6.1.4施工期固体废物影响分析

固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目场地依地势设计布局，不进行大面积平整，项目挖方量较少，产生的土石方在场内基本平衡，无弃土弃渣产生。

（1）建筑垃圾

本项目在施工期产生建筑垃圾约为2213.52t，建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《衡南县建筑垃圾和工程渣土管理暂行办法》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。

（2）生活垃圾

施工期间生活垃圾产生量约5.475t，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。

项目施工期产生固体废弃物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，不会对环境造成不利影响。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。

#### 6.1.5.1水土流失影响

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等。楼宇、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素。在施工过程中，突然暴露在雨、风和其他的干扰中，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。

根据前文工程分析，项目施工期水土流失量约为80t，其土壤侵蚀和流失的程度般，若不采取水土保持措施，裸露的开挖面、松散的弃土弃渣遭遇暴雨、径流的冲蚀，很容易对土地资源、项目区及周边生态环境及项目的建设和运营等造成不利影响。

根据主体工程设计，按开发建设项目正常的设计功能，无水土保持工程条件下，将产生土壤流失量，并由此对周边生态环境造成危害。项目建设施工区的水土流失是由于工程施工中挖损破坏以及占压地表，使施工区地形地貌、植被、土壤发生巨大的变化而引起的，属于人为因素的加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样等特点，并主要集中在工程施工期间。

在工程建设期间，项目区各个功能区均有一定量的土石方工程。虽然各处产生的土石方工程基本上能够在建设区内调运进行内部平衡，但在场地在平整活动中，改变了原地貌形态和地表士层结构，同时损坏了植被层，产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降。因而在项目建设期内，因为地表的扰动，将会产生不同程度的水土流失。

（1）对土地资源的破坏

项目建设区施工活动损坏原自然地表、地表植被，形成大面积裸露地表，改变土壤结构，降低或丧失水土保持功能。施工结束后，土地生产力的基础一土壤丧失殆尽，尤其项日区内的红壤区域，扰动后随着侵蚀强度增大，土壤中的N、P、K等有机养分流失量相应加大，使区域土壤日趋贫瘠，严重区域可能产生石漠化。

（2）对工程区及周边地区生态环境的破坏

项目开工后，这些林草将遭到严重破坏，导致区域林草覆盖率降低，一些物种数量减少，生物多样性降低，生态系统抵御和抗干扰能力下降，生态环境稳定性降低，工程建设扰动后，土壤侵蚀模数往往是原来的几倍甚至几十倍，加之当地降雨量较集中，如不采取有效的水土保持措施，在水力侵蚀和重力侵蚀的双重作用下，极易造成严重的水土流失及危害。

（3）对项目建设和运营安全的影响

工程建设可能导致的水土流失与项目区建设的安全息息相关。建设扰动地表可能诱发的水土流失，若得不到有效防治，必将对项目建设和运行期的安全生产造成很大影响。尤其值得注意的是，若得不到及时、有效防治而诱发大量水土流失的发生。

（4）对项目区周边河流水系的影响

项目区在建设过程中产生的渣量较大，如果无有效的措施进行全面防护，在雨季时会使大量弃方被雨水冲入项目区周边的农灌渠中，一方面对水体造成一定污染，另一方面造成渠道淤塞、影响行洪，最终导致水质下降，威胁到渠道周边区域的农田灌溉，造成直接经济损失。

总体上，项目区施工阶段的水土流失影响主要集中于生产区及生活区施工期前期，工期较长。另外因项目建设所造成的水士流失的负面影响是短暂和可控的，而项目建成后可大幅度降低项目区的水土流失，其正面影响是相对长期的。因此需要在项目施工过程中采取相应的水土保持措施，在施工场地四周设置挡土墙；依地势修建排水渠，并在排水渠内设置有效的拦蓄；尽量避免暴雨天气施工；另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，施工后地表裸露处应及时进行水泥砌筑或者林草建设，有效控制水土流失，避免施工期水土流失对周边环境造成影响。通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制，防止施工的泥土随地表径流流入项目周边地表水体。

#### 6.1.5.2生态环境影响

（1）占地影响

本项目用地以林地为主，不占用基本农田、生态公益林和水源涵养林。项目的建设将改变项目现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。

建设单位设计中已明确充分利用地块内原有的地形地貌，不进行高填深埋，并在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均有绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

（2）动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，会对项目评价范围内的动植物产生一定影响，但其影响并非是永久性的、不可逆的，项目建设不会对区域农业生产、林业生态系统结构产生明显影响，项目施工期对动物的影响是暂时有限的，不会对某一动物种产生大的影响。

### 6.1.6施工期环境影响小结

项目在施工期严格执行操作规范，采取封闭运输、场地洒水、车辆清洗等措施，同时对建筑垃圾采取分类统一收集、堆放等措施减小对大气环境及周围环境卫生的影响；通过修建隔油沉淀池等措施减少项目工程废水对周围环境的影响；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，将噪声影响降到最小。

施工期产生的污染物，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的、局部的，随施工的结束而消失。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响分析

项目营运期大气污染物主要包括猪舍、堆粪棚、污水处理站产生的恶臭气体，沼气燃烧废气和食堂油烟废气。根据工程分析，本项目选取NH3、H2S、SO2、NOX作为主要评价因子。

#### 6.2.1.1污染源参数

（1）估算模式参数

本项目估算模型参数表见表6-6。

表6-6 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 40 |
| 最低环境温度/℃ | -5 |
| 土地利用类型 | 林地、旱地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 (否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）污染源源强参数

①面源参数调查清单参见表6-7。

表6-7 面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 整个养殖区 | 112.8975119 | 26.8460811 | 91-120 | 332.4 | 282 | 6 | 8760 | 正常 | 0.121 | 0.012 |

②点源参数调查清单参见表6-8。

表6-8  点源参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 废气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx |
| 1#沼气燃烧废气排气筒 | 112.8993128 | 26.8467103 | 108.7 | 15 | 0.5 | 1050 | 40 | 4380 | 正常 | 0.0002 | 0.0066 |

#### 6.2.1.2污染物评价标准

污染物评价标准见下表6-9。

表6-9  评价标准表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D |
| 2 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 4 | NOx | 1小时平均 | 250 |  |

#### 6.2.1.3计算结果

表6-10  计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（max） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源： |
| 猪舍及污水处理站臭气 | NH3 | 0.0093 | 4.63 | 448 |
|  | H2S | 0.0009 | 9.19 | 448 |
| 点源： |
| 1#沼气燃烧废气排气筒 | SO2 | 0.0001 | 0.01 | 50 |
|  | NOX | 0.0017 | 0.71 | 50 |

根据上述结果可知，本项目最大占标率Pmax=9.19％（H2S）。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中表2评价等级判别表可知，确定项目大气评价工作等级为二级评价（1％≤Pmax＜10％）。根据《环境影响评价技术导则—大气环境）》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测和评价，对污染物排放量进行核算。

#### 6.2.1.4污染源核算

①正常工况下，项目大气污染物无组织排放量核算表见表6-11。

表6-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
|  |  | 猪舍恶臭、堆粪棚、污水处理设施恶臭 | NH3 | 周边绿化+喷洒除臭剂； 加强管理，及时清理猪舍、优化猪饲料、加强猪舍通风、定期喷洒除臭剂+喷雾式除臭装置、加强厂区绿化；堆肥过程添加少量谷壳及发酵菌等，采取稻草覆盖，同时对其进行喷洒除臭剂等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 1.5mg/m3 | 1.116 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 | 0.11 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 1.116 |
|  | H2S | 0.11 |

②正常工况下，项目大气污染物有组织排放量核算表见表6-12。

表6-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 生活区 | 沼气燃烧废气 | SO2 | 干法脱硫+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 550mg/m3 | 0.34kg/a |
|  |  |  | NOX |  |  | 240mg/m3 | 2.17kg/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 2.0mg/m3 | 3.35kg/a |
| 有组织排放总计 | SO2 | 0.34kg/a |
|  | NOX | 2.17kg/a |
|  | 食堂油烟 | 3.35kg/a |

正常工况下，项目大气污染物年排放量核算表见表6-13。

表6-13  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.116 |
| 2 | H2S | 0.11 |
| 3 | SO2 | 0.34kg/a |
| 4 | NOX | 2.17kg/a |
| 5 | 食堂油烟 | 3.35kg/a |

③非正常工况下，大气污染物排放量核算见表6-14。

表6-14  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放 原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 除臭装置失效 | NH3 | / | 0.74 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.09 | 24 | 1 |  |
| 2 | 堆粪棚 | 除臭剂失效 | NH3 | / | 0.31 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.01 | 24 | 1 |  |
| 3 | 污水处理区 | 除臭剂失效 | NH3 | / | 0.34 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.01 | 24 | 1 |  |

#### 6.2.1.5环境影响分析

项目恶臭污染源主要为猪舍、堆粪棚、污水处理系统产生的恶臭气体，均为无组织排放面源，主要污染因子为H2S、NH3。通过在饲料中添加微生物型和植物型添加剂，从源头减少猪舍恶臭产生量；加强猪舍周围种植绿化，猪舍四周密闭，加强猪舍通风、在猪舍安装喷洒除臭装置进行除臭，同时设置水帘式抽风机，利用水帘降温除臭处理。堆粪棚及污水处理站恶臭主要通过喷洒除臭药剂减少恶臭气体的排放。通过采取上述措施，各恶臭污染源污染物排放对周围环境空气质量浓度的贡献值均在10％以下，对环境影响较小。

经干法脱硫净化后的沼气为清洁能源，沼气燃烧过程中产生的NOX和SO2的排放浓度较小（NOX排放浓度0.6mg/m3、SO2排放浓度0.094mg/m3），能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对环境影响很小。

本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的排放浓度要求，对周边环境影响小。

#### 6.2.1.6大气环境防护距离

为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的大气环境防护距离。大气环境防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不应有长期居住的人群。本项目无组织排放的废气主要为有组织废气（NH3、H2S）。

项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，本项目无组织排放NH3、H2S厂界外不存在一次浓度超标现象，故本项目不需设置大气防护距离。

#### 6.2.1.7卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义，卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，卫生防护距离的计算公式如下：

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地平均风速及大气污染原构成类别从表6-15中选取。

表6-15  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 企业大气污染源构成类别注 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：表中企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者；Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容 许浓度是按慢性反应指标确定者。

本次评价以整个养殖区（包含猪舍、堆粪棚场及污水处理站，不包括生活区）作为一个面源进行计算，各计算参数及计算结果详见图6-1及表6-16所示。

图6-16 卫生防护距离计算结果

根据卫生防护距离的计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离的取值方法，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m但小于或等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上，级差为200m），经计算本项目猪舍、粪污处理车间及污水处理设施组成的整体无组织面源NH3、H2S防护距离均为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离经提级后为100m。

表6-16 卫生防护防护距离计算参数及结果

| 序号 | 物质 | 面源长×宽（m） | 有效源高（m） | 排放源强（kg/h） | 计算结果（m） | 卫生防护距离（m） | 提级L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个养殖区 | NH3 | 332.4×282 | 6 | 0.141 | 0.783 | 50 | 100 |
|  |  | H2S |  |  | 0.016 | 3.418 | 50 |  |

根据国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关选址要求，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场（摘录规范中3.1、3.2选址要求）：

3.1.1生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域；

3.1.4国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域；

3.2新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址因避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向下风向或测风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

由于①项目并不位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组禁建区内，且与禁建区的距离远远超过500m；②项目位于农村地区，周边有少量散户村民，无居民集中区；③项目主导风向下风向为山体，猪舍建设区域200m范围内无居民点；④项目周边植被茂盛，对恶臭具有一定的吸收作用；⑤本项目采取了生物抑制剂、喷洒除臭药剂等，除臭效率较高。

根据《村镇规划卫生标准》，养猪场存栏量在500～10000头时，卫生防护距离的标准为200～800m，而本项目建成后的存栏量为17172头（成年猪），考虑到项目场区东、西、南、北面均预留为787.4亩暂时作为绿化用地，拟种植大量树林等绿色植物，对恶臭起到了较大的阻隔作用；本项目采用的污染防治措施较完善，企业卫生防护距离应为200m。

综上，本环评建议设置卫生防护距离为200m，卫生防护距离为养殖场养殖区恶臭产生面源开始计算（即从堆粪棚、猪舍与污水处理设施边界处开始计算），环境防护距离包络线详见附图7。

本项目卫生防护距离范围内无居民住户敏感点。在后期营运过程中，建议有关部门在今后村镇建设及规划过程中，对此范围内土地利用规划进行控制，禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感建筑。

### 6.2.2地表水环境影响分析

本项目排水系统实施雨污分流制，项目为生猪养殖场项目，猪舍为封闭，猪舍的产排污全部在猪舍内完成，猪舍外的空地上基本无养殖污染物，场区雨水经雨水沟收集后，随地势排放。

本项目废水主要为猪尿液、猪舍、猪用具清洗废水、喷雾除臭废水及职工生活污水等，其产生总量71222.58m3/a。

项目拟采取“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后排入北面530m处无名小河。

综上所述，本项目的综合废水外排量为71222.58m3/a（195.13m3/d），根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分等级评价，评价等级判定依据详见表6-17。

表6-17   评价等级判定依据表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

对照上表可知，本项目为直接排放，外排水量Q195.13m3/d＜200m3/d、外排污染物中W最大值21360＞6000，因此地表水评价等级为二级。

地表水预测

①预测因子

CODCr、NH3-N、TP

②预测内容

项目污水处理站外排污水正常及非正常情况下对无名小河的影响程度。

③预测模型

根据项目的污水特性及水环境的水质现状，以及废水排放特点和区域地表水的特征，按《环境影响评价技术导则 水环境》（HJ2.3-2018）要求，预测本项目外排废水对无名小河水质的影响公式为：

式中：C——污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

QP——污染物排放量，m3/s；

Qh——河流流量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L。

根据上述公式，确定正常工况下污水处理站污染物入河混合物浓度见下表6-18。

表6-18  正常工况下入河混合物浓度计算结果一览表

| 污染物 | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp（mg/L） | 400 | 80 | 8.0 |
| QP（m3/s） | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 |
| Ch（mg/L） | 7 | 0.200 | 0.05 |
| Qh（m3/s） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| C0（mg/L） | 8.7995 | 0.5654 | 0.0864 |

由上表预测结果可知，正常工况下，废水入河完全混合浓度分别为COD 8.7995mg/L、氨氮0.5654mg/L、TP 0.0864mg/L，均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对环境影响较小。

非正常工况下污水处理站污染物入河混合物浓度见下表6-19。

表6-19  非正常工况下入河混合物浓度计算结果一览表

| 污染物 | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp（mg/L） | 21220 | 580 | 125 |
| QP（m3/s） | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 |
| Ch（mg/L） | 7 | 0.200 | 0.05 |
| Qh（m3/s） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| C0（mg/L） | 104.133 | 2.8549 | 0.6221 |

由上表可知，综合废水非正常排放时，无名小河COD、NH3-N、TP均会超标，超标倍数分别为4.2倍、1.85倍、2.11倍，对水质会造成不利的影响。因此，为防止项目综合废水事故排放，环评要求建设单位加强企业管理，当处理效率达不到标准时应及时处置，避免事故排放情况的发生，禁止废水未经处理直接排放。

### 6.2.3地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1评价区域水文地质特征

（1）水文地质条件

根据本次场地钻孔揭露成果以及以往的勘察资料，场地范围内岩土层可划分为：耕植土①层和残积粘土②层、含卵石粘土③层以及含粘土卵石砾④层等。各层工程地质特性简述如下：

1）耕植土①：褐黄色~灰褐色、杂色；稍湿；松散。该层主要成分为粘性土，包含腐殖质、杂草、树枝及砂石等。为高压缩性土，极不均匀，欠固结。层厚约0.4~0.6m，不均匀分布于场地范围内地表。

2）粘土②层：褐黄色~黄色，稍湿，可塑~硬塑状，土质较均匀，局部含少量风化砾石。土体切面较光滑，韧性中等，粘性中等，干强度较高；无摇震反应。标准贯入试验锤击数为7.0~10.0击/30cm，具中等压缩性。层厚1.0~2.5m不等，ρ≈1.88~1.94，n≈0.72~0.90。

3）含卵石粘土③：黄色、黄白、灰白色；稍湿；硬塑状；土质不均匀，其中含较多的风化卵、砾石，含量约15~40%不等，卵石扁圆形，卵砾石直径一般约3~8cm，土体韧性中等，粘性中等，干强度中等；无摇震反应。该层重型动力触探试验锤击数在4.0~7.0击/10cm，具中等压缩性。层厚3.1~4.5m，ρ≈1.89~2.00，n≈0.85~1.02。

4）含粘土卵砾石④：青灰、黄白、杂色，根据钻孔揭露，卵、砾石呈扁圆形~亚圆形，磨圆度较好，一般粒径在2～8cm，大者可达10～15cm，砾石含量约55～80%，9.0-10m以下含有漂砾，且有向下增多的趋势。卵石骨粒大部分交错排列，连续接触，级配较差，空隙间被粘土，部分砂土、小砾石充填，含量约在20~45%。超重型动力触探试验锤击数为3.0~6.0击/10cm，具稍密~中密结构。层厚20~53.0m不等。ρ≈1.97~2.05，n≈1.15~1.25。

（2）地下水的补、径、排条件及动态特征

项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给，以蒸发等形式排泄。根据湖南省地质水文图，项目区域地下水由东向西流向，局部地段因构造影响可能有所变化。地下水位年变化幅度较小。

（3）项目周边地下水环境现状分析

本项目生产生活用水均来自地下水，根据本环评现场收集的资料，项目周边地下水较丰富，本项目周边水井较多，目前，仅有农村居民生活使用井水，且分布在距离本项目较远农村居民较为聚集的位置，周边地下水开采主要为周边村民生活用水，村民取水为自家地下水取水，无集中取水，未进行其他地下水开发利用。项目所在地无集中、分散式饮用水水源地保护区。

#### 6.2.3.2地下水污染的类型及途径

（1）地下水污染的类型

地下水的污染类型按人类活动一般分三类：

一类是工业污染，其物种多为有毒、有害的物质，如酚砷汞镉铬等，或者是有机的剧毒污染物，如三四苯并芘、三氯乙烯、三氯乙醛、石油类等，这类污染物对地下水威胁很大。

第二类污染类型是生活污染，由生活污水、生活垃圾排放造成，污染物主要是氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷、洗涤剂等。

第三类污染型是农业污染，农家肥料、化肥、农药、杀虫剂的大量使用，使有毒、有害、有机的污染物逐渐进入地下水中，造成污染。

同时，地下水的污染还有自然污染，指在剥蚀、侵蚀、风化的作用下，一些易溶解流散的有害矿藏迁移到地下水中污染了地下水，如硫、磷、铅、砷等矿藏。

（2）地下水污染途径

项目污染物对地下水的影响主要是废水、粪便等污染物在收集、处理过程中通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

废水对地下水的污染途径主要来自：①事故状态下废水管道、储液池跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透；②生产设施因基础防渗不足，而造成废水经裂隙污染地下水。③项目产生的固体废弃物主要为牲畜粪便，粪便中携带有病毒、病菌，可能通过溢流、土层渗漏、雨水、冲洗水的作用下渗入地下，从而污染地下水。

若本项目不采取有效的防渗措施，污染物通将对包气带、地表径流、降雨等途径造成地下水污染，污染物在区域水文地质单位扩散、转移，通过累积效应将会对区域地下水造成严重污染，影响区域居民饮水安全问题。

#### 6.2.3.3对地下水环境的影响分析

（1）废水渗漏对地下水的影响分析

项目建设时，为防止渗漏对地下水水质造成影响，对厂区地面进行硬化。项目废水若不经达标处理，渗漏排放，可能会对下水产生污染。为防止渗漏对地下水水质造成影响，场区地面均进行硬化处理，重点对猪舍、堆粪棚、污水处理站等做好严格防渗措施，同时做好雨污分流。并针对废水非正常情况下排放，各猪舍污水暂时存放各猪舍旁单独设置的有废水收集池，待恢复正常后再收集至污水站处理。根据项目特点，项目废水处理达标后外排，对地下水影响较小。

（2）固体废弃物的渗漏对地下水环境影响分析

本项目的固体废物堆存主要来自于猪粪、污泥、沼渣、病死猪及分娩废物、医疗废物、废弃包装袋及生活垃圾等，其中病死猪及分娩废物暂存于配套建设的1座40m3冷冻库，然后由当地病死畜禽无害化收集中心集中安排专业运输人员将其运走送至衡南县动物无害化处理中心作无害化处理，对地下水影响不大；医疗废物存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理，危险固废暂存间按照相关要求进行防渗处理后，对地下水影响不大；废弃包装袋，收集后作为回收利用资源出售，对地下水影响不大；生活垃圾分类收集后定期清运至当地的垃圾收集点，对地下水影响不大。对地下水可能产生影响的主要是猪粪、污泥、沼渣暂存期间产生的渗滤液，项目对堆粪棚进行防渗+硬化处理，并委托有机肥生产单位定时清运，日产日清，粪便产生量较多时一天清运两次，确保厂内不会堆场大量粪便，因此，猪粪、污泥、沼渣暂存对地下水的影响不大。

（4）对周边饮用水水源影响分析

根据调查，项目厂区周边分布有少数几个居民用水取水井，其饮用水可能会受本项目影响。

以防厂区事故排放废水下渗地下水，项目将设置1座应急池，防止事故废水外溢。建设单位设置地下水监控点，一旦因项目原因对周边饮水造成影响，建设单位应启动应急措施。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目养殖区和生活区分开，生活区噪声影响很小，噪声影响主要为养殖区噪声，本次评价主要预测养殖区噪声对环境的影响，通过工程分析，项目营运期噪声主要来源于猪群叫声及排气扇、各类泵、风机、固液分离机等机械噪声及车辆运输噪声等，噪声声级范围65-90dB（A），本项目主要噪声源分布情况见表6.2。

表6-20 本项目主要噪声设备源强及降噪情况一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 排放方式 | 噪声源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫 | 间断 | 75 | 猪舍封闭 | 55 |
| 2 | 排风扇 | 连续 | 80 | 猪舍封闭 | 60 |
| 3 | 风机 | 连续 | 90 | 隔声、减震 | 65 |
| 4 | 各类泵 | 连续 | 90 | 消声、隔声、减震 | 65 |
| 5 | 固液分离机 | 连续 | 80 | 隔声、减震 | 65 |
| 6 | 车辆运输 | 间断 | 75 | 控制行驶速度 | 60 |

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的点声源预测模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Loct（rⅠ）——点声源在预测点产生的声级，dB（A）；

Loct（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）；

r0——参考位置至声源的距离（m）；

rⅠ——某预测点至声源的距离（m）；

△Loct——附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，考虑最不利情况，本次△Loct取0。

②多个声源对某预测点声级叠加模式：

式中：

Loct,1（Ⅰ）——单个声源在预测点产生的声级，dB（A）；

Loct,1（T）——n个声源在预测点产生的声级，dB（A）。

（3）预测结果及分析

表6-21 项目噪声源强与厂界最近距离一览表单位：m

| 源强 | 各预测点距离 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 猪叫 | 180 | 205 | 50 | 35 |
| 排风扇 | 180 | 205 | 50 | 35 |
| 风机 | 180 | 205 | 50 | 35 |
| 各类泵 | 180 | 120 | 30 | 200 |
| 固液分离机 | 180 | 130 | 30 | 200 |
| 皮带输送机 | 270 | 130 | 40 | 150 |

表6-22 厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A）

| 源强 | 各预测点贡献值 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 猪叫 | 9.9 | 8.8 | 21.0 | 24.1 |
| 排风扇 | 14.9 | 13.8 | 26.0 | 29.1 |
| 风机 | 19.9 | 18.8 | 31.0 | 34.1 |
| 各类泵 | 19.9 | 23.4 | 35.5 | 19.0 |
| 固液分离机 | 19.9 | 22.7 | 35.5 | 19.0 |
| 皮带输送机 | 11.4 | 17.7 | 28.0 | 16.5 |
| 叠加值 | 25.4 | 27.6 | 39.8 | 35.8 |
| 标准值 | 昼间：≤55dB（A）；夜间：≤45dB（A） |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由表6-22噪声预测结果可知，在采取降噪措施后，项目厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。根据现场调查，项目拟建地200m范围内无居民点及其他环境保护目标，且与周边居民敏感点均有山体阻隔，因此，营运期产生噪声基本不会对周围声环境产生影响。

但为进一步降低噪声对周边环境的影响，环评建议建设方采取以下措施：

A、风机及各类泵安置在设备房内，并对设备采取隔声减震措施。

B、建议建设单位优化平面布局，将强噪声源布置在场地的中部。

C、强噪声源设备房、栏舍外围进行立体绿化。

D、猪的叫声由于无法人为控制，猪叫时会在猪群之间相互产生一些影响，同时排气扇在运转时也会产生一些噪声，影响附近猪群。为了减少猪叫声对操作工人及猪群的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；禁止夜间装车等。

### 6.2.5固体废物污染环境影响分析

项目产生的固废主要有猪粪、沼渣、污泥、病死猪、分娩废物、废弃包装袋、医疗废物、废脱硫剂及生活垃圾。

#### 6.2.5.1一般工业固体废物污染环境影响分析

（1）猪粪、沼渣、污泥

本项目猪粪、沼渣、污泥均属于一般固废，为了充分利用各项废物资源，减少对周围环境的影响，本项目将收集的猪粪及污水处理过程中产生的粪渣、污泥等粪污固废经干化处理后运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位。环评要求，建设单位在加工过程中，应对堆粪棚场地采用结皮拱棚结构（三面围挡，加盖顶棚），进行地面硬化和防渗处理，防止渗出水污染地下水；在猪粪、沼渣、污泥的运输过程中，不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，运输车辆必须做好防漏措施，密闭运输，严禁抛洒，避免对运输线路造成影响。

（2）病死猪及分娩废物

项目病死猪暂存于配套建设的1座40m3冷库，然后委托当地病死畜禽无害化收集中心集中安排专业运输人员将其运走送至衡南县动物无害化处理中心作无害化处理。同时，要求厂区配置一套常规防疫检测设备，被传染病感染的生猪应及时送至厂区隔离室，经兽医检查若不能救治的严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求进行处置。

（3）废弃包装袋

项目养殖过程产生的废弃包装袋，收集后作为回收利用资源出售。

- 废脱硫剂

项目沼气脱硫过程中脱硫剂吸附饱和后需要定期更换再生，废脱硫剂的主要成分为硫化铁、氧化铁等，由厂家回收再生利用。

#### 6.2.5.2危险废物污染环境影响分析

本项目猪只防疫及病猪治疗等过程中会产生医疗废物（主要为疫苗、药品的包装及注射用针筒），医疗废物产生量较小，约为1.5t/a，经查《国家危险废物名录》（2016年版），该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理，不得随意丢弃。

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

项目医疗废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，具体有：

①应选择符合标准要求的包装或容器盛放医疗废物；

②暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且与危险废物相容；地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防滲漏）要求。

③暂存间必须有泄露液体收集装置，设施内要有照明设施和观察窗口；

④应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；

⑤不相容的危险废物必须分开存放，且设置隔断。

（2）运输过程的环境影响分析

项目危险废物主要产生于兽医兽药室或猪舍，至医疗废物暂存间或隔离舍之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线不涉及环境敏感点。项目危险废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封桶进行包装，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。项目危废转运所经路线厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

③委托处置的环境影响分析

医疗废物的处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》设置医疗固废暂存间妥善堆放，并定期交由有资质的单位处置。项目投入运营前，须提前与相关单位接治，并签订相关的危险废物处置协议，保证项目产生的危险废物得到妥善、合理、有效的处置。

#### 6.2.5.3生活垃圾污染环境影响分析

员工生活垃圾通过在场内设置垃圾桶收集，收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。

综上所述，本项目产生的固体废物可做到无害化、减量化、资源化，对环境影响较小。

### 6.2.6土壤环境影响分析

本项目污染土壤的途径主要为污染物渗透进入土壤，进而污染土壤环境；猪粪、猪尿输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响；固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。本项目采取以下措施防治土壤污染：

本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修改版、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））2013年修改单的相关要求，能够避免污染物污染和土壤环境。

项目医疗废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防滲漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染和土壤环境。

本项目生产过程中产生的废水输送管道采用地上明管或架空设置，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄露等事故情况，可及时发现，及时处理。

项目运营期产生的废水经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后外排。根据预测结果，正常工况下，本项目产生的废水经处理达标后外排对土壤环境影响较小。

综上所述，项目采取相关措施后，同时加强厂区土壤跟踪监测工作，建立跟踪监测制度等措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。

### 6.2.7生态环境影响分析

（1）猪粪、沼渣、污泥的土地处理的优势

猪粪、沼渣、污泥中含有大量的植物生长过程中的营养元素，合理地将猪粪、沼渣、污泥还林还田，不仅可节约环保投资，而且可增加土壤的肥力，提高农产品的产量。

（2）土地利用环境影响评价

本项目建设前土地利用状况为山林和荒地，项目建成后将完全改变土地利用状况，山林部分原有植被被建筑物和道路所代替。项目建成后，养殖区工程地将建成混凝土地面，并在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以草坪灌木为主，原有天然植被虽有所破坏，但是会被新栽种的植被所代替，形成新的植物群落。

（3）水土流失环境影响评价

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和厂界四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

项目在建成后因地制宜地采取一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

（4）动植物生态环境影响评价

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积，将项目对生态的破坏降至最低。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本环评建议，项目建成后需制定了强有力的生猪病疫应急预案并加强管理，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

## 6.3噪声对生猪养殖的影响分析

噪声是指能引起不愉快和不安感觉或引起有害作用的声音。噪声的强弱一般以声压级来表示，单位为分贝。随着现代养猪生产规模的日益扩大和生产的机械化程度的提高，噪声的危害也愈严重。

猪舍的噪声有多种来源，一是从外界传入，项目所在地较为偏僻，周边被山体、田地所包围，基本无外界噪声；二是猪舍内设备产生的噪声，如排气扇；三是人的操作和猪自身产生的，如人清扫圈舍等和猪的采食、哼叫等。猪遇到突然的噪声会受惊、狂奔，发生撞伤或跌伤。猪对重复的噪声能较快地适应，因此，噪声对猪的食欲、增重和饲料转化率没有明显影响，但突然的高强度噪声可能使猪的死亡率增高，猪舍噪声不能超过85～90dB（A），噪声除对猪造成一定影响外，饲养管理工作者长期出入猪舍，强烈的噪声对其健康极为不利，也严重影响其工作效率。

为了降低噪声对猪的影响，排气扇等设备应采购低噪声设备，同时加强日常的维护保养。企业在饲养管理的各个环节中应尽量降低噪声的产生，搞好场区绿化也是降低舍内噪声的有效措施。

## 6.4交通运输环境影响分析

本项目生猪需由专用运输车辆将猪运至其他场所。在运输的过程中猪叫声、猪粪便、恶臭将会对运输路线周边环境造成一定的影响。项目运输路径经过花泉村、铁丝塘镇等居民居住区。

（1）车辆噪声分析

项目运输路线大多是乡村，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，减少夜间运输量，可减少物流运输中所产生的环境影响。

（2）车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中有部分地区是农田，在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。仔猪运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。

在运输过程中应做到以下几点：

（1）在运出前，应当向当地动物防疫监督机构提前报检，进行产地检疫。在取得有效的检疫证明后方可出售，禁止出售未经检疫或检疫不合格的仔猪。

（2）运输猪只的车辆，应当在装货前和卸货后进行清扫、洗刷，实施消毒后出具消毒证明。

（3）在猪只运输组织中，要积极配合有关部门，做好卫生防疫，以防止通过运输途径传播生猪疫情。

（4）尽量避开中午高温时间运输，利用晚上、早晨或傍晚气温较低的时间运输运输途中应采取适当的防暑降温措施，随时注意猪群状况，发现异常及时进行处理。调运到场后，必须及时卸车疏散，但不能立即供给大量饮水，环境要求通风凉爽。

（5）保证运输车辆车況良好，防止在运输途中抛锚滞留，造成猪群挤压时间过长，发生中署等疾病而死亡，同时做好车辆的装前、卸后消毒。

通过以上措施处理后，运输过程对运输路线沿线环境敏感目标影响较小。

## 6.5外环境对本项目影响及环境制约因素分析

### 6.5.1外环境对本项目的影响

本项目地处农村地区，周边无大型工业企业，主要为山地、植被、旱地及农田，外环境对本项目的影响很小。

### 6.5.2环境制约因素分析

（1）外环境因素

根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内地表水、地下水、土壤、大气、声环境质量均符合规定的环境功能区和《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，具有一定环境容量，满足养殖业建场条件。

项目拟建场地周围无大江大河，但周围分布有农田，项目养殖过程中污染物的外排可能会影响到周边农田农作物的正常生长和周边居民饮用的地下水的安全。因此，建设单位应加强对污水收集和处理设施的管理，设置事故废水应急池，禁止未经处理的废水排出场外。

（2）与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性

①畜禽饮用水水质符合性：本项目猪只饮用水取用地下水，建设单位需对猪只饮用水地下水水质进行监测，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值后方可投入运营，不得使用未达到《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值的水源作为生产用水。

②土壤环境质量符合性：根据现状监测结果可知，本项目用地范围内各监测点土壤中pH、铜、镉、锌、铅、砷、铬、汞、镍监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)中相关标准及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4：土壤环境质量评价指标限值。

③环境空气质量符合性：根据项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

④声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，拟建项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求，项目所在地不存在明显环境制约因素。

# 7环境风险分析

## 7.1环境风险评价的目的和重点

根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）的要求，风险评价需识别本项目建设、运营过程中存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，消除环境风险隐患，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。评价重点为分析主要风险源、确定最大可信事故、预测事故造成的污染影响、风险预防和应急措施；根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，切实有效防范环境风险。

## 7.2评价方法

本报告依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关要求进行风险评价。

## 7.3风险调查

### 7.3.1建设项目风险源调查

生猪养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，养殖区、粪污处理区、污水处理区会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）的有刺激性臭味的有毒气体。项目区设有1个800m3的沼气贮存柜，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气。

### 7.3.2环境敏感目标调查

环境敏感目标主要为周边居民及学校等敏感点。项目环境风险敏感目标分布情况详见上文表2-28。

## 7.4风险潜势初判

### 7.4.1环境敏感程度（E）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中环境敏感程度（E）的分级，本项目环境敏感程度（E）的分级详见7-1。

表7-1 环境敏感程度（E）的分级汇总表

| 评价内容 | 敏感程度分级 | 分级依据 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E3 | 附录D表D.1中规定 | 项目周边500m范围内人数约为400人，人口总数小于500 |
| 地表水环境 | E3 | 附录D表D.2、表D.3和表D.4中规定 | 项目敏感性属于低敏感区F3，同时排放点下游（顺水方向）10km范围内无集中式地表水饮用水水源保护区；农村及分散式饮用水水源保护区；重要湿地、自然保护区，重要水生奢望的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；风景名胜区，或其他特殊重点保护区域，敏感目标分级属于S3 |
| 地下水环境 | E3 | 附录D表D.5、表D.6和表D.7中规定 | 项目属于分散式饮用水源地，敏感性属于较敏感区G2，包气带防污性能分级属于D3 |

### 7.4.2危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜式为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目Q值见表7-2。

表7-2 本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质类别 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 项目危险物质Q值 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（以甲烷计算） | 74-82-8 | 0.921 | 10 | 0.0921 | 沼气贮存柜 |

注：据查阅相关资料可知，1m3沼气重量约为1151.55g；项目沼气设1个800m3储气柜。

综上，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

### 7.4.3评价等级以及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简要分析。评价工作等级划分详见7-3。

表7-3 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

## 7.5环境风险识别

### 7.5.1主要风险物质识别

（1）有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是养殖区、粪污处理区、污水处理区会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）的有刺激性臭味的有毒气体。

（2）易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气。项目区设有1个800m3的沼气贮存柜。

本项目危险化学品特性见表7-4所示。

表7-4 本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | ①具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 ②人吸入LC10：600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50：5700ug/kg。 ③大鼠吸入LC50：444pp，小鼠吸入LC50：634ppm/1H。 ④接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | ①对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 ②人吸入LC10：5000ppm/5M。 ③大鼠吸入LC50：2000ppm/4H，小鼠吸入LC50：4230 ppm/1H。 ④人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 ⑤短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

### 7.5.2生产装置风险识别

本项目生产设施较少，可能发生环境风险的设施主要为废水处理系统及沼气利用装置，本项目生产装置环境风险识别见表7-5。

表7-5  生产装置环境风险识别表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 环境风险 类型 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 系统 | 沼气收集系统 | 甲烷、H2S | 输气管道、阀门、生产设备等老化、爆裂、腐蚀、破损，混入氧气，火星等引爆，水封高度不足 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 周边地表水体、周边村民家水井、3km范围内居民、学校及医院等 |
| 2 | 污水处理站 | 池体 | - | 污水处理站池体渗漏；污水处理站处理设施故障，废水直排 | 泄漏 |  |

### 7.5.3储运系统风险识别

本项目涉及到的危险物质为沼气，为可燃气体，且具有微毒。沼气输送过程中，沼气储柜、输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成甲烷泄漏。沼气在输送过程事故预测及风险分析见表7-6。

表7-6 储运系统环境风险识别表

| 序号 | 环境风险单元 | 发生情况 | 后果 | 产生污染 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气利用 | 储气柜 | 沼气储柜、输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、维护保养不当等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 废气、废水 | 3km范围内居民、学校及医院等 |

## 7.6环境风险影响分析

### 7.6.1沼气泄露、火灾、爆炸事故分析

（1）沼气的组成

沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（60-75％）和CO2（25-40％），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃物质，易燃。

（2）沼气的特性

沼气的主要特性参数见表7-7。

表7-7  沼气的主要特性参数

| 序号 | 特性参数 | CH4 50％ | CH4 60％ | CH4 70％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 50％ | CO2 40％ | CO2 30％ |
| 1 | 密度（kg/m3） | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（％） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 7.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） | 6.763 | 7.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

（3）最大可信事故分析

本项目最大风险源为沼气柜，沼气中量最大，最易燃易爆的物质是CH4。由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫塔处理后，沼气燃烧后的主要产物CO2，故主要的风险类型为火灾爆炸。因此本项目最大可信事故定位沼气柜爆炸。据有关资料统计，沼气柜发生火灾爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

①阀门、泵、仪表管道、储罐焊缝、垫片、柳钉或螺栓等的损坏以及装车时引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的 66％；

②由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0％；

③泵等设备在运行时发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0％；

④由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0％；

⑤由于其他原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因9.0％。沼气泄漏、火灾、爆炸环境风险分析若泄漏的沼气达不到火灾或爆炸极限，有可能发生中毒事故；当泄漏的沼气若遇上明火，有可能发生火灾或爆炸事故。

（4）沼气泄露环境风险分析

①火灾事故

沼气泄漏后遇到引火源就会被点燃，从而引发火灾，火灾时会产生大量燃烧烟尘、SO2、NOX等，会对区域大气环境产生一定的影响；另外，火灾灭火时产生大量的消防水，废水存在排入区域地表水体的风险，从而影响地表水环境。项目四周均为山林，一旦发生火灾，可能会引发大面积的森林火灾，増大事故大气、水环境的影响。

②爆炸事故

管道、储罐发生爆炸，储罐及管道内CH4全部外泄，CH4爆炸浓度范围5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对场区内及周围的建筑物将构成威胁。由CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。沼气柜周围100m范围内的主要建构筑物为猪舍，若沼气泄漏则对其将产生一定的影响。

爆炸时，沼气充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达100m，由于办公生活区距离较远，因此，发生爆炸时对场地内的猪舍有一定的影响。由于储气柜距离周边最近居民点在200m以上，对场区外的居民点影响较小。

沼气柜发生爆炸时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2的结合能力强200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难、直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对猪舍及辅助用房等有一定的影响，由于生活区及周边距离与养殖区距离较远，因而对场区外的居民及办公生活区基本无影响。

沼气柜发生爆炸时，在甲烷浓度、引火温度、氧浓度足够的条件下，沼气泄漏后导致爆炸事故的发生，爆炸主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用，可能破坏污水处理设施从而导致废水泄漏，未经处理的废水流入地表水体，进而污染地表水体。

### 7.6.2废水事故性排污风险分析

养殖废水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵，废水中各污染物的产生的浓度较高。废水事故排放会对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。

（1）地表水

养殖废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，项目废水若事故排放进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，有可能使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”。

（2）地下水

废水输送管道、集污池等出现下渗时，渗滤液将会渗入地下污染地下水，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入周边水体，且会渗入地下污染地下水。废水及渗滤液中的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有害成分增多，一旦污染地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。由此可见事故排污对环境将造成一定的危害，应坚决杜绝本项目废水事故排放事故的发生。各废水贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止污染地下水。

（3）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（4）大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。

### 7.6.3氨和硫化氢风险分析

本次环评主要考虑养殖区、粪污处理区、污水处理区所产生的NH3和H2S，废气排放均为无组织排放。

根据有关文献资料，疏化氢气体在猪舍平均年浓度为0.1～2.2ppm，远低于其工LC50444ppm，并且猪舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。

硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。

由此可见，本项目由于挥发产生的硫化氢和氨气气体对人体健康的危害较小但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉。

## 7.7事故风险防范措施

### 7.7.1沼气事故风险防范措施

#### 7.7.1.1事故预防措施

（1）减少储存量。危险物的数量是造成危害的首要因素之一，必须通过各种途径减少存，以使危险减到尽可能小的程度。产生的沼气应及时用作燃料燃烧消耗，防止储气设备内的压力过大。

（2）定期检查储气柜、沼气管道及闸阀是否漏气，沼气的输出管道上应设置安全水封或阻火器。

（3）加强对沼气浄化器的维护保养，确保其正常工作，减少沼气中甲烷含量。提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率。

（4）设置防火安全距离，储气柜与其他建筑、构筑物的防火间距应不小于表7-8的规定。

（5）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气产生设施、储气和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；应经常检查设备和管道，严防跑、冒、滴、漏。

（6）储气设备应设计安装安全阀，防止超压后的危害。

（7）沼气生产、浄化、储存区域应严禁明火，在办公值班室内设有火警专线电话以确保紧急情况下通讯畅通。

（8）在污水处理设施的厌氧反应器附近设施急救器材、救生器、防护面罩等防护、急救用具、用品。

（9）提高安全意识，制定各项环保安全制度。针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

表7-8  湿式储气柜与建筑物的防火间距 单位：m

| 名称 | 总容积（m3） |
| --- | --- |
|  | ＜1000 | 1001-10000 |
| 明火或散发火花的地点，在用建筑物、甲乙丙类液体储罐、易燃材料堆场、甲类物品库房 | 25 | 30 |
| 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 12 | 15 |
|  |  | 三级 | 15 | 20 |
|  |  | 四级 | 20 | 25 |

#### 7.7.1.2应急措施

（1）火灾爆炸事故的抢救措施

一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。

一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。由沼气引发的火灾主要采用干粉、磷酸铵盐泡沫、二氧化碳等消防器材进行扑救。

（2）应急处理处置方法

①急救

迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态。

②防护

呼吸系统防护：空气中甲烷浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。

眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

③泄漏处置

迅速撤离泚漏污染区人员至上风向，并隔离直至气体散尽。切断火源，建议应急处理人员戴正压式呼吸器，着隔绝式防毒面具，并戴防护眼罩。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将泄漏出的气体用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉，也可以用管路导至炉中凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后才可再使用。

④消防废水处理

发生事故时，要针对所产生的件生/次生污染物分别选用不同的消除方法。沼气系统发生漏或火灾事故，有消防废水产生，可将消防废水引入事故应急池。并根据废水中物料性质，经预处理后再逐步导入项目的污水处理系统中处理。严禁直接进入外环境，严禁消防水将物料带入受纳水体。

### 7.7.2废水事故排放风险防范措施

#### 7.7.2.1废水事故防范措施

本项目厂区拟采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

（1）养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水系统。

（2）污水处理池周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

（3）废水收集、贮存设施均采取防渗防漏措施。

#### 7.7.2.2废水事故排放对策

（1）防止设备故障

处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足相关标准。

（2）废水处理应急措施

为了防止废水处理过程中出现污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点：

①提高事故缓冲能力

为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），一旦出现废水处理设施事故排放的情况，应迅速采取措施，调用废水提升泵，将泄漏的废水回收提升至处理设施内，以尽可能减小废水事故排放的影响。同时项目设置事故应急池，当发生废水事故性排放时，及时将废水泵入事故应急池。废水事故应急池应满足项目2天内产生的污水量以确保污水处理系统发生异常后有足够的修复时间，待系统修复后继续处理事故池中的废水，确保废水不出现事故性排放，本项目废水产生量为195.13m3/d，2天废水产生量为390.26m3/d，项目设置400m3的事故应急池，可满足事故条件下废水暂存。事故应急池拟设置在废水处理系统车间旁，池体采用预制板封闭，采取防渗、防漏措施，并在池四周设截水沟防止雨水进入池体。

②合理确定工艺参数

对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。

③选用先进、稳定、可靠的设备

在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

④加强事故监控

在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

⑤保证废水处理设施运行效果

对于废水处理站主要工艺单元，必须装配流量等自动分析监控仪器、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便操作人员参考及时进行操作调整。

在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。

#### 7.7.2.3其它风险防范措施

（1）猪舍水泥地面设置合适的坡度，利于猪尿及冲洗水的排出。

（2）加强设施的维护和管理，加强排水管道的巡查，及时发现问题及时解决。排水管道堵塞、破裂和接头处破损造成废水外溢时，应立即关闭污水处理设施排水口闸门，将废水排至事故池，并立即组织人员抢修。

（3）加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，立即停止处理出水排放，废水进应急事故应急池储存，并返回污水处理设施处理，排除故障后，再进行正常运行，不允许废水不经处理直接排放。

### 7.7.3氨和硫化氢排放风险防范措施

（1）加强产污节点处的通风，确保NH3和H2S及时排放，保证NH3和H2S浓度不会对人体健康产生影响。

（2）合理配比猪饲料中生物除臭剂的用量，从源头上降低NH3和H2S的产生。

## 7.8应急预案

### 7.8.1事故应急预案

根据国家环保总局环发[2005]152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。

根据《生态环境部办公厅关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）中相关要求，畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。故在本项目建设投产后需编制该项目突发环境事件应急预案，并按相关要求备案。

按环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省突发事件应急预案管理办法》等规范制定“环境突发事故应急预案”，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表7-9。

表7-9 应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 7.8.2废水事故排放应急预案

（1）严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向上级有关部门报告，不得瞒报，漏报；

（2）切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

（3）若污水处理设施发生故障，应将污水切换至事故应急池，待污水处理设施抢修完毕后，再将事故防范池内污水逐步纳入污水处理系统。

（4）建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

（5）设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

### 7.8.3沼气泄漏应急预案

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成、储存及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

（1）操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（2）储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。生产区内严禁烟火，应设设置明显标志。

（3）对生产中对能泄漏沼气的场所，均设置沼气监测和报警装置，对沼气易泄漏区域设安全标志；

（4）储气柜与燃气装置与周围工场设施的防火间距应符合有关规定的要求。危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。危险性的作业场所，必须设计安全通道，出入口应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持通畅。

（5）泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

## 7.9环境风险的防范与管理

企业应按照相关风险管理的要求不断完善和改进项目的风险管理体系，并配合相关部门的监管：

（1）建设单位是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。环境监理单位要督促建设单位按环评及批复文件要求建设环境风险防范设施；验收监测或验收调查单位要全面调查环境风险防范设施建设和应急措施落实情况。

（2）项目竣工环境保护验收监测时，应对环境风险防范设施和应急措施的落实情况进行全面调查。

（3）企业应建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（4）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。

## 7.10风险评价结论

综合分析，该项目风险评价结论如下：

（1）沼气风险评价结论

①项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。

②事故情况下，对周围环境的危害主要为短时影响。

③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。

（2）事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入污水处理池体，同时设置一座400m3事故应急池避免事故废水外排；并加强污水处理设施的维护和管理，保证设施的完好率，该风险是可以接受的。

（3）氨和硫化氢排放风险评价结论

只要企业加强日常管理，合理配比猪饲料中添加的EM菌剂，在猪舍安装喷雾式除臭装置、定期喷洒除臭剂、加强场区周围绿化，评价认为该风险是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容表7-10：

表7-10 项目建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 衡阳市 | 衡南县 | 铁丝塘镇 | 花泉村 |
| 地理坐标 | 经度 | E112.8975119° | 纬度 | N26.8460811° |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷），储存在沼气柜中 |
| 环境影响途径及危害后果 | 泄漏引起人员中毒；进而遇明火等引起火灾爆炸事故； 2、本项目废水若事故排放，水进入地表水体河流，由于养殖废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，将严重影响地表水水体水质，并有可能造成水体富营养化； 3、污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高； 4、不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的沼液量高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中N、P等营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于沼液有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水、和河流产生一定程度的污染。 |
| 风险防范措施要求 | 在储气柜周围安装泄漏报警器，火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测；沼气工程的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）。 厌氧池外建围墙，站内严禁火种； 3、废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施； 4、要加强对废水处理设施的运行管理。项目设置一座400m3废水事故应急池，一旦出现事故性排放，则立即停止处理，废水进事故应急池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。 |

# 8环境保护措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施及可行性论证

### 8.1.1大气污染防治措施及可行性论证

项目施工扬尘对周围居民将产生一定不良影响。为使建设项目在施工期间对周围大气环境的影响降到最低程度，在施工过程中应严格遵守相关规定。施工单位采取的防治措施如下：

（1）扬尘防治措施

项目施工扬尘对周围居民将产生一定不良影响。为使建设项目在施工期间对周围大气环境的影响降到最低程度，在施工过程中应严格遵守相关规定。施工单位拟采取的防治措施有：

①道路运输扬尘防治措施

A、向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其它粉质建筑材料的运输。

B、运送建筑原料的车辆实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

C、运输车辆的载重等按照《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

D、运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台及隔油沉淀池，车辆驶离工地前，在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

②施工场内施工扬尘防治措施

A、建筑施工场地必须设置统一的围挡，对施工区域实行封闭；围挡高度一般大于2米，围挡主要可阻挡施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，同时可减少施工场地内的自然起尘量。

B、对于施工便道等裸露施工区地表压实处理，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

C、在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。风速达五级以上时，需停止工地室外作业，并做好覆盖工作。

D、合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

E、对于施工机械尾气，要求采用先进的机械设备，使用优质柴油，通过空气的稀释扩散及自净作用可大大降低对环境的影响。

F、项目应进行严格的施工布置，合理安排工作时间，明确施工路线，安排专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业等工作，并记录扬尘控制措施。施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

G、建设单位严格按 “个不开工”六和“七个100％”的要求做好建设期间扬尘污染防治工作。

“六个不开工”，即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工。

“七个100％”，即施工工地100％围挡、物料堆放100％覆盖、出入车辆100％冲洗、施工现场地面100％硬化、征迁工地100％湿法作业、渣土车辆100％密闭运输、1万平方米以上工地100％安装监控设备。

③堆场扬尘防治措施

A、临时弃渣堆场需设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏。

B、对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。对堆土等易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效防尘措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。

C、若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

D、采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

E、施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

F、施工过程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

（2）装修废气防治措施

①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。所使用建筑材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）一类民用建筑工程中相应规定。

②加强室内通风，可加快污染物稀释扩散；使有毒有害气体浓度降低，改善室内空气质量；在地上铺熟石灰或放置活性炭于室内吸附甲醛。

③项目营运前工程验收时，应进行室内环境污染浓度监测，监测结果应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）一类建筑污染物浓度标准后方可使用:项目营运后确保员工宿舍、办公室等用房室内空气经环保部门检测符合《室内空气质量标准》（GB/TⅠ883-2002）中相应规定后方可投入使用。

综上所述，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘、运输车辆尾气、装修废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，本项目施工期的大气环境污染防治措施是可行的。

### 8.1.2水污染防治措施及可行性论证

在建筑施工期间，由于场地清洗、施工机械清洗、运输车辆的冲洗等，会产生一定量的施工废水，此外，施工期间的施工人员活动会产生一定量的生活污水，对区域水环境有一定的影响，为减少施工期对水环境的影响，施工期要按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》，采取如下的水污染防治措施：

（1）施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工机械维护和冲洗的含油污水经隔油、沉淀处理后回用。同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴。隔油池/沉淀池位置根据施工作业场地，由施工方自行安排。建设单位严禁任何废水未经处理随意排放。

（2）施工场地内设置沉淀池，使施工过程中产生的雨污水、打桩泥浆水和场地积水等经沉淀处理后回用。

（3）施工场地内不设施工生活营地，不设食堂，无含油生活污水排放。生活污水经简易旱厕处理后，用作农肥，此方法在周边有耕地的地方普遍采用，可减少耕地化肥的施用量，有利于保护环境。

（4）除了对施工期各用水点产生的废水采取防治措施外，还须对施工建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，如修建0.5m高的砖砌防冲刷围墙，并及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（5）工程完工后尽快完善项目区绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。

（6）为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。

（7）土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失。

经采取以上措施后，本项目施工期对地表水环境的影响将不大。因此，本项目施工期的水污染防治措施是可行的。

### 8.1.3噪声防治措施及可行性论证

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。为保证项目厂界噪声达标排放，不对周边居民造成影响，本环评要求建设单位在施工场地采取以下降噪措施：

（1）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的场界限值的规定，注意避开人们正常休息时间，在夜间（22:00～06:00）和中午（12:00～14:00）不得使用高噪声的施工机械。因工艺要求必须24小时连续施工时，须提前向当地环保局提出申请，经批准后方可进行夜间施工，且不得采用高噪声设备。

（2）设置降噪屏障。施工进场后，先修建围墙（高度不低于1.8m），包围地块，减弱噪声对外幅射；在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏障或在其外加盖简易棚；在结构施工楼层设置高度1.8m以上降噪围档，围挡材料采用符合规定强度的硬质材料（如夹芯彩钢板、砌体等）。

（3）合理布局、加强管理。在施工过程中把高噪声工作安排在项目中央，将木工机械等高噪声设备尽可能设置远离周围居民区一侧，并在设有隔声功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。

（4）选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工。禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。

（5）合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点，避免夜间施工，同时加强环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。

（6）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫声等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

综上所述，采取上述措施后，对周围环境和环保目标影响较小。因此，本项目施工期的声环境污染防治措施是可行的。

### 8.1.4固体废物处置措施及可行性论证

项目施工期固体废物主要是场地开挖产生的土石方、建筑材料废弃物、施工人员生活垃圾。根据实地考察和建设单位提供的资料，项目拟建地场址为较为平整，项目建筑主要以钢架结构为主，项目挖方量较少，项目局部开挖过程中产生的施工渣土用于项目地的平整，场内实现平衡，无弃土、弃渣外运，对周边环境影响较小。所以本工程主要考虑建筑、建材和生活垃圾的环境影响，主要污染防治措施如下：

（1）建筑施工使用商品混凝土和干拌砂浆，减少现场搅拌产生的固体废物；

（2）施工废弃的建筑垃圾设专门的临时堆场，并设置挡墙，防治暴雨降水等冲刷流失到水环境中造成水体污染。

（3）设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。

（4）建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、木材、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《衡南县建筑垃圾管理办法》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。

（5）加强废弃金属制品、塑料制品、木材、油漆/涂料桶、包装材料等可回收垃圾的回收利用，减少建筑垃圾量。

（6）施工过程中，建设单位应要求施工单位规范施工固废的运输，运输过程中严格执行有关条例和规定，合理规划运输时间和运输路线，沿途应注意保持道路清洁，避免渣土倾洒。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，须用封闭式渣土运输车将建筑垃圾及时清运,不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，及时将固废运到指定地点（如垃圾填埋场、铺路基等）妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”，对周围环境造成二次污染。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

综上可述，本项目实施上述固体废物管理措施后，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，施工期产生的固体废物对区域环境影响很小。因此，本项目施工期固体废物污染防治措施是可行的。

### 8.1.5生态环境防治措施及可行性论证

为了减少施工期间的水土流失，根据工程区自然条件及工程的特点，提出以下水土保持管理措施要求：

（1）合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行挖方，以减少水土流失。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。

（2）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（3）施工时，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池。施工产生的余泥，用作低洼地的填方，应尽可能及时就地回填，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（5）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。

（6）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（7）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（8）运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（9）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，尽量选择空旷的空地进行施工建设，尽量减少对原有植被的破坏并尽可能保留原有的乔木。

（2）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化，在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地物种。

（3）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。

## 8.2营运期污染防治措施及其可行性分析

### 8.2.1大气污染防治措施及其可行性分析

#### 8.2.1.1恶臭污染防治措施

恶臭气体排放是养殖场主要污染，主要来源于猪舍、废水处理设施、堆粪棚，均属于无组织面源排放，恶臭气体主要包括NH3和H2S。

（1）猪舍恶臭污染防治措施

1）科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪只采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭气体，产生的粪污越多，臭气就越多，提高日粮的消化率减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭气体来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85％提高至90％，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2％，粪便排泄量就降低20％。因此，评价建议项目从治本角度出发，应采用多种方法提高饲养动物对饲料营养物质的消化率和利用率，以降低日粮中蛋白质含量，减少臭气的排放。

评价建议项目从治本角度出发，应采用多种方法提高饲养动物对饲料营养物质的消化率和利用率，以降低日粮中蛋白质含量，减少臭气的排放。可以通过以下手段：

①通过调节饲料中氨基酸平衡，以降低粗蛋白质含量水平来达到减少动物粪尿中氮的排出；

②在饲料中添加臭气吸附剂，以减少臭气的排放，目前应用的主要有蛭石、膨润土等吸附剂；

③通过在饲料中添加EM制剂等物质降低排泄物中所含的营养成分和有害成分，减少臭气的产生。据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97％，臭气强度降至2.5级以下，达到国家一级标准。

2）喷洒除臭剂+水帘墙

在猪舍中喷洒除臭剂，可使恶臭气体得到有效抑制。并在每座猪舍均安装水帘，利用抽风机对猪舍进行换气，抽出的废气经酸液喷雾过滤式水帘处理，使废气中NH3、H2S部分被水吸收净化带出。

降温水帘安装方式：一般是在猪舍的单侧窗台上安装所需的负压风机（即排风扇），然后在对侧的窗台上安装降温除臭水帘（水帘一般按照窗户的尺寸订做配备），然后在水帘一侧安装水帘所需的水循环系统，使水帘保持湿润。

降温、除臭原理：当启动风机水帘系统时，负压风机将厂房内部所产生的热气、异味、废气抽到室外，此时厂房内形成负压，所以外界的空气会通过风机对侧的降温臭水帘进入室内。降温除臭水帘蜂窝状的形状扩大了与空气接触的面积，当空气快速通过水帘时，水帘上的液态水会发生强烈的蒸发作用，带走了空气中的热量，从而使进来的空气都是凉风。同时在水帘循环用水中添加除臭剂，即可将猪舍中产生的恶臭进行吸附吸收，可有效减少猪场恶臭排放。

3）加强绿化

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。厂区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少厂区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。

4）其它措施

保持场区内道路清洁，杜绝猪粪、沼渣及污泥运输时随意散落，以控制恶臭污染物的排放量。蚊蝇滋生季节喷洒虫卵消灭液，杜绝蚊蝇的生长，避免对附近居民的影响。

猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

5）设置防护距离

通过现场调查，建设区域猪舍周边200m范围目前无居民住房等敏感目标。建设单位应当上报有关部门对本项目卫生防护距离范围内的用地性质进行规范，在卫生防护距离范围内禁止新建学校、医院、居民住宅等环境敏感点，避免项目建成投产后产生污染纠纷事件。

采取以上措施后，根据预测结果，各恶臭污染源污染物排放对周围环境空气质量浓度的贡献值均在10％以下，对环境影响较小，因而措施可行。

（2）粪污处理区恶臭防治措施

1）堆粪棚

项目经固液分离后的猪粪、沼渣输送到堆粪棚，堆粪棚四周应围挡加盖，保障一定的封闭性，减少臭气的扩散；在堆粪棚投加或喷洒化学除臭剂、中和剂消除或减少恶臭气体的产生。宜采用的化学臭剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钠等；宜采用的中和剂有石灰等。同时在堆粪棚周边植树种草，加强绿化吸收减少恶臭的散发量。堆粪棚暂存期间，防止雨淋进入外环境，定期喷洒除臭药剂，减少臭气对周围环境的影响。

2）污水处理站

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，污水收集输送系统，不得采取明沟布设。本项目污水通过管道输送至污水处理系统，减少输送过程中恶臭污染源。不能完全密闭的污水处理池，尽量利用山林原有植被与养殖场其他区域进行隔离，必要时加强其周边绿化设施，减少臭气的扩散；定期在污水处理区喷洒化学除臭剂、中和剂减少恶臭气体的产生；周边植树种草，加强绿化吸收减少恶臭的散发量。

综上所述，在采取以上措施的前提下，项目污粪处理区运营过程对大气环境影响较小。

（3）恶臭污染防治措施可行性分析

根据上述分析，对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中恶臭控制的一般规定措施：

①畜禽养殖场的恶臭治理范围应包括养殖场区、粪污处理区及污水处理系统区域；

②养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、绿化等措施控制或减少臭气的产生；

③畜禽养殖场恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定。

本项目恶臭治理范围包括整个养殖场区及其卫生防护距离范围内，养殖场通过科学养殖、优化饲料、采用节水型饮水器、猪舍安装水帘墙、堆粪棚设置喷洒除臭剂、绿化、划定卫生防护距离等措施控制恶臭，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）恶臭控制措施的要求，可有效控制恶臭对环境的影响，污染防治措施技术、经济可行。

#### 8.2.1.2沼气燃烧废气污染防治措施

养殖废水在处理过程中会产生沼气，沼气是可再生能源，建设单位将沼气净化后通过沼气燃烧火炬燃烧排放，技术上可行。

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1～12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3 的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），要求沼气净化后符合下列要求：①甲烷含量55％以上；②H2S含量小于20mg/m3，因此，沼气必须进行净化。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是硫化氢，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目拟采用氧化铁干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）沼气脱硫相关化学反应方程式

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

2H2S+O2＝2S+2H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）沼气净化工艺

本项目沼气净化及输配工艺流程见图8-1。

图8-1 沼气净化及输配工艺流程图

（4）脱硫效率

类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99％以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）的规定要求。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行。

（5）沼气利用

场内不设沼气发电机组，沼气经脱硫处理后主要用于食堂燃料。本项目沼气产生量约为942m3/d（343833m3/a），按照每人0.5m3/d的用气量计算，本项目工作人员30人，沼气消耗量为15m3/d（5475m3/a）。此外，建设方拟在设置一个燃烧火炬，对于项目产生的沼气多余部分无法得到合理利用时，通过燃烧火炬燃烧再外排。

沼气燃烧时会产生SO2与NOX，根据工程分析可知，项目SO2产生浓度为0.094mg/m3，NOX产生浓度为0.6mg/m3，沼气属清洁能源，其燃烧废气经15m排气筒排放后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值，对大气环境影响较小。

故本项目产生的沼气可以得到合理处理。

#### 8.2.1.3食堂油烟废气

本项目食堂油烟废气拟采用油烟净化器处理，其处理效率为60％，处理后由烟道引至楼顶处排放，排放口必须避开受影响的建筑物，经处理后废气中油烟浓度为1.84mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准（≤2.0 mg/m3），措施可行。

### 8.2.2地表水环境保护措施及其可行性分析

项目建成运营后废水主要包括猪尿液、猪舍、猪用具清洗废水、除臭废水及职工生活污水。根据工程分析可知，项目废水总产生量为195.13m3/d（71222.58m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。

#### 8.2.2.1项目排水体制及废水收集措施

本项目按照畜禽养殖业污染防治技术政策的要求，采用雨污分流体制，场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟，分区导流就近排入周边水体。

项目污水站前端设置污水收集池，废水经管道收集进入集污池。由于污水处理系统微生物的受冲击需培养，为避免项目废水水质不稳定而对污水站处理系统造成冲击等影响。收集池容积一般按照4~5天时间废水量设计，本项目平均日废水量为195.13m3/d，项目集水池的有效容积设为800m3，可避免项目废水水质不稳定而对污水站处理系统造成冲击等影响。

根据农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧[2018]2号）：“第七条：畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。”本项目采用雨污分流，废水经管道收集进入集污池，然后再经密闭管道排入污水处理站进行处理，符合其要求。

#### 8.2.2.2最高排水量达标可行性分析

项目综合废水总排放量为71222.58m3/a，冬季养殖废水产生量约平均量的75％，夏季约为平均量的125％，则冬季废水量为0.049m3/百头·d，夏季生产废水量为0.081m3/百头·d，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高允许排水量要求（冬季为2.5m3/百头·d，夏季为3.5m3/百头·d）。

#### 8.2.2.3废水处理措施

项目运营期产生废污水经收集后进入场内自建污水处理系统进行处理，主体处理工艺拟采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺，工艺流程见图8-2。

图8-2 本项目污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程简述如下：

污水经污水管道收集后通过格栅汇入集水池，再固液分离机处理，在固液分离机内大颗粒悬浮物被去除。固液分离机出水进入调节池，经泵提升进入气浮机处理，污水经过气浮后大部分悬浮物被去除，通过添加絮凝剂进行物化，将猪场废水分离成稀污水和污泥，稀污水通过中转池进入厌氧系统处理，污泥进入污泥池。污水在厌氧系统处理，降解的大分子有机污染物；然后进入两级A/O进行后续污水处理。两级A/O系统出水流入生化沉淀池，通过pH调节池调节废水的酸碱浓度，再添加混凝剂、絮凝剂进行进一步的物化沉淀，最后使用消毒剂对出水消毒，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度。

（1）预处理系统

猪场污水排放不连续，波动较大，必须设置调节池进行水质水量的调节；污水中的猪毛、猪粪、注射器、胎衣等固体物质容易造成水泵和管道的堵塞，同时会影响后续的生化处理效果，为保证系统的正常运行，必须采取去除悬浮物的预处理措施，主要有格栅、集污池、固液分离、调节池、气浮机等；按照工程经验，结合尿泡粪污水的特点，本工程种猪场废水设计采用“格栅+集污池+固液分离+调节池+气浮机”作为预处理工艺。猪舍排放的尿液废水，经格栅渠、集污池、固液分离、调节池等工序降解污水中悬浮固体浓度、总固体浓度。经气浮机处理后，提高废水可生化性，去除废水中的部分CODCr。

（2）生化处理系统—A/O生物接触氧化

污水经过预处理后仍含有高浓度的有机污染物，这些有机污染物适宜以生化处理工艺降解，该污水为高浓度有机物、高氨氮污水，目前针对该类污水采用的生化处理工艺是以厌氧—缺氧--好氧的处理工艺体系为主体，该方法处理工艺成熟；同时尿泡粪污水含有大量不易好氧生化降解的大分子有机污染物，一级好氧处理系统出水应通过改性提高可生化性能后进行二级强化好氧处理。结合本工程干清粪污水的特点，本工程设计采用“气浮-厌氧-两级A/O”作为生物处理工艺。

A、厌氧处理系统----升流式固体厌氧反应器（USR）

厌氧处理系统是畜禽粪污水处理沼气工程的核心部分，通过厌氧发酵，降解污水中的COD，产生沼气，达到污水的减量化、资源化与无害化的目的。本项目厌氧处理系统采用升流式固体厌氧反应器（USR），USR的优点是：①结构简单、适用于高悬浮固体有机物原料的反应器，具有较高的固体有机物的分解率和消化器的效率；②经过USR处理后产生的沼液具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点。

B、缺氧系统----缺氧池

通过配水池使厌氧排出的沼液进行混合调配，确保好氧工艺进水的生化需氧量与化学需氧量的比值（BOD5/CODCr）≥0.3。再利用好氧微生物（包括兼性微生物）在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。

C、好氧系统----生物接触氧化池

生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

缺氧池/生物接触氧化工艺的优点，是利用好氧微生物（包括兼性利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢，经过一系列的生化反应，逐级释放能量，最终以低能位的无机物稳定下来，达到无害化处理的要求，微生物在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。整个系统的设备简单，具有投资少、无能耗、效果好等优点，去除率70%-85%。

（3）深度处理系统--生化+物化沉淀

根据工程经验，结合本工程粪污水的特点，本工程设计拟采用“生化+物化沉淀”作为深度处理工艺。

污水经预处理和生物处理后COD、TP、粪大肠菌群数还无法稳定达到水质排放指标，有必要进行深度处理工艺。粪污水经过生物处理后，其中残留的有机污染物为难降解物质，对于此类污染物可用生化+物化沉淀进行去除。生化+物化沉淀的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除。

经生化+物化沉淀处理后的废水通过多级微生物吸附以及水生动植物吸收等作用，降解去除有机物和进行脱氮、除磷，进一步净化水质，去除率40%~55%。

（4）污泥处理系统

本污水处理系统产生的污泥量较大，根据工程经验，污泥的处理在该养殖污水处理工程中至关重要，直接影响污水处理系统的处理效果和运行稳定性；本污水处理系统产生的污泥经浓缩后采用叠螺式污泥脱水机进行脱水，脱水后的污泥运送至本项目堆粪棚暂存，委托有机肥生产单位定期清运。

#### 8.2.2.4废水处理措施可行性分析

（1）项目废水水质处理目标

废水经处理后，可达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准。

（2）处理工艺选择可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》知；规模化畜禽养殖场沼气工程是以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节，集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程，沼气工程的设计应在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以提高自动化水平、降低劳动强度、降低投资和运行费用。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，规模化畜禽养殖场沼气站设计工艺分两种类型，一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺，厌氧出水（沼液）依靠土地处理系统，要求周围有足够的农田消纳厌氧发酵后的沼液和沼渣，养殖业和种植业要配套；另一种为“能源环保型型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目的的处理利用工艺，要求最终出水达到一定标准后排放到自然水体。同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）知：养殖场粪污处理分为模式Ⅰ、模式Ⅱ、模式Ⅲ三种模式，采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的养殖场应位于非环境敏感区，周围环境容量大、远离城市、有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。

采用干清粪工艺的养殖场不宜采用模式Ⅰ处理工艺，同时《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》还规定养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的，能源需求不高且沼渣无法进行土地消纳，废水必须处理后回用，应采用模式Ⅲ处理工艺。

本项目常年存栏10000头以上，采用尿泡粪工艺，能源需求不高且沼渣无法进行土地消纳。本项目废水进入后续处理之前先进行固液分离，然后对固体粪渣和废水分别进行处理，主体废水处理工艺拟采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”等，该工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式Ⅲ处理工艺基本相同，因此，废水处理工艺可行。

（3）处理规模

项目废水总产生量为195.13m3/d、合计71222.58m3/a，项目场地内设置一座污水处理站，考虑到猪舍冲栏废水变化系数及夏季用水量较大，本项目污水处理站生化处理设计规模为300m3/d，处理能力可满足项目废水的处理要求。

（4）各单元对废水中污染物处理效果

污水处理工艺主要单元污染物去除效率分析表见表8-1。

表8-1  废水处理效果预测表

| 序号 | 名称 | 项目 | CODcr (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH4-N (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 总氮(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池 | 进水 | 21220 | 3931 | 5896 | 580 | 125 | 791 |
|  |  | 去除率 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 出水 | 21220 | 3931 | 5896 | 580 | 125 | 791 |
| 2 | 固液分离机 | 进水 | 21220 | 3931 | 5896 | 580 | 125 | 791 |
|  |  | 去除率 | 41% | 40% | 70% | 25% | 12% | 16% |
|  |  | 出水 | 12519.8 | 2358.6 | 1768.8 | 435 | 110 | 664.4 |
| 3 | 气浮机 | 进水 | 12519.8 | 2358.6 | 1768.8 | 435 | 110 | 664.4 |
|  |  | 去除率 | 30% | 25% | 80% | 18% | 22% | 30% |
|  |  | 出水 | 8763.9 | 1769.0 | 353.8 | 356.7 | 85.8 | 465.1 |
| 4 | 厌氧系统 | 进水 | 8763.9 | 1769.0 | 353.8 | 356.7 | 85.8 | 465.1 |
|  |  | 去除率 | 65% | 60% | 40% | 15% | 50% | 60% |
|  |  | 出水 | 3067.4 | 707.6 | 212.3 | 303.2 | 42.9 | 186.0 |
| 7 | 二级A/O生化池 | 进水 | 3067.4 | 707.6 | 212.3 | 303.2 | 42.9 | 186.0 |
|  |  | 去除率 | 90% | 85% | 55% | 70% | 78% | 70% |
|  |  | 出水 | 306.7 | 106.1 | 95.5 | 91.0 | 9.4 | 55.8 |
| 8 | 生化+物化沉淀 | 进水 | 306.7 | 106.1 | 95.5 | 91.0 | 9.4 | 55.8 |
|  |  | 去除率 | 55% | 50% | 30% | 20% | 20% | 25% |
|  |  | 出水 | 138.0 | 53.1 | 66.9 | 72.8 | 7.5 | 41.9 |
| 8 | 出水水质执行标准 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度 | ≤400 | ≤150 | ≤200 | ≤80 | ≤8 | - |

由上表可知，项目养殖废水经“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”处理后出水水质能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度标准。因此，本项目废水处理工艺是可行、合理的。

（5）污水处理运行管理建议措施

从污水处理技术上讲，虽然采用的处理技术成熟、可靠，但管理及运行人员的技术水平和管理经验，可直接影响处理设施的运行效果，建议采取以下措施：

1）尽早着手管理人员和运行人员的培训，加强设备定期检修和运行管理，确保设备在良好状态下运行。

2）制订规章制度和操作规程，建立与企业管理模式相适应的环保管理机构。

3）加强生产管理，推广清洁生产，加强节约用水，将用水指标控制到每道工序，避免处理设施在超负荷下运行。

4）建立污水处理设施运行台账制度，污水处理系统管网不可采取明沟布设。废水中污染物浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工业污染物最高允许日均排放浓度。

（6）其它措施要求养殖场采用室外收集雨水工艺。

雨水沿屋檐落至猪舍外地面，靠猪舍一边设置砖高的挡雨水墙，以防雨水流入或滴溅到猪尿水沟，雨水则顺势流入项目周边农灌渠。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001)中第4条“场区布局与清粪工艺”第2款“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设罝的污水收集输送系统，不得采取明沟布设”的规定，本次评价要求建设单位场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。严禁养殖废水未经处理直排当地地表水体、农灌渠、农田等。

此外，环评要求建设单位在废水排放口处设置在线监控并与当地环保部门联网，便于实时查看废水排放情况，避免超标排放。

### 8.2.3地下水污染防治措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

#### 8.2.3.1防治措施

（1）源头控制

①在管道、设备、污水储存及处理的构筑物均采取混凝土浇注防渗，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②加强清洁生产，从源头减少用水量和废水产生量。

③厂区内设置垃圾桶，地面进行硬化措施，防治淋溶水的二次污染。

（2）分区防控

为了防治本项目废水对地下水产生影响，为防止场区各类污水、固废对土壤和地下水造成污染，在工程设计中应采取分区防渗，主要考虑重点污染防治区和一般污染防治区，分别采取不同等级的防渗方案。重点污染区是指贮存或输送含污染物介质的场地、水池、地下管道等，包括猪舍、堆粪棚、污水处理设施、污水管线、危废暂存区等，一般污染防治区是指含有持久性有机污染物等区域，主要为管理用房区域。

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物确定地下水水污染防渗分区及防渗技术要求详见表8-2，分区防渗见附图7。

表8-2  地下水污染防渗分区

| 分类 | 内容 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 猪舍（含污水处理设施）、堆粪棚、危废暂存间、消毒池、废水处理区（各个池体） | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598） 执行 |
| 一般防渗区 | 疫苗间、消毒间 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889）执行 |
| 简单防渗区 | 办公生活楼、值班室、设备操作间 | 一般地面硬化 |

（3）污染监控

①监测位置：根据现场踏勘，养殖区地势为东北高西南低，同时，根据区域地质勘探资料及地质资料了解，地下水流向为由东往西，环评建议在养殖区西侧设置一座地下水监控井。

②监测单位：定期委托有资质的环境监测单位监测地下水水质情况，及时监控地下水环境。一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取补救措施。

③监测频率：2年1次（在遇突发地下水污染事件时应加密监测频率）。

④监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、铁、锰、铅、砷、汞、镉。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，应采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

#### 8.2.3.2预防地下水污染物的要求及环境管理建议

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③做好污水处理系统各池体的防渗工作，应充分考虑雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

同时，还应做到以下几点：

（1）污水处理系统按照相关建筑规范作防渗处理，并定期检查防渗层是否破损。污水处理设备须定期检修、维护，避免防渗层破损的情况发生。

（2）污水处理设施各构筑物必须根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取防渗措施。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可控制场区内的废水下渗现象，尽量避免污染地下水。采取上述措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响，措施可行。

### 8.2.4噪声防治措施

本项目主要噪声源为猪群叫声及排气扇、各类泵、风机、固液分离机等机械噪声及车辆运输噪声。为降低噪声影响，项目应做好以下噪声污染控制措施：

（1）为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。猪只出栏期间会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午夜休息时间。

项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目附近生活区和场界外噪声敏感区域。

（3）选择先进的低噪声设备；对于污水泵等机器，进行墙体隔声、基座减振处理。对设备进行定期检查和维修，防止由于设备不正常运转时产生的噪声。

（4）设备安装定位时注意减振措施设计，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

（5）厂界设围墙，加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响，还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。

经采取上述噪声污染控制措施后，项目营运期噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求。

### 8.2.5固废处置措施

本项目产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、污水处理系统污泥、病死猪、医疗废物、废包装袋、废脱硫剂及生活垃圾等，针对不同固废的性质，采取相应的处置和综合利用措施。

（1）猪粪、沼渣、污泥

本项目猪粪、沼渣、污泥均属于一般固废，为了充分利用各项废物资源，减少对周围环境的影响，本项目将收集的猪粪及污水处理过程中产生的粪渣、污泥等粪污固废经干化处理后运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位。根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（H181-2001）要求，畜禽粪便贮存应满足以下要求：畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》；贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向；贮存设施应采用有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。

环评要求，堆粪棚拟设置遮雨棚及侧向防护措施，设置挡墙间隔（三面围挡），做好防风、防雨、防晒三防措施。减少恶臭气体的大范围扩散；所有粪便贮存场所应采取有效的防渗措施，防止污染地下水；应尽可能减少猪粪、沼渣、污泥在堆粪棚的堆存时间；本项目堆粪棚设置于厂区主导风向的侧风向，与周边功能性地表水体距离大于400m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。在猪粪、沼渣、污泥的运输过程中，不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，运输车辆必须做好防漏措施，密闭运输，严禁抛洒，避免对运输线路造成影响。

（2）病死猪及分娩废物

项目产生的病死猪及分娩废物定期委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置，要求严禁随意丢弃病死猪，严禁出售或作为饲料再利用，严禁食用病死猪。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

考虑到养殖项目存栏量较大且从根本性消除病死猪对环境及人群的污染和威胁，结合《病死动物无害化处理技术规范》，本项目病死猪、胎盘暂存于场内冷冻暂存间内，当天或隔天运至衡南县病死动物无害化处理中心处置。项目场区内不建设化尸池及生物热坑等病死猪处理设施。

（3）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01；评价要求产区设置危废储存间，危险废物在厂区合理暂存，定期交由有资质的单位处理。

根据《医疗废物管理条例》（国务院令380号）有关规定：医疗废物应及时收集并按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或封闭容器内；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标识和警示说明；医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，暂存时间不得超过2天；医疗垃圾暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标示和防渗、防漏、防鼠、防蟑螂、防盗及预防儿童接触等安全区域，并按国家有关规范要求定期送具有医疗垃圾处理资质的单位统一处理，以减轻对环境的影响。

医疗垃圾桶应满足以下要求：应当使用符合标准的医疗垃圾专用垃圾桶盛装医疗废物；医疗垃圾桶的材质满足相应的强度要求；医疗垃圾桶完好无损；医疗垃圾桶的材质和衬里与所盛装废物不相互反应。

医疗垃圾暂存场地应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，需满足以下要求：

地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物不能堆放在一起；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数 ≤10-7cm/s），或2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

危险废物在贮存前应进行检查，并做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入场日期、存放位置、废物出场日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留3年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（4）废弃包装料

项目养殖过程所需饲料均为包装成品，因此生产过程产生一定废包装物，收集后作为回收利用资源出售。

（5）废脱硫剂

本项目采用氧化铁为脱硫剂，当氧化铁失去活性以后，由生产厂家回收统一处置。

（6）生活垃圾

场区内设置立式垃圾桶，生活垃圾经收集后送至村落垃圾收集点，由当地环卫部门送至垃圾填埋场统一处理。

采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，符合无害化及资源化原则。因此，本项目的固废处置措施可行。

### 8.2.6生态保护

养殖项目区域绿化工作十分重要。搞好绿化工作不仅是“绿色生态养殖”的重要标志，而且绿化还具有阻挡臭味气体、降低噪声、调节养殖场温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该工程应结合养殖项目布局，合理规划，优化树种，认真搞好以下绿化工程，使工程在观感上与周围环境相协调。评价对场区绿化主要有以下几点建议：

（1）整体规划，合理布局

建设方在场区整体布局上应充分考虑绿化用地，项目建设与绿化有机地结合起来，绿化采用集中和分散相结合的方式进行。

（2）以条为主，条块结合

绿化根据整体规划和合理布局的要求，充分挖掘绿化潜力，做到以条为主，条块结合，在场区道路两侧及养殖区空余地带植树、栽草，实行点、线、面立体绿化方案，优先选用对臭气具有吸附和过滤作用且适于当地生长条件的树种，建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

（3）绿化重点地带

以进厂道路、猪舍四周、粪污处理区外沿为绿化重点，可采用景观设计与绿化相结合进行重点绿化、美化，在猪舍附近，宜选用树冠矮、分枝低、枝叶茂密的乔木和灌木，高低搭配，形成隔声防臭带；在道路、场界进行带状绿化，宜栽值适应性强、枝叶茂盛、叶面粗糙的落叶乔木和灌木；对场内零星闲散空地进行集中绿化，宜种植草皮、花卉、小灌木等。

总之，通过绿化、美化力争做到即体现“绿色生态养殖”，通过加强绿化建设，可有效减轻养殖场臭气对周边环境，特别是附近村庄居民的影响，场区风貌与周围环境相得益彰。

### 8.2.7交通运输污染防治措施及可行性分析

（1）交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强以下措施进行防范：

①汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭防治措施

①猪只出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物；运输车辆注意消毒，保持清洁。

③运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

运输沿线恶臭为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1～2min左右。只要加强管理、车辆合理调度、选择最优运输路线，则对周围居民环境敏感点的影响较小。

# 9清洁生产、达标排放与总量控制分析

## 9.1清洁生产要求

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此，这里只进行定性分析。

### 9.1.1清洁生产分析

（1）生产工艺

本项目猪舍清粪采用先进的“漏缝地板+尿泡粪，7天一轮次”的排放工艺，猪舍不用每天冲栏洗栏，相对于传统的水冲粪工艺，可以减少用水60％以上，大幅度降低污水的产生量。同时，极大程度的减轻劳动强度，减少猪场的人工需求，使养猪场从过去的劳动密集型企业变成了技术密集型企业。从源头上对污染物的产生量进行了控制，充分体现了清洁生产的原则。

（2）设备先进性

本项目设备环境影响主要是固液分离机、各类泵及风机等产生的噪声。厂区选用低噪声设备，猪只喂养采用自动喂料设备，猪舍通风采用先进的轴流风机，其他设备均采用目前国内较为先进的设备。

（3）资源能源利用指标

养殖项目的能源消耗主要是猪场保温、通风以及废水输送过程中消耗的少量能源。场区废水处理系统中厌氧产生的沼气用于食堂燃料。同时，项目优选低耗能设备，以利节能。因此，本项目的能源利用能满足清洁生产能源指标的要求。

（4）污染物产生指标

废水：严格实行雨污分流制：雨水经各自基地雨水管线收集后顺地势排放；

废水经“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达标后外排，对环境影响较小。

废气：本项目运营后废气排放源主要有养殖场猪舍、废水处理系统及堆粪棚产生的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟。场区产生的臭气经过加强场区绿化、合理布局、控制污染源、喷洒除臭剂等处理后H2S、NH3可实现达标排放。沼气属清洁能源，其燃烧废气经15m排气筒排放，对大气环境影响较小。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放，经大气扩散后，对周围环境影响较小。

固废：本项目猪粪、沼渣及污泥经干化处理后运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位。猪只在养殖过程中产生的病死猪及分娩废物设置40m3的冷库暂存，定期委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置；猪在养殖过程中产生的医疗废物委托有资质的单位进行处理；场区产生的其他废弃包装料出售给废品回收单位；生活垃圾交由当地环卫部门进行处理。

综上所述，经合理环保措施后，本项目污染物产生和排放较少，符合清洁生产要求。

（5）废物回收利用指标

沼渣、猪粪经收集运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；场区沼气优先用于场区生活（食堂）。这样，项目实现了资源的充分利用，既减少了废水的排放，又变废为宝，满足清洁生产的要求。

### 9.1.2环境管理要求

本工程为新建项目，为保证工程在建设和运行过程中符合环境保护的要求，建设单位制定了严格的环境管理计划，主要有：

（1）企业应尽快健全环保科室，首先办理有关环保手续、制定运营期的环境保护方案和措施，防止工程对环境产生明显不利影响；

（2）树立良好的环境管理意识，提高环境管理水平，建立和完善清洁生产组织与清洁生产制度，从源头和生产过程减少污染物的产生。

### 9.1.3清洁生产建议

（1）做好病死猪尸体污染的处置。加强对病死猪尸体的无害化处理。出现死猪后，应按照操作流程处理，不可私自外卖以及屠宰。

（2）根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2009），对饲料和饲养管理提出如下清洁生产要求：

畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量；提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生；养猪场遵循节水、减污的原则，加强猪舍清洁用水管理，尽可能减少猪舍冲洗废水的产生量，同时减少废水中猪粪的含量，降低废水中有机物的浓度。

### 9.1.4清洁生产结论

本项目污水通过厌氧发酵产生的沼气用于食堂燃料，猪粪、沼渣运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，废水处理达标后外排。项目区域种植的绿化植被能达到作空气净化作用。项目对整个养殖过程中产生的污染物采取了相应的治理措施，有效地减少了污染物的排放，猪粪尿经过合理处置后，实现了废物的无害化处理、资源化利用，符合清洁生产的原则。综合分析可知，项目清洁生产达到国内先进水平。

## 9.2达标排放

通过对污染防治措施的分析论证，项目各项污染物达标情况见表9-1。

表9-1 各项主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放量 | 污染物排放浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水（71222.58m3/a） | COD | 28.49 | 400 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度 |
|  |  | BOD5 | 10.68 | 150 |  |
|  |  | SS | 14.24 | 200 |  |
|  |  | NH3-N | 5.70 | 80 |  |
|  |  | TP | 0.57 | 8 |  |
|  |  | TN | 3.56 | / |  |
| 废气 | 猪舍 | NH3 | 0.646t/a | ＜1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  | H2S | 0.078t/a | ＜0.06mg/m3 |  |
|  | 堆粪棚 | NH3 | 0.110t/a | ＜1.5mg/m3 |  |
|  |  | H2S | 0.018t/a | ＜0.06mg/m3 |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.36t/a | ＜1.5mg/m3 |  |
|  |  | H2S | 0.014t/a | ＜0.06mg/m3 |  |
|  | 沼气燃烧废气 | SO2 | 0.34kg/a | 0.094mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NOX | 2.17kg/a | 0.6mg/m3 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.35kg/a | 1.84mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固废 | 猪粪 | 2932.52t/a | 运至堆粪棚暂存，委托有机肥生产单位定期清运 |
|  | 沼渣 | 2932.52t/a |  |
|  | 污泥 | 356.11t/a |  |
|  | 病死猪 | 18.94t/a | 设40m3的冷库进行冷冻暂+交由当地政府指定的无害化处理中心进行处置 |
|  | 分娩废物 | 69.0t/a |  |
|  | 医疗废物 | 1.5t/a | 设置危废暂存间暂存+委托有资质单位处理 |
|  | 废弃包装 | 5.0t/a | 由附近废品回收站定期收购 |
|  | 废脱硫剂 | 27.60t/a | 厂家回收 |
|  | 生活垃圾 | 5.475t/a | 收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |

由表9-1可知，本项目在运行期间所产生的废水、废气和固废经采取适当的污染防治措施后，均能够达标排放或妥善处置。

## 9.3总量控制

### 9.3.1实施污染物总量控制的意义

实施污染物排放总最控制是保证实施“十三五”环境保护目标的需要。我国环境污染已经经十分严重，在不少地区污染物排放总量已明显超过环境承载能力。随着经济和人口的增长，污染物排放总量还会增加。为了实现“十三五”环境保护目标，必须严格控制污染物排放总量。

实施污染物排放总量控制是落实两个根本性转变的需要。我国环境污染严重中的症结在于经济增长和经营粗放。实施污染物排放总景控制，将促进资源节约、产生结构调整、技术进步和污染治理，推动经济增长方式的转变。

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略己被列为我国未来国民经济和社会发展的重要指导方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总最控制，便于操作和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

### 9.3.2污染物总量控制目的和基本原则

环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物负荷总量控制在自然环境承载能力的范围内。本项目生产过程中的污染物包含废水、废气、废渣以及噪声等，污染物排放量对环境的污染影响较大，在污染物治理上，尽管项目采取目前较先进的污染防治措施，但经治理后外排的污染物进入环境，仍将对环境产生一定的影响。评价中计算的污染物排放总量是按照类比分析和软件估算预测得到的，与实际的排放量存在一定的差距，因此必须进行污染物排放的总量控制。建设项目的污染物总量控制原则，是根据项目的排放特征，以污染物达标排放为前提，提出污染物排放的总量控制指标。

总量控制的实质在于分配容量，对各排污单位科学的分配环境容量，实现区域工业布局趋于合理。本评价采用污染物总量控制的方法，以当地环境主管部门下达的总量控制指标，即指令性总量控制值为准。因此，本评价所确定的总量控制值仅作为建议值。

### 9.3.3总量控制指标分析

根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2014]42 号），“十二五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，对全国实施电力、钢铁、水泥等重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（简称VOCS）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。考虑到本项目不属于其中的重点行业，因此不对烟粉尘、总氮、总磷和挥发性有机物实施总量控制。

（1）水型污染物排放总量

生产废水采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达标后外排，本项目为农业项目，因此本项目不需要申请水型污染物排放总量指标。

（2）气型污染物排放总量

根据《环境保护实用数据手册》每燃烧1m3沼气产生废气10.5m3（空气过剩量按1计算），沼气经脱硫后属于清洁能源，废气中SO2总量控制指标为0.00034t/a，NOX总量控制指标为0.0022t/a，因排放量较小，且沼气为清洁能源，不建议申请总量指标。

# 10环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

## 10.1环境保护投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，该项目环保投资主要用于污水处理系统、恶臭气体及噪声的防治、固废处理处置、绿化等。

本工程环保投资估算为980万元，占总投资（28000万元）的3.5%，环保投资估算见表10-1所示。

表10-1 环保措施投资估算表

| 时段 | 污染源 | 环保设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水处理 | 沉淀池、隔油池 | 2 |
|  | 扬尘控制 | 围挡、场地硬化、喷水 | 4 |
|  | 噪声控制 | 可拆卸性活动板隔声屏 | 4 |
|  | 固废处理 | 垃圾收集及清运 | 2 |
|  | 水土流失 | 排水系统、渣土覆盖、施工迹地生态恢复 | 12 |
|  | 小计 | 24 |
| 营运期 | 废水处理 | 污水处理站一座，处理规模300m3/d（“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺） | 647 |
|  |  | 场内配套敷设雨水收集管道及污水收集管道 | 30 |
|  | 废气 治理 | 猪舍、堆粪棚及污水处理站恶臭 | 喂养：优化饲料；猪舍：喷洒除臭剂+除臭水帘墙+加强绿化；堆粪棚、污水站恶臭：采取喷洒除臭剂、站区及周边采取绿化措施 | 130 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 沼气脱硫+15m排气筒 | 8 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 1 |
|  | 噪声防治 | 隔声、减震 | 3 |
|  | 固废 处理 | 病死猪及分娩废物 | 设40m3的冷库暂存，委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置 | 6 |
|  |  | 医疗废物 | 危废暂存间及委托有资质单位处置 | 6 |
|  |  | 废弃包装 | 设置一般固废暂存间 | 3 |
|  |  | 废脱硫剂 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 | 2 |
|  |  | 猪粪、沼渣、污泥 | 设有堆粪棚，防风防雨防渗 | 25 |
|  | 生态保护 | 厂区厂界绿化 | 20 |
|  | 地下水 | 猪舍、污粪处理区防渗，地下水监控井（场址内水井） | 19 |
|  | 环境管理 | 污水设施运行 | 8 |
|  | 风险事故 | 设置1座容积为400m3的事故应急池，建立完善的环境风险防范措施应急预案 | 18 |
|  | 合计 | 980 |

## 10.2经济效益分析

### 10.2.1环境影响的经济损失分析

（1）大气环境影响

本项目营运期排放的恶臭气体对当地大气环境产生一定的影响。项目废气经处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。

本项目废水经收集后经“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺，废水经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后外排，对周围环境影响较小。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的猪只叫声、污水处理系统机械噪声等噪声，对当地声环境有一定影响。经隔声、减震并经距离衰减后对周边声环境影响不大。

（4）固废环境影响

本项目猪粪、沼渣、污泥运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；猪在养殖过程中产生的病死猪及分娩废物设40m3的冷库暂存，定期委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置；废脱硫剂由厂家回收；猪在养殖过程中产生的医疗废物委托有资质的单位进行处理；场区产生的其他废弃包装料出售给废品回收单位；生活垃圾交由环卫部门进行处理。这些固废对当地环境产生的影响较小。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

### 10.2.2环境影响的经济效益分析

（1）直接经济效益

本项目建成后全场年出栏仔猪301530头，断奶仔猪售价1000元/头，实现年销售收入约30153万元。工程经济效益较好，且具有一定的抗风险和盈利能力。

（2）间接经济效益

项目产生的猪粪、沼渣及污泥运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，生产过程产生废包装物，收集后作为回收利用资源出售。间接减少废物处理费用，增加建设单位收入。

（3）环境效益

项目恶臭废气经采取相应措施后可达标排放，污水处理系统厌氧装置产生的沼气优先用于场区生活（食堂），场内产生的猪粪、沼渣及污泥运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，实现污染物的资源化利用，可产生一定的经济效益。

（4）社会效益

本项目能较好的带动当地及周边生猪产业与农业产业生产的发展，具有良好的发展前景。项目可直接为项目区农民新增部分就业岗位，具有明显的社会效益。

## 10.3小结

综上所述，项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

# 11环境管理与环境监测

由于建设项目在运行过程中会产出一定数量的污染物，对当地水、空气、土壤等环境质量可能造成一定的影响。因此，为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，以利于环境保护管理部门的监督和管理。

## 11.1环境管理

### 11.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 11.1.2环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1～2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准，开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 11.1.3环境管理计划

#### 10.1.3.1施工期环境管理计划

为了加强环境保护工作，落实各项污染防治措施，应当根据项目的实际情况，施工期建立健全各种环境管理规章制度：

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排；

（4）对产生的扬尘应及时洒水，及时清除施工废物，避免二次扬尘；

（5）设置公众投诉电话并负责处理；

（6）布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

#### 11.1.3.2营运期环境管理计划

场区应配备专业环保管理人员2人，负责环境监督管理工作。本次环评要求企业加强环保管理，具体工作如下：

（1）监督管理场区雨污分离、粪污收集贮存与处置等。

（2）选用高效环保饲料，定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡猪只日粮的营养。

（3）加强环保管理人员培训，以减少因操作不当等原因造成对环境污染。设置专业人员，对养殖场内各种废物进行收集处理。

（4）建立环境管理体系，全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

（5）定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（6）对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

项目环境保护管理及监理的主要内容见表11-1。

表11-1  环境管理及监督主要内容

| 阶段 | 环境问题 | 环境管理内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染防治 | 采取合理的措施，包括洒水等，以降低施工期大气污染物的浓度 | 建设单位 |
|  | 水污染防治 | 施工人员的生活污水经化粪池后，用于周围林地或旱地施肥，施工废水经隔油沉砂后回用 |  |
|  | 噪声污染防治 | 尽量选用低噪声施工机械，最大限度减少噪声对环境的影响 |  |
|  | 固废处置 | 建筑垃圾运往城建部门指定地点堆放，处置好施工期的生活垃圾，防止污染环境 |  |
| 运营期 | 废气 | 恶臭 | 猪舍安装喷雾式除臭装，采取加强厂区通风、喷洒除臭剂等管理措施和技术措施，保持场区清洁；堆粪棚、污水处理系统加强密封、加强场区绿化； | 建设单位 |
|  |  | 沼气 | 沼气脱硫及输配装置、火炬燃烧装置 |  |
|  |  | 食堂 油烟 | 抽油烟机抽入专用管道于屋顶排放 |  |
|  | 废水 | 综合 废水 | 污水经污水处理系统处理达标后外排 |  |
|  |  | 地下水 | 厂区硬化，污水处理系统各池体构筑物采取防渗措施、设置地下水监控井等 |  |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声措施，确保场界噪声达标 |  |
|  | 固废处置 | 生活垃圾及时清运；确保猪粪、污水处理系统污泥、沼渣、病死猪、分娩固废、废包装材料、废脱硫剂及医疗废物妥善处置 |  |
| 环境风险管理 | ①加强环保设施的管理，一旦发现不能正常运行应立即采取措施。一旦发生事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制；②加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生；③配备污染事故应急处理设备，设置400m3事故应急池，制订相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制。 | 建设单位 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 委托专业检测单位 |
| 台账管理 | 对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、单位环保检查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档 | 建设单位 |

### 11.1.4企业日常监管计划

项目运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，企业需加强日常监管，采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低，其日常监管计划如表11-2所示。

表11-2 企业日常监管计划一览表

| 影响要素 | 企业监管内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | ①雨污分流、是否有跑冒滴漏； ②废水经污水处理系统处理后是否达标排放； ③不得偷排超标废水； ④事故应急池用于废水风险排放。 | 建设单位 |
| 地下水 | ①场区管道收集系统防渗效果； ②猪舍、堆粪棚、废水收集池防渗效果； ③污水处理设施防渗效果； ④企业周边的观察监测井水质情况。 |  |
| 空气 | ①猪舍通风及除臭装置； ②在猪舍、粪污处理区等通过喷酒除臭剂来控制恶臭，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质； ③食堂油烟安装油烟净化器处理。 |  |
| 噪声 | ①选用低噪声的设备； ②对高噪声设备作减振、隔声处理。 |  |
| 固废 | ①病死猪及分娩废物暂存冷冻库是否建立完善，病死猪是否妥当处置； ②采用尿泡粪工艺，猪粪、污水处理站污泥及沼渣运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位； ③生活垃圾委托环卫部门清运处理； ④医疗固废是否临时存放在危废暂存间专用存储容器中，暂存间的管理是否按照国家有关要求，定期交由有资质的单位处置并检查台账。 |  |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 建设单位委托第三方监测单位开展 |

## 11.2污染物排放清单

建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。项目污染物排放清单详见表11-3。

11-3 污染物排放清单

| 序号 | 项目 | 清单内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程组成 | 11栋猪舍（5栋配怀分娩一体舍、2栋诱情舍、2栋GDU猪舍、2栋应急保育舍）、4栋管护用房、消毒间、饲料仓库及他配套工程等，预计年出栏断奶仔猪301530头 |
| 2 | 原辅材料 | 饲料、生物菌、防疫药品、脱硫剂、除臭剂、兽药、杀虫剂和消毒剂等，均外购 |
| 3 | 拟采取环保措施及主要运行参数 | 工程类别 | 措施名称 | 主要运行参数 |
|  |  | 废水污染防治措施 | 综合废水 | 位于场区西南部，年处理水量约为71222.58m3/a，采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺进行处理，处理达标后排入北面530m处无名小河 |
|  |  | 废气污染防治措施 | 猪舍恶臭 | 在日粮中添加EM菌、密封猪舍+机械通风+喷洒除臭剂+安装喷雾式除臭装置 |
|  |  |  | 堆粪棚 | 半封闭堆棚、喷洒除臭剂、加强厂区绿化 |
|  |  |  | 污水处理系统恶臭 | 喷洒植物除臭剂、周边绿化 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道引至屋顶排放 |
|  |  |  | 沼气净化系统 | 沼气净化系统（干法脱硫），用于去除沼气中的硫化氢和水汽，15m排气筒 |
|  |  | 固体废物污染防治措施 | 一般工业固废 | 猪粪、污泥及沼渣 | 运至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 |
|  |  |  |  | 病死猪、分娩废物 | 设40m3的冷库进行冷冻暂存，定期委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置 |
|  |  |  |  | 废脱硫剂 | 由生产厂家回收再生利用 |
|  |  |  |  | 废弃包装料 | 由附近废品回收站定期收购 |
|  |  |  | 危险废物 | 医疗废物 | 设置危废暂存间+委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |
|  |  | 噪声污染防治措施 | 合理布局、基础减振、隔声等降噪措施 |
|  |  | 地下水污染防治措施 | 分区防渗。重点防渗区包括猪舍、污水处理系统各池体、事故应急池、堆粪棚、废水收集管网、医疗废物暂存区等。一般防渗区包括场内消毒间、卸猪台、中转站。简单防渗区为基包括办公生活区、水泵房、门卫房、物质仓库房、变配电房等，并满足相应防渗要求 |
|  |  | 环境风险 | 利用各栏舍下的废水收集池，池容按5天废水量，非事故状态下废水自流至废水处理站；事故状态下，关闭出水阀门，废水进入事故应急池暂存 |
| 4 | 污染物排放 | 类别 | 污染因子 | 排放源强 | 排放标准限值 | 总量指标（t/a） | 污染防治措施 | 排放规律 | 排放去向 | 排污口信息 |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 | 浓度限值 | 速率限值（kg/h） |  |  |  |  |  |
|  |  | 有组织废气 | 沼气燃烧废气 | SO2 | 0.094 | 0.34kg/a | ≤550mg/m3 | / | / | 干法脱硫+15m排气筒 | 间断 | 大气环境 | 排污口编号、风量、主要污染因子、排放控制总量 |
|  |  |  |  | NOX | 0.6 | 2.17kg/a | ≤240mg/m3 | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 无组织废气 | H2S | / | 0.11t/a | 厂界浓度0.06mg/m3 | / | / | 优化猪饲料、加强猪舍通风、并采取“除臭风机+水帘”进行除臭；加强厂区绿化 | 连续 | 大气环境 | / |
|  |  |  | NH3 | / | 1.116t/a | 厂界浓度1.5mg/m3 | / | / |  | 连续 | 大气环境 | / |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.84 | 3.35kg/a | 2.0mg/m3 | / | / | 油烟净化器+引至楼面高空排放 | 间断 | 大气环境 |  |
|  |  | 养殖废水 | 废水量 | 71222.58 | 废水采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺进行处理 | 连续 | 北面无名小河 | / |
|  |  |  | COD | 400mg/L | 28.49 | 400mg/L | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 10.68 | 150mg/L | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 14.24 | 200mg/L | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 80mg/L | 5.70 | 80mg/L |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 8mg/L | 0.57 | 8mg/L | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 固体废物 | 废物类型 | 固废名称 | 产生量 | 处置利用量 | 排放量 | 处置方式 |
|  |  |  | 一般工业固废 | 猪粪 | 2932.52 | 2932.52 | 0 | 送至堆粪棚暂存，外售有机肥生产单位 |
|  |  |  |  | 沼渣 | 2932.52 | 2932.52 | 0 |  |
|  |  |  |  | 污泥 | 356.11 | 356.11 | 0 |  |
|  |  |  |  | 病死猪 | 18.94 | 18.94 | 0 | 病死猪在40m3的冷库进行冷冻暂存，委托当地病死畜禽无害化收集中心集中收集处置。 |
|  |  |  |  | 分娩废物 | 69.0 | 69.0 |  |  |
|  |  |  |  | 废弃包装 | 5.0 | 5.0 | 0 | 由附近废品回收站定期收购 |
|  |  |  |  | 废脱硫剂 | 27.60 | 27.60 | 0 | 厂家回收利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 医疗废物 | 1.5 | 1.5 | 0 | 委托有资质的危废处置单位处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.475 | 5.475 | 0 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |
|  |  | 厂界噪声 | 排放情况 | 排放标准 | 噪声防治措施 |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 选用低噪声设备，合理布局，设备基础减振，隔声 |
|  |  |  | ＜55dB（A） | ＜45dB（A） | 55dB（A） | 45dB（A） |  |

## 11.3信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

衡南县天浩农牧有限公司（花泉）生态养殖产业基地项目按照上述要求自愿公开企业环境信息，环境信息公开途径包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

## 11.4排污口信息

根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。

### 11.4.1项目排污口信息

（1）废气排放口

废气排放口为1#15m排气筒（沼气燃烧废气排放排气筒），排放的废气污染物是SO2、NOX。排放方式均为有组织形式。

（2）废水排放口

本项目废水经处理达标后排入北面无名小河。

（3）危险废物暂存间和一般工业固废暂存仓库

在危险废物暂存间和一般工业固体废物暂存仓库设置标志牌。一般工业固废暂存库及危险废物暂存库应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。

（4）噪声排放点

在噪声源处设置环境噪声监测点，并在附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

### 11.4.2项目排污口建设要求

建设项目应完成排污口规范建设，其投资应纳入正常生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》，见表11-4。

要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表11-4 各排污口（源、场）提示标志牌示意图

| 序号 | 标志名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |  | 表示一般固体废物储存、处置场 |
| 4 | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |  | 表示危险废物储存、处置场 |

### 11.4.3排污口管理

（1）建设单位应在各排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。

（2）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

（3）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

## 11.5环境监测计划

项目应参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的有关规定要求，在投产后开展自行监测。

（1）制定监测方案

根据项目污染源，项目的自行监测方案详见表11-5。在项目投产前，项目应根据监测计划进一步制定详细的监测方案，包括项目基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及限值、监测频次等。

（2）设置和维护监测设施

项目应根据监测规范要求设置规范化的废气采样口，必要时搭建监测平台；根据监测规范要求设置规范化的废水采样口，并安装废水在线监控平台。

（3）开展自行监测

项目应根据最新的监测方案开展监测活动，受人员和设备等条件的限制，项目拟委托当地有资质的监测单位代其开展自行监测，企业不设置独立的环境监测机构。

（4）做好环境质量保证与质量控制

项目应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（5）记录和保存监测数据

项目应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

### 11.5.1监测内容

项目运营期环境监测内容见表11-5。环境监测方法应参考《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》规定的方法，可委托有资质监测单位进行监测或建设单位自行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

表11-5 环境监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测计划 | 废气 | 厂界（点位：上风向1个、下风向2个） | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年一次，每次2天，每天以等时间间隔采3个样品 | 臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  | 1#15m排气筒 | SO2、NOX | 每半年一次，每次2天 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 废水 | 污水处理设施废水进、出口 | PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群 | 每季度一次，每次2天，每天采3个样品 | 执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准 |
|  | 噪声 | 东、南、西、北四厂界 | 等效A声级 | 每季度1次，监测2天，每天昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
|  | 固体废物 | 猪粪、污水处理站污泥及沼渣、废包装材料、医疗废物、病死猪及生活垃圾等是否均得到有效妥善的处置 | 每半年调查1次 | - |
| 环境质量监测计划 | 大气环境 | 厂区内、厂区上风向居民点、厂区下风向居民点 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每年1次，连续2天，每天1次 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1 |
|  | 地表水 | 西南面方塘水库 | pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | 每年1次，每次2天，每天采样1次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 地下水 | 布置3眼监测井：在项目场地内布设地下水水质监测井1眼；上、下游村民家均分别设置一眼监测井 | pH、氨氮、耗氧量、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总硬度、总大肠菌群、铁、锰、铅、砷、汞、镉 | 每年1次，每次2天，每天采样1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 土壤 | 场地内 | pH、砷、镉、铜、铅、六价铬、锌、镍 | 必要时进行监测 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》 (GB 15618-2018)中的表1农用地土壤污染风险筛选值 |

### 11.5.2监测实施和成果的管理

在项目试运行后立即委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备、污水处理设施以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告书中提出的相关要求，并将结果上报当地环保主管部门。

工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。

监测数据应由建设单位和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。

## 11.6建设项目环境保护“三同时”验收内容

项目在正式营运前，必须向负责审批的环保行政主管部门提交“环保竣工验收报告”说明设施运行情况，治理的效果，达到的标准。经验收合格后，方可正式投入生产使用。验收内容见表11-6。

表11-6   建设项目污染物防治环保竣工验收表

| 排放源 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | NH3、H2S | 优化饲料、定期清理猪舍、喷洒除臭剂+除臭水帘墙、排风扇、加强厂区绿化 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关标准 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 污水处理工序采取喷洒除臭剂、站区及周边采取绿化措施 |  |
|  | 堆粪棚 | NH3、H2S | 半封闭堆棚、喷洒除臭剂、加强厂区绿化 |  |
|  | 沼气燃烧废气 | SO2、NOX | 干法脱硫+15m高排气筒外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 采用油烟净化器处理 | 油烟净化器+专用烟道引至楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 综合废水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群（含管道敷设及防渗措施） | 污水处理站1座（设计处理规模为300m3/d），采取“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺，场内配套敷设污水收集管道 | 处理达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准后外排 |
| 固废 | 养殖场 | 病死猪及分娩废物 | 设40m3的冷库进行冷冻暂存，定期委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置 | 妥善处置，不产生二次污染 |
|  |  | 猪粪、沼渣及生化污泥 | 堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 |  |
|  |  | 医疗废物 | 厂区暂存（危废暂存间），委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废弃包装料 | 由附近废品回收站定期收购 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收处置 |  |
|  | 生活办公区 | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 设备、猪群 | 猪群噪声及设备噪声 | 隔声墙、吸声、减震设备 | 达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 地下水 | 防渗措施 | ①废水处理区各池体、堆粪棚等粪污处理区，医疗废物暂存间、猪舍等上述区域重点防渗区，防渗系数不低于1×10-10cm/s。②综合用房、中转站、料塔为一般防渗区，防渗系数不低1×10-7 cm/s | / |
| 风险 | 沼气储存、利用 | 消防器材 | 杜绝事故发生 |
|  | 设置1座容积为400m3的事故应急池，制定详细的应急预案，并到主管部门备案；组建事杜绝事故发生故应急救援组织体系；设置1个地下水监测井 |  |

# 12项目建设环境可行性分析

## 12.1产业符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于调整指导目录中的第一类：“鼓励类中的第一大类“农林业”中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此，本项目符合国家产业政策要求。

《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）指出发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。《意见》提出的目标：力争到2015年，全国畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高10～15个百分点，其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的50％，畜禽标准化规模养殖场的排泄物实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升。要求大力推行畜禽标准化生产，达到“六化”，即：畜禽良种化，养殖设施化，生产规范化，防疫制度化，粪污处理无害化和监管常态化。

2016年4月，农业部印发了《全国生猪生产发展规划（2016～2020年）》，明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。该规划中指出要高度重视和支持适度规模养殖并大力推广生态养殖。将生态养殖作为养殖污染治理的关键措施，加强对养殖废弃物综合利用的指导和服务，坚持“减量化、无害化、资源化”原则，采用过程控制与末端治理相结合的方式，大力推广农牧结合、沼气配套、有机肥加工、生物发酵床养殖等污染治理模式。另外要推进病死动物无害化处理。

《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》明确提出要求推进畜禽健康养殖，加快畜牧业增长方式转变。把转变畜牧业增长方式作为建设现代畜牧业的重要内容，同时要求建立健全畜禽良种繁育、饲草饲料生产和动物疫病防控三大体系。一是加大畜牧业结构调整，优化畜产品区域布局；二是加快科技进步，推进健康养殖；三是大力发展产业化经营，提高养殖户组织化程度。

《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）提出目标：到2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58％左右，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到78％以上。到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65％以上，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到85％以上；继续实施粪污资源化利用项目，将符合条件的非畜牧大县纳入实施范围。推行种养结合，支持粪肥就地就近运输和施用，配套建设粪肥田间贮存池、沼液输送管网、沼液施用设施等，打通粪肥还田通道。

本项目为生猪规模化养殖项目，与《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）、农业部《全国生猪生产发展规划（2016~2020年）》等国家产业政策及相关政策要求相符。

## 12.2省级政策、文件符合性

### 12.2.1与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘湘政办发[2016]27号）文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。

本项目严格采用雨污分流排水系统，建设沼气工程。猪粪、污水处理系统产生污泥及沼渣统一收集后送至堆粪棚暂存，外售有机肥生产单位。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的相关要求。

### 12.2.2与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘湘政办发[2017]29号）第二章第十四条明确规定“生猪调出大县和年养殖量在5000万羽以上的家禽养殖大县，原则上每个县要建立病死畜禽收集贮存转运体系或无害化处理中心，鼓励跨行政区域联合建设病死畜禽无害化处理中心。无害化处理应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺。鼓励养殖场、养殖小区委托有资质的病死畜禽无害化处理中心集中处理病死畜禽”。

第三章第十五条明确规定“畜禽养殖污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖废弃物进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖废弃物的资源化利用率。将畜禽养殖废弃物用作肥料的，应做好无害化处理，并与土地的消纳能力相适应，确保不产生二次环境污染”。“新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区要实施雨污分流，建设必要的畜禽养殖废弃物资源化利用和无害化处理设施”。

本项目实行雨污分流，项目配套建设有污水处理系统及堆粪棚。养殖过程产生的猪粪、沼渣外售有机肥生产单位作为有机肥生产原料，实现畜禽粪污的资源化利用。因此，项目符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的相关要求。

### 12.2.3与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017〕68号）提出“严格落实畜禽养殖场主体责任。畜禽规模养殖场要严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规要求，牢固树立环保意识，切实履行环境保护第一主体责任，建设与养殖规模相应的粪便收集、贮存及处理设施并保持正常运转，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。实施畜禽规模养殖场分类管理，需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要及时依法申领排污许可证，并按证排污。要定期将畜禽养殖废弃物产生、排放和综合利用等情况报当地畜牧和环保主管部门备案。”

本项目定量控制用水，粪沟排污，实现了固液分离和雨污分流，猪粪、污水处理污泥及沼渣送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；本项目综合废水采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达标后外排。与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》文件要求相符。

### 12.2.4与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）提出“强化生产经营者主体责任。从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要配备病死畜禽无害化处理设施，实现自主处理。”

本项目的病死猪在40m3的冷库暂存，委托当地病死畜禽无害化收集中心集中收集处置，符合《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》要求。

## 12.3与《国家环境保护“十三五”规划》符合性分析

根据《国家环境保护“十三”规划》：“划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治。养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。大力支持畜禽规模养殖场（小区）标准化改造和建设，进一步加强畜禽养殖行业主要污染物减排和污染防治工作，全面提升行业环境管理水平，控制无组织污染物排放和农业面源排放总量。”

本项目年出栏断乳仔猪301530头，设置了完善的固体废物和污水处理设施，养殖场内猪粪、沼渣、污泥送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；废水经厂区污水处理设施处理达标后外排。因此，本项目建设符合《国家环境保护“十三五”规划》要求。

## 12.4技术政策符合性分析

### 12.4.1与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析见表12-1。

表12-1 项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》相符性分析

| 技术原则 | 污染防治技术措施具体内容 | 本项目采用污染防治措施 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖污染防治应遵循技术原则 | 全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域 | 本项目选址不处于饮用水水源地等环境敏感区域，本项目选址为适养区，符合当地规划 | 相符 |
|  | 发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放后用于农田灌溉 | 本项目采用“尿泡粪”工艺，实行粪沟排污，采购成品饲料，采用感应式自动投料设施，注重在养殖过程中降低资源耗损。 | 相符 |
|  | 鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用 | 本项目猪粪、污水处理系统污泥及沼渣经收集后送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，采取的猪粪污染防治措施优先考虑了资源化综合利用 | 相符 |
|  | 严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物 | 本项目已委托湖南景诚环境工程有限公司进行环境影响评价工作；建设单位应严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后并建成投产后按时申请环保验收，设专门环境管理人员，及时接受环保部门进行监督与委托有相应检测能力的检测机构例行监测，监测计划按照本报告11.5章节监测计划执行；设置完善的设施建设与运行管理体系 | 相符 |
| 清洁养殖与废弃物收集 | 畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全 | 本项目使用饲料严格执行有关国家标准《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号），饲料按要求添加喂料元素，同时切实控制饲料组分中抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全 | 相符 |
|  | 规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷 | 粪污处理实行固液分离，项目粪便处理采用漏缝式地板+尿泡粪工艺，较传统水泡粪工艺可减少废水的产生和排放 | 相符 |
|  | 畜禽粪便等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能 | 本项目猪粪采用漏缝式地板+尿泡粪工艺，项目不设临时畜禽养殖废弃物堆场，粪污水通过暗沟排至集水池，通过固液分离后，粪便送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 | 相符 |
| 废弃 物无 害化 处理 与综 合利 用 | 应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低本的处理处置技术 | 项目粪便、沼渣送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；病死猪委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置；废包装袋作为废品外售，医疗固废有资质单位处理；废脱硫剂厂家回收；生活垃圾环卫部门清运 | 相符 |
|  | 大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵-（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥 | 送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 | 相符 |
|  | 厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。 | 本项目将厌氧发酵产生的沼气进行收集，收集后经气水分离、干法脱硫，部分用作食堂燃料，多余部分通过沼气燃烧火炬燃烧排放 | 相符 |
|  | 厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣 | 项目采用固废分离的方式，沼渣送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，沼液深度生化处理达标后外排 | 相符 |
| 畜禽 养殖 废水 处理 | 畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理 | 病死猪委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置 | 相符 |
|  | 规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制 | 本项目厂区排水实行雨污分流制，并结合厂区地形合理设置污水处理系统，污水管网从产生源至污水处理系统均采用暗敷污水管 | 相符 |
|  | 应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到《农田灌溉水质标准》 | 废水采用“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺进行处理，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业尿泡粪工艺最高日允许排放浓度后外排 | 相符 |
| 畜禽 养殖 空气 污染 防治 | 大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响 | 本项目加强恶臭发生源的治理及覆盖，猪舍采用密闭环控猪舍，采用雾化除臭、喷淋除臭等进行治理猪舍恶臭；堆粪棚、污水处理单元尽可能密闭降低恶臭扩散 | 相符 |
| 畜禽 养殖 二次 污染 防治 | 通过测试农田土壤肥效，根据农田土壤、作物生长所需的养分量和环境容量，科学确定畜禽养殖废弃物的还田利用量，有效利用沼液、沼渣和有机肥，合理施肥，预防面源污染 | 固体粪便送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 | 相符 |
|  | 加强畜禽养殖废水中含有的重金属、抗生素和生长激素等环境污染物的处理，严格达标排放。废水处理产生的污泥宜采用有效技术进行无害化处理 |  | 相符 |
|  | 畜禽养殖废弃物作为有机肥进行农田利用时，其重金属含量应符合相关标准 |  | 相符 |

由表12-1可知，本项目采取的污染防治措施与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）规定的污染防治技术措施均相符。

### 12.4.2与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2013.11.26）相符性分析见表12-2。

表12-2  项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》和相符性分析

| 类别 | 畜禽规模养殖污染防治条例 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评类别及重点内容 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。大型畜禽养殖场、养殖小区的管理目录，由国务院环境保护主管部门商国务院农牧主管部门确定。环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等 | 本项目为新建养殖场，已委托湖南景诚环境工程有限公司进行环境影响评价工作。废弃物的种类和数量在运营期污染源分析中详细说明；废弃物综合利用和无害化处理措施在环境保护措施章节中详细说明；废弃物的排放对环境等的影响在影响分析章节中详细说明 | 符合 |
| 污染防治措施 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用 | 项目实行雨污分流；项目设置了沼气池，设置了废水处理设施，设置了猪粪处理设施 | 符合 |
| 污染物排放 | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量 | 本项目采取科学饲养方式，粪便外售 | 符合 |

由表12-2可知，项目选址、环评类别及重点内容、污染防治措施、污染物排放量等内容与《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2013.11.26）相符。

### 12.4.3与《关于做好禽畜规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（生态环境部办公厅文件），环办环评[2018]31号文件相符性分析

文件内容表明，“选址应该避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等相协调”。根据衡南县人民政府关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发[2020]2号）、衡南县农业农村局出具的关于《衡南县天浩农牧有限公司申请新建生态养殖产业基地项目的请示》的批复（详见附件5）、衡南县自然资源局和衡南县铁丝塘镇人民政府对本项目申请建设的意见（详见附件6）可知，本项目选址不属于衡南县畜禽养殖禁养区及限养区。

### 12.4.4与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性分析

（1）畜禽饮用水水质符合性

本项目猪只饮用水取用地下水，建设单位需对猪只饮用水地下水水质进行监测，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值后方可投入运营，不得使用未达到《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值的水源作为生产用水。

表12-3   畜禽饮用水水质评价指标限值

| 序号 | 评价指标 | 指标限制 | 本项目猪只饮用水井水质情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 5.5~9.0 | 6.66~6.68 | 符合 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | 1500 | 369~374 | 符合 |
| 3 | 硝酸盐（mg/L） | 10 | 0.453~0.454 | 符合 |
| 4 | 硫酸盐（mg/L） | 500 | 142 | 符合 |
| 5 | 铅（mg/L） | 0.1 | 1.5×10-3~1.4×10-3 | 符合 |
| 6 | 砷（mg/L） | 0.2 | 5.2×10-4~3.9×10-4 | 符合 |
| 7 | 汞（mg/L） | 0.01 | 7.0×10-5~6.6×10-5 | 符合 |
| 8 | 镉（mg/L） | 0.05 | ND | 符合 |
| 9 | 总大肠菌群（个/L） | 100（成年）、3（幼年） | 未检出 | 符合 |
| 注：ND表示未检出 |

（2）土壤环境质量符合性

根据现状调查可知，本项目养殖场区现状为林地及荒地，用地区及周边无重污染工业企业，没有工业污染源对土壤造成污染，根据对项目所在地土样进行采样检测，项目所在地土壤符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表4中畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值。因此，评价认为项目拟建地适合于畜禽养殖场地建设。

（3）环境空气质量符合性

根据项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

（4）声环境质量符合性

根据拟建项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

综上所述，项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的环境质量要求。

### 12.4.5与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表12-4。

表12-4  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生 | 本项目污染治理工程以污水处理系统、固体粪便处理系统为主体，其他各项设施按粪污处理流程合理安排 | 符合 |
| 选址 要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目污染治理工程位于厂区的东南侧，位于项目生活区及生产下风向，最近居民点距离项目猪舍、粪污处理区240米，满足200米卫生防护距离要求 | 符合 |
| 工艺 选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流 | 本项目采用“漏缝式地板+尿泡粪”工艺，相对于传统的水冲粪工艺，可以减少用水60%以上，大幅度降低污水的产生量。项目实行雨污分流 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、污水处理垫料；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70% | 本项目采用“漏缝式地板+尿泡粪”工艺，拟采用模式III处理废水，固体粪便送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位 | 符合 |

从上表中分析可见，本项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关要求。

## 12.5选址合理性分析

（1）湖南省生态红线及土地利用规划

根据《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，根据本项目设施农用地备案申请材料可知（详见附件6），不属于湖南省生态保护红线范围。结合该项目建设地所在区域衡南县的土地利用规划，项目属于农业项目，项目用地和项目周边用地类型不冲突，符合衡南县的规划。

（2）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求。项目选址符合规范的原则和要求。本项目建设条件与规范要求对比分析结果见表12-5。

表12-5 项目场址建设条件与规范要求对比分析结果

| 序号 | 规范要求 | 选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 项目区域附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区 | 符合 |
| 2 | 禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 项目位于农村地区，不属于人口集中地区 | 符合 |
| 3 | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 不属于禁养区域，在适养区内 | 符合 |
| 4 | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 周边无需特殊保护的区域 | 符合 |
| 5 | 在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 项目拟建地用地红线外500m范围内无禁建区 | 符合 |

从上表可知，本项目建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规范要求。

（3）与禁养区划定文件的符合性分析

根据衡南县人民政府办公室关于印发《衡南县畜禽养殖“三区（禁养、限养、适养区）”划分方案》的通知，本项目建设条件与通知范要求对比分析结果见表12-6。

表12-6  禁养区划定文件的符合性分析

| 序号 | 划分方案 | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁养区 |
| 1 | 饮用水水源一级保护区范围内 | 本项目不在一级饮用水源保护区 | 符合 |
| 2 | 城镇规划区：县城控规覆盖区及外围500米区域、乡镇规划控制区、新农村集中连片建房区范围内及外围500米区域内 | 本项目属于典型农村地区，周边1.0km范围内只有少数散户 | 符合 |
| 3 | 文化教育、科学研究区等人口集中区域及周边500米区域内 |  |  |
| 4 | 重点河道干流两岸500米陆域内 | 项目1.0km范围内无重点河道干流 | 符合 |
| 5 | 国道、高速公路、铁路两侧500米区域内 | 省道与本项目拟建地直线距离＞0.5km | 符合 |
| 6 | 风景名胜区、文物历史遗迹保护区核心区域、工业区、旅游度假区500米范围及外围500米区域内 | 本项目拟建地不属于风景名胜区、文物历史遗迹保护区核心区域、工业区、旅游度假区 | 符合 |
| 7 | 基本农田保护区 | 本项目不占用基本农田 | 符合 |
| 8 | 法律法规及规章规定的其他禁止养殖区域和省、市、县人民政府依法规定的禁养区域 | 本项目拟建地不属于法律法规及规章规定的其他禁止养殖区域和省、市、县人民政府依法规定的禁养区域 | 符合 |
| 限养区 |
| 1 | 饮用水源二级保护区范围内 | 本项目不在二级饮用水源保护区范围内 | 符合 |
| 2 | 除基本农田外的其他禁养区外延500米范围 | 本项目不属于禁建区 | 符合 |
| 3 | 法律、法、规章规定的其它限制养殖区域 | 本项目不属于法律、法、规章规定的其它限制养殖区域 | 符合 |

从上表可知，本项目拟建地不属于衡南县人民政府划定的畜禽规模养殖禁养区和限养区，且根据衡南县人民政府关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发[2020]2号）、衡南县农业农村局出具的关于《衡南县天浩农牧有限公司申请新建生态养殖产业基地项目的请示》的批复（详见附件5）、衡南县自然资源局和衡南县铁丝塘镇人民政府对本项目申请建设的意见（详见附件6）可知，本项目拟建地符合相关选址条件，项目建设符合衡南县养殖产业发展规划。

## 12.6项目平面布置合理性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向。

（3）平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其个项设施应按照粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定，维修方便、经济合理、安全卫生。

本项目养殖场总平面布置以满足喂养及物料流程的要求为原则，从人畜保健的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，做到流程合理、负荷集中、运输通畅、分区合理。

（1）从总平面布置图看，本项目养殖场生产区、生活管理区相互分开，办公生活区建筑物布置相对集中，主要集中布置在场区东面，猪舍位于生活区南侧，项目用地地势从南到北依次降低，厂区内猪舍周围空地和厂区四周有大量的绿化带。本项目所在地常年主导风向为东北风，办公生活区不在主导风向的下风地带，猪舍产生的臭气对厂区员工影响较小。

（2）项目区严格实行雨污分流，雨水和废水单独收集。废水收集后进厂区污水处理区经场内污水处理站处理达标后排入北面无名小河；猪粪、沼渣及污泥送至堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位；沼气经过脱硫、脱水和净化后部分用作食堂燃料，多余部分通过沼气燃烧火炬燃烧排放。污水处理区及堆粪棚设置在场地北侧地势较低处，将产生恶臭污染源集中布置，废水经过固液分离后直接可运至堆粪棚，减少粪污在厂区运输中产生的污染。

（3）本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、料塔等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（4）为了方便猪粪、沼渣处理，节省时间及人力物力，减少粪便的堆积、减少恶臭产生量。本项目拟在污水处理站西西北设置一个堆粪棚，废水经过固液分离后的猪粪、沼渣、污泥直接运至堆粪棚。

综上所述，本项目功能分区明确、科学合理、安全可靠。平面布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，总平面基本合理。

## 12.7入河排污口论证

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

### 12.7.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

### 12.7.2论证范围

本项目入河排污口位于衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，纳污河道为无名小河，排污口坐标为东经112.895818395，北纬26.852607239。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行），“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目废水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。选择排污口下游所在水功能区为论证范围。根据现场调查，纳污水体未设有饮用水取水口。本项目的论证范围为排污口入无名小河上游500m至排污口入无名小河下游5000m，总计5500m的河道范围。项目排污论证范围示意图见附图。

### 12.7.3论证规模

本项目废水总产生量为71222.58m3/a，因此本次入河排污口设置论证规模为71222.58m³/a。

### 12.7.4入河排污口设置方案

项目废水经厂区污水处理站处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准后，通过管道输送，于坐标为东经112.895818395，北纬26.852607239位置排入无名小河。入河排污口类型为企业废水排污口，排放方式为连续，入河方式为铺设暗管。

图12-1   排污口位置图

### 12.7.5水功能区管理要求及水域纳污能力核算

#### 12.7.5.1受纳水体水文参数

无名小河相关水文资料见表12-7。

表12-7   无名小河水文参数情况表

| 河流 | 时期 | 河宽（m） | 水深（m） | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无名小河 | 平水期 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |
|  | 枯水期 | 1.5 | 0.5 | 0.45 |

#### 12.7.5.2水功能区保护水质管理目标与要求

本项目纳污水体为农灌渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程拟设入河排污口涉及河段属于“农灌”水功能区，本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水产种质资源保护区水资源，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

#### 12.7.5.3水域纳污能力计算

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

①Q≥150m3/s为大型河段；

②15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段；

③Q≤15m3/s为小型河段。

无名小河平均流量为0.55m3/s≤15m3/s属小型河流。

（1）控制因子

COD、NH3-N。

（2）控制范围

废水入无名小河排污口上游500m至排污口下游5km的河段。

（3）纳污能力计算

相应的水域纳污能力计算公式：

式中：

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

C(x,y)——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

Q——河流流量，m3/s。

（4）计算结果

表12-8   评价河段主要污染因子水环境容量    单位：t/a

| 项目 | 正常工况污染物排放量 | 平水期纳污能力 | 枯水期纳污能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 28.49 | 176.6 | 141.3 |
| NH3-N | 5.70 | 6.78 | 6.10 |

根据纳污能力测算，无名小河水域枯水期纳污能力为COD=141.3t/a，NH3-N=6.1t/a。本项目污染物正常排放量COD=28.49t/a，NH3-N=5.70t/a，小于水域最低纳污能力，因此本项目入河排污口满足水域纳污能力要求。

### 12.7.6入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

#### 12.7.6.1水功能区（水域）管理要求

本项目排污口所涉及水功能区为农业灌溉区，水质目标为Ⅲ类。按照水功能区管理要求，污水必须达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准，确保受纳水域水功能区的水质管理目标。

#### 12.7.6.2取水口情况

根据现场调查，本次排污口论证范围内所在地表水水域不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区。

#### 12.7.6.3排水口现状

根据现场调查，本次排污口论证范围内无现状排污口。

#### 12.7.6.4水功能区（水域）水质现状评价

根据本评价地表水环境质量现状监测与评价章节中对无名小河的现状监测数据可知，本项目纳污水体水质较好，监测的各项水质监测结果均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

### 12.7.7对受纳水体的水功能影响分析

#### 12.7.7.1影响预测

预测过程及结果详见本评价地表水环境影响评价章节，根据本评价地表水预测可知，在正常排污工况下，本项目排污口下游河段COD、NH3-N的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。本项目排放的污水对纳污水体影响较小。

#### 12.7.7.2对水功能区水质影响分析

本项目的入河排污口处于项目北侧无名小河。所涉及水功能区为农业灌溉区，水质目标为Ⅲ类。根据设计要求，项目污水处理站正常运行情况下将污水处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准后排放。COD、NH3-N等因子均能满足Ⅲ类水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。

在事故排污时，COD、NH3-N等会对水质造成超标，且影响较大。因此项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生，应制定严密安全措施，如在线监控系统等，确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

#### 12.7.7.3对水生态的影响分析

（1）对水生生物区系组成的影响分析

运营期尾水排放进入无名小河，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对无名小河鱼类区系组成的直接影响有限。

（2）对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。

（3）对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，本项目建成以后，正常排放情况下，所排污水中COD、NH3-N使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

（4）对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常的排污状况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，主要为COD、TP和氨氮，且会影响现状水功能，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

（5）对水体富营养化的影响

项目将生产场区废水统一收集起来集中处理，然后统一经专管排放，在排污口小范围内由于污水水质与现状地表水Ⅲ类水质有一定的差距，将会在小范围内造成水质变差的情况，进而对排口入小河附近水富营养化产生一定的影响。

#### 12.7.7.4对地下水的影响分析

本项目入河排污口正常排水对本区域地下水基本无影响。但在污水处理过程中，易通过土层，进入厂区周边地下水，从而对厂区周边地下水环境造成影响。因此，应对各种污水处理设施建构筑物进行防渗处理，阻隔污染物进入地下水体中，做到废水不下渗。厂内脱水污泥临时堆放场地，地面必须采取硬化、防渗处理。

#### 12.7.7.5对第三者的影响分析

（1）对饮用水源的影响

根据现状调查，评价范围内未有饮用水取水口，因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

（2）对上下游水安全的影响

本项目排放的水污染因子主要为常规污染物，不涉及有毒有机污染物及持久性有毒化学污染，且本排污口所处的河流不感潮，基本不会发生倒灌现象，对上游区域基本不会产生明显不利影响。

（3）对农业灌溉用水的影响

项目区域沿线种植有农作物，主要作物类型是水稻及其它杂粮和经济作物，在拟设排污口下游流域两侧范围，分布有水田，项目废水经过自建污水处理设施处理后外排，经过专管进入无名小河，无低温水影响，不会改变水体的功能，因此基本不会对农业灌溉产生不利影响。

### 12.7.8入河排污口设置合理性分析

#### 12.7.8.1入河排污口设置位置合理性

项目排污口设置在：衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组（东经112.895818395，北纬26.852607239），排污口采用专管排入无名小河，排放方式为连续排放，入河方式为专管。根据项实际建设，项目排污口处岸坡坡度平缓，地势平整，有利于重力自流排水的设置。

排污口附近河道丰水期内水位低于地面高程，故不会对厂区废水处理产生倒灌现象。排污口采用PVC管道，出口处为砖砌，对排水渠和资水造成影响较小。小河枯水期流量为0.45m3/s，本项目排污量为0.0023m3/s，远小于枯水期流量，不会影响行洪排涝。

根据预测分析，废水在正常排放下浓度能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，浓度远低于标准限值，基本不会对下游水功能区造成影响。

综上所述，本项目排污口位置较为合理，能满足水功能区水质管理相关要求。

#### 12.7.8.2入河排污口排放浓度、规模合理性分析

根据项目建设情况，本项目污水排放按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准。废水排放量为195.13m3/d，本工程污染物排放种类及污染物削减负荷情况见下表12-9所示。

表12-9   污染物的削减分析

| 处理量 | 污染因子 | 处理前 | 处理后 | 削减量t/d | 削减率% | 拟采取的处理工艺 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量t/d | 浓度≤mg/L | 排放量t/d |  |  |  |  |
| 195.13m3/d | COD | 21220 | 4.14 | 400 | 0.078 | 4.062 | 98.12 | “预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒” | 无名小河 |
|  | BOD5 | 3931 | 0.77 | 150 | 0.029 | 0.741 | 96.23 |  |  |
|  | SS | 5896 | 1.15 | 200 | 0.039 | 1.111 | 96.61 |  |  |
|  | NH3-N | 580 | 0.11 | 80 | 0.016 | 0.094 | 85.45 |  |  |
|  | TP | 125 | 0.024 | 8 | 0.002 | 0.022 | 91.67 |  |  |
|  | TN | 791 | 0.15 | - | 0.010 | 0.14 | 93.33 |  |  |

根据地表水预测分析，废水在正常排放下，未超过本功能区范围；本工程处理后的废水排入功能区后，水质仍能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。因此，本工程排污不影响第三者合法权益的问题，在现有条件下其设计排放浓度是合理的。

#### 12.7.8.3水域管理要求相符性分析

本项目入河排污口排污口所在水域涉及的水功能区为“农业灌溉”，项目排污口污水受纳水体为无名小河，水质目标为III类。本项目正常排放情况下，尾水出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业污染物最高允许日均排放浓度标准。区域水质仍能满足《地表水质环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，不影响周边取用水。

#### 12.7.8.4入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目排污口设置于无名小河西岸，本项目排污口所处河段宽约1.7m，两岸稳固，河道顺直、通畅。本项目流量为0.0023m3/s，远小于目前无名小河枯水期流量，不会对河岸产生冲刷。此外，本项目排污口位于河岸边，采用专用管道排放，不影响水体正常行洪。因此，排污口设置对无名小河的影响较小，满足河道管理的要求。

本项目排污口的防洪设计应按防洪标准设计，入河排污口设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。

### 12.7.9论证结论

由入河排污口论证可知，区域地表水环境可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，下游5km范围内无饮用水源保护区及其它需要特殊保护的水域功能区，且废水中各项污染物排放不会引起下游河段出现超标情况，不会对区域水环境造成明显影响，本项目入河排污口设置可行。

## 12.8“三线一单”相符性

2016年7月15日，环境保护部下发了《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号），指出以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。

2016年10月26日，环境保护部下发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），提出为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：①武陵山区生物多样性维护生态保护红线；②雪峰山区生物多样性维护-水源涵养生态保护红线；③越城岭生物多样性维护生态保护红线；④洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；⑤南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；⑥罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；⑦幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；⑧长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；⑨湘中衡阳盆地-祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。

项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，且远离城镇、医院、居民区和交通要道。项目不在湖南省划定的生态红线内。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

（2）环境质量底线

根据湖南中石检测有限公司对本项目评价区域内环境空气监测点的监测数据，本项目选址区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，即区域尚有一定的环境容量，在采取相应的除臭和脱硫等废气治理措施后，项目运营期废气对周围环境影响较小。

根据湖南中石检测有限公司对本项目场址周边水井进行的地下水质量监测结果可知，各监测点监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

根据湖南中石检测有限公司对本项目北面530m处无名小河进行的地表水质量监测，由监测结果可知，项目地表水监测因子质量均达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，即区域尚有一定的环境容量。

根据湖南中石检测有限公司对本项目拟建场址四周进行的声环境质量监测，由监测结果可知，场址所在地声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即区域尚有一定的环境容量，采取严格的降噪措施后，厂界噪声可达标排放。

根据湖南中石检测有限公司对本项目拟建场址周围土壤进行的土壤环境质量的检测结果可知，项目所在区域土壤个监测因子中的pH、铜、锌、铅、砷、铬、汞、镍监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表1中的农用地土壤污染风险筛选值；监测因子中的镉未满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表1中的农用地土壤污染风险筛选值，但未超出《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)表3中的农用地土壤污染风险管控值，且本项目不在建设场地内进行食用农产品种植，符合标准要求。

根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放，预测值能满足区域环境质量目标的要求。

综上所述，项目用地环境质量现状较好，符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中会消耗一定量电能、水资源等。项目猪舍采用感应饮水等措施节水，用水量相对其他养殖场较少。项目产生的的猪只尿液和粪便可达到资源化、无害化处理。因此，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目位于衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组，项目不在衡南县划分的禁养区及限养区范围内，为适养区，符合衡南县畜禽规模养殖规定。因此，本项目不在该功能区负面清单内。

综上所述，项目符合“三线一单”相关要求。

# 13结论与建议

## 13.1项目概况

鉴于生猪市场的广阔发展前景和标准化、规模化的养殖政策的趋势下，为推进社会主义新农村建设，响应国家积极鼓励农业产业化发展的政策，衡南县天浩农牧有限公司拟投资28000万元在衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组建设（花泉）生态养殖产业基地项目，项目总规划土地面积928亩，其中项目建设区域使用面积140.6亩，787.4亩暂时作为绿化用地，建筑面积共73784m2。

项目建设内容主要包括11栋猪舍（5栋配怀分娩一体舍、2栋诱情舍、2栋GDU猪舍、2栋应急保育舍）、4栋管护用房、消毒间、饲料仓库及他配套工程等。配套工程包括建设道路、给排水、供配电、绿化、粪污处理设施等公用辅助设施。养殖场建成后，常年存栏基础母猪12000头，年出栏断奶仔猪301530头。

## 13.2环境质量现状

（1）大气环境

根据衡阳市生态环境局衡南分局环境质量公报2019年对衡南县的常规监测数据统计结果可知，衡南县2019年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO24小时平均值、O3日最大8小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境质量不达标区。

补充监测数据表明：在监测期间，各监测点PM2.5浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中浓度参考限值，评价区域大气环境质量现状良好。

（2）地表水环境

由监测结果可知，项目北面无名小河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。说明项目所在区域地表水环境质量现状较好。

（3）地下水环境

由监测结果可知，项目所在区域监测点各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目周边地下水环境质量良好。

（4）声环境

在项目区厂界设置4个噪声监测点，监测结果表明各监测点其昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，区域声环境质量现状良好。

（5）土壤环境

由检测结果可知，项目所在区域土壤中各监测因子的监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB 15618-2018)和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的相关标准。

## 13.3环境影响评价结论

### 13.3.1施工期环境影响评价结论

项目施工期内的大气污染物主要为施工扬尘和施工设备废气等，经洒水抑尘、遮盖帆布、设置围挡等措施后，对大气环境影响较小；施工废水主要包括机械清洗废水、混凝土养护废水和暴雨的地表径流等，采取沉淀池、隔油池处理后回用；噪声来自于施工过程中施工机械运作和运输车辆噪声，施工过程中采取设置围栏、合理放置施工机械位置、合理安排施工时间等措施来降噪，施工结束后，施工噪声随之消失；固体废物主要是建筑垃圾等，集中收集后及时外运；生态影响主要体现在土地占地、植被破坏和水土流失等，通过采用开挖好排水沟、加强生态补偿以及施工管理等措施后，对环境产生的影响较小。

### 13.3.2营运期环境影响评价结论

（1）大气污染物环境影响分析结论

项目产生的大气污染物主要包括猪舍、堆粪棚、污水处理设施等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气及食堂油烟废气。

本项目环评通过计算，对猪舍需设置200m卫生防护距离。

猪只采取优化饲料喂养，猪舍采用“喷洒除臭剂+除臭水帘墙+加强绿化+猪舍四周密闭”，污水处理站防臭外泄采取“周边绿化+喷洒除臭剂”等措施，堆粪棚设置“半封闭堆棚+喷洒除臭剂+加强厂区绿化”。

通过采取上述综合防臭措施，可从源头削减恶臭排放源强，恶臭气体对周围环境的影响较小；沼气燃烧过程中产生的NOX和SO2的排放浓度较小，沼气燃烧废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值；食堂油烟拟采用油烟净化器+专用管道进行有效处理，经处理后，油烟排放浓度为1.84mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求（≤2 mg/m3），对外界环境影响不大。

（2）地表水环境影响分析结论

本项目排水系统实施雨污分流制。项目营运期废水主要为猪尿液、猪舍、猪用具清洗废水、喷雾除臭废水及职工生活污水等。废水经“预处理-气浮-厌氧-两级A/O-沉淀-消毒”工艺处理达标后外排入北面无名小河，对周围环境影响较小。

（3）地下水环境影响分析结论

由污染途径及对应措施分析可知，项目养殖场对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，项目养殖场产生的废水不会对区域地下水环境产生明显影响。

（4）声环境影响分析结论

由预测结果可知，建设项目厂界各预测点昼夜噪声贡献值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

（5）固体废物环境影响

项目固废主要有猪粪、沼渣、污泥、病死猪、分娩废物、医疗废物、废包装材料、废脱硫剂、生活垃圾等。

本项目猪舍猪粪、沼渣、污泥堆粪棚暂存，外售至有机肥生产单位，病死猪及分娩废物在40m3的冷库中进行冷库暂存，委托衡南县病死畜禽无害化收集中心集中收集后处理；在养殖过程中产生的医疗废物属于危险固废，在厂区危废储存间合理暂存，委托给具有危废处置资质单位处理；场区产生的废弃包装料由废品物资回收站收购综合利用；沼气脱硫产生的废脱硫剂由厂家回收；员工生活垃圾经分类定点收集后清运至垃圾填埋场处理。

通过采取评价提出的各项措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对环境影响较小。

## 13.4与政策规划的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于调整指导目录中的第一类：“鼓励类中的第一大类‘农林业’中第4项畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。因此，本项目符合国家产业政策要求。

本项目为生猪规模化养殖项目，与《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）、农业部《全国生猪生产发展规划（2016～2020年）》等国家产业政策及相关政策要求相符。

本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》等规定和文件要求。

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖产地环境评价规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》等相符。

## 13.5平面布置及选址合理性

（1）选址合理性

从项目建址周围环境状况和村民居住区分布情况来看，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的选址要求。根据衡南县人民政府关于印发《衡南县畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（清政发[2020]2号）、衡南县农业农村局出具的关于《衡南县天浩农牧有限公司申请新建生态养殖产业基地项目的请示》的批复（详见附件5）、衡南县自然资源局和衡南县铁丝塘镇人民政府对本项目申请建设的意见（详见附件6）可知，本项目选址不属于衡南县畜禽养殖禁养区及限养区，拟建地符合相关选址条件，项目建设符合衡南县养殖产业发展规划。

根据现场调查，项目所在地有乡村道路到达场区，平时其它车辆较少。因此，在保证生物安全的前提下为原材料购入，产品销售具备极好的运输条件。从现状监测数据可知，本项目所在区域内尚有一定的环境容量，符合环境功能区划要求；同时，厂址周围水、电等公共设施齐全，有利于项目的建设及达到防疫条件要求。项目建设后，营运期各污染物经采取措施后，可达到相关标准，对周边环境影响较小。

综上所述，本项目与周围环境相容，选址合理。

（2）平面布置合理性

本项目总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按南北、东西方向布置，生活区和生产区分开。

从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置基本合理。

## 13.6“三线一单”符合性分析

项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求。项目建设不会突破所处区域环境质量底线，符合资源利用上线标准，同时符合符合国家及地方相关产业政策。项目符合“三线一单”相关要求。

## 13.7环境风险分析

综合分析，该项目风险评价结论如下：

（1）沼气风险评价结论

项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。事故情况下，火灾产生的大量燃烧烟气及消防废水，会对区域大气、水环境产生一定的影响，但对周围环境的危害主要是短时影响。项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是可以被接受的。

（2）事故性排放风险评价结论

在降雨量较大及污水处理系统故障的情况下均可能出现事故性排放。项目企业采取了相应措施，并加强管理，定期进行故障排查，该风险是可以接受的。

## 13.8公众参与结论

项目公众参与调查采取现场公示、网上公示、报纸公示等方式，该项目在公示期内未收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。

## 13.9清洁生产、达标排放、总量控制结论

本项目从原料到产品，从先进工艺及设施设备的选择，从废弃物的回收与综合利用，从降低污染物排放量，从企业管理等方面都说明项目建设符合清洁生产要求。

通过对污染防治措施的分析论证，工程运行期间，在实施环评提出要求及建设方拟采取的环保措施的前提下，项目各污染物均达到相应的排放标准。

本项目沼气燃烧排放的SO2、NOX很小，为无组织排放，且排放量很小，故不推荐总量控制指标。

## 13.10评价总体结论

综上所述，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策，选址可行；工程工艺集平面布置合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施后，可做到污染物达标排放，对周围环境影响较小，能够满足清洁生产要求，环境风险可控。项目具有明显的社会、经济效益。从环保角度分析，项目建设切实可行。

## 13.11对策建议

建设单位全体职工应当增强环保意识，确保环境保护资金的到位，切实落实本环评报告书提出的各项环境保护治理措施，并确保计划内容按时按质完成，层层落实到位，达到预期环保治理目的和效果。

（1）项目建成后，应加强养殖区的绿化，以常绿、落叶树组成混交型自然式绿化林带。场地绿化可净化25～40％的有害气体和吸附50％左右的粉尘，还可改善圈舍小气候，起到遮阴、降温的作用。

（2）在进行设备选型和污水处理工艺设计上，要认真考查和论证，尽量选用先进的工艺和质量好、可靠性高的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。

（3）必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（4）加强生产管理和日常维护及监控工作，保证项目的安全运行，并根据日常监控情况，对项目产生的污染进行防范控制。

（5）针对项目可能的风险，建议采取的措施：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入厂内污水处理系统；加强管理，产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。猪舍、污水处理系统相关构筑物等做好防渗措施。

（6）积极推进清洁生产，发展循环经济。加强废物资源化利用，减少废物排放量。

# Text boxes

外排入北面530m处无名小河

集水池

堆粪棚

干湿分离系统

G、N

厌氧系统

气水分离

沼气净化间

独立储气柜

食堂燃料，多余部分燃烧火炬燃烧排放

沼渣运至堆粪棚进行暂存

S

G、N

图例：G——废气；N——噪声；W——废水；S——固废

物料线路

沼气线路

G、N

W

31389.48

34877.2

蒸发损耗3487.72

猪舍冲洗

蒸发损耗730

7300

6570

猪用具清洗

71222.58

消耗33193.63

项目北面530m处无名小河

30164.9

63358.53

69952.38

污水处理站

猪只饮用和排泄

损耗2742

1828

4570

猪舍喷雾除臭

损耗317.55

1270.2

1270.2

1587.75

173781.03

一次用水

隔油池、化粪池预处理处理

生活用水

全部损耗1095

1095

消毒

全部损耗1200

猪舍降温

1200

随猪只带走59792.55

猪饲料搅拌

59792.55